Приложение

к постановлению Исполнительного комитета

Староюрашского сельского поселения

от «10» ноября 2014г. № 11

# Генеральная схема

очистки территорий муниципального образования

«Староюрашское сельское поселение» на 2014 - 2024 годы

# 1. Общие положения

Очистка территории населенного пункта – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территорий муниципального образования «Староюрашское сельское поселение» на 2014 - 2024 годы (далее - Генеральная схема очистки территорий поселения) определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий, системы и методы сбора, удаления обезвреживание отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции объектов системы санитарной очистки границах муниципального образования.

# Настоящая Генеральная схема очистки территорий поселения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997г. №155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

Постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. №152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ. МКД 7-01.2003»;

СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

В целях реализации настоящей Схемы очистки используются следующие понятия:

домовладения – индивидуальный жилой дом с прилегающим к нему земельным участком;

придомовая территория – это земельный участок, прилегающий к домовладению  (в том числе многоквартирному) зданию, включающий  элементы озеленения, пешеходные пути, подъезды к дому, площадки для жильцов к данному дома (детские, спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула собак) и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты;

# 2. Общие сведения о поселении и природно-климатические условия

Староюрашское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Староюрашского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Старый Юраш (административный центр), деревня Сосновый Юраш.

Поселение расположено на северо-востоке Республики Татарстан, в западной части Елабужского муниципального района. Староюрашское сельское поселение граничит на севере с Лолошур-Возжинским  сельским поселением Республики Удмуртия, на востоке с Лолошур-Возжинским  сельским поселением Республики Удмуртия и Альметьевским сельским поселением, на юге с Альметьевским сельским поселением и Мортовским сельским поселением, на западе с Мортовским  сельским поселением , Старокуклюкским сельским поселением Елабужского муниципального района и Лолошур-Возжинским сельским поселением Граховского района Республики Удмуртия.

Общая площадь Староюрашскогоского сельского поселения составляет 4583,6 га, в т.ч. площадь с.Старый Юраш – 214,9 га, д.Сосновый Юраш – 43,1 га,  (согласно картографическому материалу).

Староюрашское сельское поселение относится к климатическому району IВ. Климат данной территории умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,9 °С.

Зимой температуры воздуха достаточно низкие, причем средняя температура января составляет – 11,4 °С, а минимальная температура доходит до – 47°С.

По количеству осадков рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения (в среднем 547,2 мм в год).

# 3. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

3.1. Численность населения

| Наименование | Численность жителей, чел. |
| --- | --- |
|  | 1 очередь < * > | расчетный срок < * > |
| Староюрашское сельское поселение | 640 | 640 |

< * > Примечание: на первую очередь – текущее состояние

на расчетный срок – 2024 г.

3.2. Исходные данные по благоустройству территории муниципального образования

| Наименование показателей | Староюрашское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | 1я очередь | расчетный срок |
| Общая площадь земель, га | 4583,6 | 4583,6 |
| Общая площадь зеленных насаждений общего пользования, га | 9,32 | 9,32 |
| Этажность застройки. % 1-2 этажные 3-5 этажные более 5 этажей | 100 0 0 | 100 0 0 |
| Этажность застройки многоквартирных жилых домов, % 1-2 этажные 3-5 этажные более 5 этажей | 0 0 0 | 0 0 0 |

3.3. Население муниципального образования

| Наименование поселения | Количество жителей, проживающих |
| --- | --- |
|  | В благоустроенных домах (чел) | В неблагоустроенных домах (чел) |
|  | на 1 очередь | На расчетный срок | на 1 очередь | На расчетный срок |
| Староюрашское сельское поселение | 0 | 640 | 640 | 0 |

3.4. Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь | На расчетный срок |
| Больница | 1 койка | 0 | 0 |
| Аптеки | 1кв.м торг. площади | 1 |  |
| Школы | 1 учащийся | 77 | 100 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 25 | 25 |
| Магазины промтоварные | 1кв.м торг. площади | 70 | 90 |
| Магазины продовольственные | 1кв.м торг. площади | 70 | 90 |
| Палатка, киоск | 1кв.м торг. площади | 0 | 0 |
| Клубы, Дома культуры | 1 место | 300 | 300 |
| Библиотеки | 1кв.м площади | 110 | 110 |
| Спортивный зал | кв.м. | 0 | 500 |
| Ремонт бытовой техники, одежды, пошив. | 1кв.м торговой площади | - | 24 |
| Парикмахерские | 1 посадочное место | - | 1 |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 0 | 0 |
| Автомастерские | 1 машино-место | 0 | 0 |
| Автозаправочная станция | 1 машино-место | 0 | 0 |
| Административные и другие учреждения, офисы. | 1 сотрудник | 4 | 5 |

# 4. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

4.1. Общее состояние окружающей среды, фоновое загрязнение, наиболее неблагополучные территории муниципального образования

Староюрашское сельское поселение расположено в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха. Следовательно, на его территории создаются равновесные условия, как для рассеивания, так и для накопления выбросов от стационарных источников и транспорта.

Основные предприятия и объекты, влияющие на состояние атмосферного воздуха поселения, относятся, в первую очередь к объектам агропромышленного комплекса.

Кроме этого, необходимо выделить действующие объекты и вновь вводимые объекты  Закамской  промышленной  зоны , которые являются потенциальными источниками загрязнения воздушного бассейна  .

4.2. Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов

| № н/п | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительный комитет | 423619, РТ, Елабужский район,с.Старый Юраш, ул. Школьная, д.31 | Руководитель | 7-11-35 |

4.3.Сведения о спецмашинах и механизмах необходимых для осуществления очистки территории поселения

| N | Наименование спецмашин и механизмов | Количество | Количество рейсов | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоровоз | 1 | 1 | неделя |
| 2. | Ассенизационная машина | 1 | 1 | квартал |
| 3. | Пескоразбрасыватель | 1 | по погодным условиям | осень, зима, весна |
| 4. | Шнекороторный и фрезерно-роторный снегоочиститель | 1 | по погодным условиям | осень, зима, весна |

О

5. Организация и технология сбора и вывоза бытовых отходов

5.1. Твердые бытовые отходы

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) с территории Староюрашского сельского поселения осуществляется по планово – регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Периодичность удаления ТБО согласована с территориальным отделом  Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Елабужском районе и г. Елабуга, исходя из местных условий, в соответствии с правилами благоустройства.

Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашины.

Специализированной организацией по вывозу отходов с территории Староюрашского сельского поселения применяются два метода вывоза отходов.

# Тарный метод (метод несменяемых контейнеров).

При данном методе отходы собираются в специализированные емкости (контейнеры) и после наполнения перегружаются в специализированный транспорт.

Характеристика процесса транспортирования отходов.

Мойка и дезинфекция контейнеров. Специализированные установки для мойки контейнеров в поселении отсутствуют. В процессе эксплуатации мойка контейнеров не производится. Частная мойка и дезинфекция контейнерных площадок осуществляется управляющей (обслуживающей) организацией.

# 5.2. Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше. чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Многоквартирные дома не в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением и водоотведением.

В неканализованной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированные выгреба (сливные ямы). Вывоз производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения емкостей.

Вывоз твердых и жидких бытовых отходов непосредственно на поля и огороды запрещается.

# 5.3.Содержание и уборка придомовых территорий

Уборка придомовой территории организуется Исполнительным комитетом Поселения.

Летняя уборка:

1)  летняя уборка придомовых территорий: подметание вручную – должна выполняться преимущественно в ранние, утренние, и поздние, вечерние, часы.

Зимняя уборка:

1)  накапливающийся на крышах снег должен своевременно сбрасываться на землю и  формироваться в валы;

2) убираемый снег следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно проезжей части улиц, или складировать вдоль проезда;

3) допускается складировать снег, собираемый во дворах, на газонах и на свободных территориях, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду автотранспорта, при обеспечении сохранения зеленых насаждений и отвода талых вод;

4)  при возникновении скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей.

Содержание придомовой территории многоквартирного дома:

содержание придомовой территории многоквартирного дома (далее – придомовая территория) включает:

1) регулярную уборку;

2) обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колодцам инженерных сетей, источникам пожарного водоснабжения (гидрантам, водоемам и т.д.);

3) сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов  в специально отведенные места, утвержденные муниципальным актом;

4) озеленение и уход за существующими зелеными насаждениями;

5) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форм.

Все виды отходов должны собираться в контейнеры и бункеры, которые устанавливаются на контейнерных площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие, в необходимом количестве в соответствии с нормами накопления твердых бытовых отходов.

Граждане, проживающие в Поселении и  организации и учреждения независимо от их организационно-правовой формы, расположенные на территории Поселения обязаны:

1) поддерживать чистоту и порядок на придомовых территориях;

2)  размещать твердые бытовые и крупногабаритные отходы только в специальные контейнеры и на специальные площадки, расположенные на придомовых территориях.

На придомовой территории не допускается:

1) сжигать листву, любые виды отходов и мусор;

2) вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы вне хозяйственной площадки;

3)  загромождать подъезды к контейнерным площадкам;

4)  устанавливать контейнеры (бункеры) на проезжей части улиц и дорог, тротуарах, газонах и в зеленых зонах;

5)  самовольно устанавливать ограждения придомовых территорий;

6)  самовольно строить дворовые постройки;

7)  загромождать придомовую территорию металлическим ломом, бытовыми и строительными отходами, шлаком, золой и другими отходами производства и потребления, складировать и хранить тару;

8)  выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;

9) парковка, стоянка, проезд и хранение транспортных средств на детских площадках, газонах, территориях с зелеными насаждениями вне зависимости от времени года, в том числе разукомплектованные (неисправные);

10) организовывать платную стоянку автотранспортных средств;

11)  самовольно перекрывать внутриквартальные проезды посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;

12)  производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;

13) производить любые работы, отрицательно влияющие на здоровье людей и окружающую среду;

14)  размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянки, кроме гостевых;

# 5.4.Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

# Основные технико-экономические показатели

системы санитарной очистки

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка, приобретение мусоросборных контейнеров | шт. | 14 | 18 |

Капиталовложения

(руб.)

| Статьи затрат | Первая очередь | Расчетный срок | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 0 | 3000000 | 3000000 |
| Приобретение инвентаря | 40 000 | 100 000 | 140 000 |
| Всего затрат | 4 0 000 | 3 100 000 | 3140 000 |

6. Заключительные положения

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий Староюрашского сельского поселения является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие. Для того, что выстроить стройную систему, включающую все вопросы очистки территории Поселения, обращения с отходами от сбора до переработки, требуются определенные затраты для решения задач – экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных, научных, информационных и, наконец, этических.

Анализ сегодняшней ситуации по организации очистки территории поселения показывает, что фактически состояние территории Поселения находится в удовлетворительном состоянии, организация вопросов благоустройства, очистки, сбора и вывоза мусора производится на должном муниципальном уровне, однако требуется дополнительная нормативная правовая база, определяющая очистку, сбор и вывоз мусора на территории индивидуального жилого сектора, а также определяющая меры ответственности проживающих в индивидуальных жилых домах граждан.