Программа

комплексного развития систем

коммунальной  инфраструктуры

Староюрашского сельского поселения

Елабужского муниципального района

на 2016-2026 годы.

2016

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района на 2016-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы Нормативно-правовые акты | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный Закон №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г.; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ 30.12.2004г.; Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011г.; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.04.2003г. №199 «Об утверждении Концепции эффективного использования ресурсов в Республике Татарстан»; Генеральный план Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района; Схема водоснабжения Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района. |
| Заказчик программы | Исполнительный комитет Елабужского муниципального района |
| Основные разработчики | Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района, Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района» |
| Исполнитель Программы | Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района», хозяйствующие субъекты, реализующие инвестиционные проекты, организации с которыми в установленном законодательством порядке, заключены муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий |
| Цели программы | - создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг; - сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги; - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса; - устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Елабужского муниципального района; - содействие долгосрочному устойчивому социально-экономического развитию сельского поселения Елабужского муниципального района. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Елабужского муниципального района |
| Задачи Программы | - модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса; - внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ; - использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энергоресурсопотребления. - внедрение новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий и новых материалов; - переселение граждан из ветхого жилого фонда с дальнейшей реализацией земельных участков под новое строительство. |
| Важнейшие целевые показатели | Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0,5 ед./км; - уровень потерь при транспортировке воды на 1%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 2,5%. |
| Срок реализации Программы | Срок реализации - 2016-2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы с 2016 по 2026 гг. составляет 38,731 млн. руб. Источниками финансирования программных мероприятий относятся: -Федеральный бюджет; -Бюджет Республики Татарстан; -местный бюджет; -внебюджетные источники |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: - сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса; - улучшение качества и надежности поставки жилищно-коммунальных услуг |
| Система организации контроля за исполнением Программы | 1. Оперативное управление Программой осуществляют: Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района» (по согласованию) 2. Механизм реализации Программы предполагает: 1) многоканальность финансирования из всех возможных источников; 2) составление планов реализации программных мероприятий на каждый финансовый год; 3) ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов Программы 4) ежегодный отчет о ходе выполнения Программы |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Экономический рост территории и приток населения инициируют параллельную реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Развитие существующих производств, сферы строительства жилья сдерживает недостаточная коммунальная инфраструктура и высокие тарифы.

Жилищно-коммунальная сфера - это многоотраслевой комплекс, в котором переплелись все социально-экономические вопросы жизнеобеспечения.

Для создания комфортности проживания существенной помехой являются проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с высокими затратами и потерями энергоресурсов, изношенностью основных фондов, неудовлетворительным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды в данной сфере.

Во исполнение закона Республики Татарстан «Об энергосбережении» и реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» по результатам проведенного социологического исследования население сельского поселения Елабужского муниципального района в целом положительно отметило преобразования, проведенные за годы реформирования жилищно-коммунального хозяйства..

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.19 Устава муниципального образования Староюрашское сельское поселение Решением Советом Староюрашского сельского поселения утвержден генеральный план муниципального образования Староюрашское сельское поселение ЕМР.

Генеральный план Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

Объем жилищного фонда Староюрашского сельского поселения составил 13,3 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

- с.Старый Юраш – 12,18 тыс.кв.м.

- д.Сосновый Юраш – 1,14 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Староюрашского сельского поселения представлен исключительно индивидуальной застройкой в количестве 224 домов, количество проживающих 625 человек.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Староюрашского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой, как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Как правило, сети водоснабжения смонтированы без колодцев.

Подземная вода с артезианских скважин собирается в резервуары, откуда насосами подается в распределительную сеть сельского поселения.

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В соответствии с постановлением Главы Елабужского муниципального района № ПГЭ-60 от 24 марта 2014 года МУП «Елабужский Водоканал» с 1 марта 2015 года приступил к обслуживанию сетей водоснабжения Большееловского сельского поселения на основании договоров эксплуатации

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников необходимо провести ряд мероприятий, которые детально охарактеризованы в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей.

Водоотведение

В Староюрашском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Тарифы, установленные ГК РТ по тарифам за период с 2013 -2015 годы, руб. за куб.м. без НДС. Для Староюрашского сельского поселения

|  | 2013г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 24,59 | 24,59 | 26,51 | 26,51 | 27,48 |

Доля потребителей услуг холодного водоснабжения является население и составляет 100%. 	 В среднем за 2015 год  собираемость за оказанные услуги холодного водоснабжения я составила 92,7 %.

В связи с этим дебиторская задолженность на 01.01.2015 года составлявшая 105,8 тыс. руб. на 01.12.2015 год составила 144,3 тыс. руб., увеличилась на 136,4%.

Теплоснабжение

На территории Староюрашского сельского поселения расположены населенные пункты – Яковлево, Новая Анзирка, Чирши, Черенга, Бессониха.

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Староюрашского сельского поселения  пользуются БМК или автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее.

По Генеральному плану теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

-	усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

-	общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ».

Электроснабжение Староюрашского сельского поселения осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок.

На территории Староюрашского  сельского поселения подстанции не расположены. Электроснабжение самого поселения осуществляется от следующей подстанции:

ПС «Калининская»        1х2,5 МВА, 35/10 кВ;

н.п. Старый Юраш, Сосновый Юраш.

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ.

Для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода марки СИП. Установка  энергосберегающих светильников по сельскому поселению.

Автоматика и релейная защита подстанций Староюрашского сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии. Подстанции требуют модернизации в соответствии с требованиями стандарта «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (СО 153-34.20.122-2006 г.) и документа «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем (РД 153-34.0-35.648-01)».

Динамика тарифов на электрическую энергию для населения сельской местности

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

(руб./кВт.час)

|  | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.01.13 | 01.07.13 | 01.01.14 | 01.07.14 | 01.01.15 | 01.07.15 |
| Электроэнергия | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 2,02 | 2,02 | 2,09 | 2,09 | 2,24 |

Газоснабжение

Обслуживанием газовых сетей занимается ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань».

В настоящее время газоснабжение Староюрашского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию ГРС «Морты». ГРС расположена на территории н.п. Морты.

Природный газ в населенные пункты подается от ГРС «Морты» по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Данные по газифицируемым квартирам и домам

| № п/п | Наименование ПСК, Населенный пункт, совхоз | Количество газифицированных квартир на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | сетевой | ГБУ (от сжиженного газа) | Всего |
|  | Староюрашского СП | 193 | 0 | 193 |

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок.

Динамика тарифов на газ для населения сельской местности

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

(руб./куб.м)

|  | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.01.13 | 01.07.13 | 01.01.14 | 01.07.14 | 01.01.15 | 01.07.15 |
| Газ | 3,49 | 4,01 | 4,01 | 4,61 | 4,61 | 4,80 | 4,80 | 5,16 |

Сбор и захоронение бытовых отходов

Сбор и удаление твердых бытовых отходов производится с отдельно стоящих мусоросборных контейнеров.

Необходимые вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов

На территории поселения накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Вывоз отходов осуществляется на полигон ТБО г. Менделеевск

Фактическое количество контейнеров – 15 единиц, контейнерные площадки отсутствуют, необходимое количество  контейнерных площадок - 6.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории необходимо провести ряд мероприятий, которые детально охарактеризованы в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей.

К основным природоохранным мероприятиям отнесены следующие:

-   проведение мероприятий, направленных на борьбу с негативными природными и техногенными процессами, вызывающими подтопление территории, развитие овражной сети:

Улично-дорожная сеть

Протяженность дорог в Староюрашском сельском поселении всего 8,5 км, в т.ч. с асфальтовым покрытием 2,4 км.

В сфере благоустройства имеются следующие проблемы:

- качество покрытия дорог не соответствуют нормам безопасности и негативно сказываются на формировании современного имиджа территории;

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов местного значения представлен в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей».

В целях обеспечения жизнедеятельности и улучшения качества жизни населения необходимо провести комплекс мер по инфраструктурному обустройству

Также необходимо произвести замену воздушных линий электропередач на кабельные с устройством подземных шахт.

Существующие проблемы в сфере ЖКХ необходимо решать с точки зрения комплексного подхода и программно-целевых методов. Этим обусловлена необходимость разработки данной программы.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Республика Татарстан является одним из регионов Российской Федерации, демонстрирующих стабильность в социально-экономическом развитии. В 2011 году Татарстан признан лидером списка Forbes «30 лучших регионов для бизнеса».

Административные центры 15-ти других поселений имеют полноценное автомобильное сообщение, необходимую социальную и инженерную инфраструктуру, что позволяет минимизировать издержки реализации инвестиционных проектов.

Елабужский муниципальный район входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера (КИПТК), занимающего 11,3 % территории Республики Татарстан и включающего в себя несколько муниципальных районов - Менделеевский, Елабужский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский, а также городской округ Набережные Челны.

По экономическому потенциалу КИПТК занимает второе место среди остальных экономических районов Республики Татарстан. Главными его отраслями являются машиностроение (автомобилестроение, электротехническая промышленность), а также химическая и нефтехимическая (в т.ч. шинная) промышленность. Из других отраслей представлены нефтедобыча, электроэнергетика (Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, многочисленные ТЭЦ), промышленность строительных материалов, пищевая промышленность.

КИПТК обладает значительным промышленно-производственным потенциалом, имея на своей территории такие гиганты, как ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Алабуга», сеть технопарков (КИП «Мастер», Технопарк «Татэлектромаш», НП «Технопарк Прикамья», ГАУ «Бизнес-инкубатор г.Елабуга»).

По производству промышленной продукции на душу населения Елабужский муниципальный район превосходит средний показатель по Республике Татарстан в 2 раза, а среднероссийский уровень – в 1,7 раза. Основными отраслями специализации территориальной экономики являются промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм.

На промышленной площадке «Алабуга» располагаются предприятия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» (4000 га), открытое акционерное общество «ПО ЕлАЗ» (189 га), и 30 предприятий «Дирекции инвестиционных программ» (349 га).

Залогом успешного развития территории является реализация крупного федерального проекта – Особой экономической зоны «Алабуга».

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – ОЭЗ «Алабуга») была создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 784 от 21 декабря 2005 года.

ОЭЗ «Алабуга» является одной наиболее подготовленных инвестиционных площадок в России для реализации крупнейших промышленных проектов.

Территория разделена на модули, к каждому модулю подводятся все необходимые коммуникации – дороги, электричество, теплоснабжение, газ, вода, высокоскоростные линии связи и так далее. По территории ОЭЗ проходит железнодорожная ветка, которая будет обслуживать крупнейшие земельные участки с помощью ответвлений, ведущих непосредственно к будущим корпусам.

На территории работает Административно-деловой центр, в котором располагается офис администрации ОЭЗ, офисные помещения для резидентов зоны и все необходимые объекты деловой инфраструктуры - отделение банка, почта, медпункт, конференц-зал, ресторан, фитнес-зал и др.

За время существования ОЭЗ «Алабуга» удалось достичь внушительных результатов в развитии инфраструктуры и привлечь такие известные компании мирового бизнеса как Ford-Sollers, Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group и др.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» зарегистрировано 42 предприятий-резидентов, в ближайшие годы их количество вырастет до 120. В развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» с начала создания вложено 22,7 млрд.руб. Общий объем инвестиций в развитие площадки составил 94 млрд.рублей.

Общая территория ОЭЗ расширена с 20 кв. км.  до 40 кв. км. Общее количество предприятий-резидентов будет насчитывать  уже порядка 120 предприятий, что позволит создать более 16 тысяч новых рабочих мест. Учитывая коэффициент семейственности равный 3, в перспективе увеличение численности населения города и района почти на 40 тысяч человек.

Староюрашское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Староюрашского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Старый Юраш (административный центр), деревня Сосновый Юраш.

Поселение расположено на северо-востоке Республики Татарстан, в северо-западной части Елабужского муниципального района. Староюрашское сельское поселение граничит на севере с Удмуртской Республикой, на востоке и юге с Альметьевским сельским поселением, на юго-западе с Мортовским сельским поселением, на западе со Старокуклюкским сельскими поселениями Елабужского муниципального района.

Общая площадь Староюрашского сельского поселения составляет 4583,6 га, в т.ч. площадь с.Старый Юраш – 214,9 га, д.Сосновый Юраш – 43,1 га (согласно картографическому материалу).

В поселении имеется детский сад, общеобразовательная школа,  фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, библиотека, отделение связи, отделение Сбербанка, сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Агрофирма «Новый Юраш».

Транспортная связь Староюрашского сельского поселения с другими поселениями Елабужского муниципального района, в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги.

Автодорога регионального значения «Морты-Сосновый Юраш» пересекает Староюрашское сельское поселение с юга на север.

Демографическая характеристика

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Староюрашского сельского поселения, на начало 2010 г. численность населения составила 641 человек. За четыре года (2006 - 2010 гг.) число жителей поселения возросло на 12,3 %, тогда как всё сельское население Елабужского муниципального района – только на 4,1 %.

Среди 15 сельских поселений Елабужского муниципального района Староюрашское занимает пятое место по численности населения. По данным похозяйственного учета Елабужского муниципального района, поселение занимает десятое место среди сельских поселений района по доле детей в населении (15,3 %), седьмое – по удельному весу лиц пенсионного возраста (25,0 %) и шестое место – по доле трудоспособного населения (59,6 %). Соответственно по уровню демографической нагрузки (677) Староюрашское СП занимает десятое место в районе.

Таблица 1. Демографические показатели

| Показатели | на 01.01.14 г. | на 01.01.15 г. | Откл. (+,-) | 2014 к 2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Староюрашское сельское поселение | 640 | 625 | -15 | 97,6 |

Основными приоритетами экономической политики  являются:

- развитие конкурентных преимуществ региона в виде высокой обеспеченности энергоресурсами, удобства географического положения, наличия земельных, лесных и водных ресурсов;

- развитие высокотехнологичных производств, не связанных с потреблением большого объема привозных сырьевых ресурсов;

- поддержка широкомасштабного жилищного строительства, предъявляющего спрос на различные материальные ресурсы и являющегося одним из главных показателей уровня жизни населения; развитие налогоемких производств, обеспечивающих высокий приток средств в местный бюджет;

- стимулирование поставок продукции предприятий района на общероссийский и зарубежный рынок;

- поддержание высокого потребительского спроса на рынке товаров и услуг;

-улучшение качественных характеристик и повышение конкурентоспособности продукции в сельскохозяйственном производстве;

- первоочередное направление бюджетных средств на развитие инфраструктуры, создающей условия для привлечения частных инвестиций;

- привлечение средств федерального бюджета для решения социально-экономических проблем, имеющих общегосударственное значение.

Главный фактор экономического развития на перспективу - это рост инвестиционной активности и другие диверсифицированные источники увеличения производства, целью которых является формирование модели региональной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечивать последовательное повышение благосостояния населения, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности.

В Елабужском муниципальном районе сложилась многоуровневая система образования, которая включает в себя 3 государственных, 33 муниципальных общеобразовательных учреждения, 44 дошкольных образовательных учреждения, 9 учреждений дополнительного образования, 4 средних специальных образовательных учреждения, детский дом, 5 высших учебных заведений.

В настоящее время в Староюрашском сельском поселении (с.Старый Юраш) имеется 1 детский сад проектной вместимостью 45 мест. Численность детей, посещающих детское дошкольное учреждение, составляет 19 человек (34,5% от общей численности детей в возрасте 1-6 лет Староюрашского сельского поселения).

В настоящее время в Староюрашском сельском поселении (с.Старый Юраш) функционирует средняя общеобразовательная школа проектной мощностью на 320 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 101 человек. Следует отметить, что в Староюрашскую школу доставляется 30 детей из с.Альметьево на школьном автобусе.

Интенсивно развивающаяся в городе социально-экономическая инфраструктура требует соответствующего кадрового обеспечения предприятий и организаций. Один из способов решения - это снижение оттока молодежи в другие города. Выпускники учебных заведений, желающие остаться в Елабуге, ориентированы на местный рынок труда. Это связано с повышением привлекательности местного рынка труда и учебных заведений, располагающихся в Елабуге. Филиал КГТУ им. Туполева и Политехнических колледж становятся базой для подготовки специалистов для особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Алабуга».

Анализ потенциала территории позволяет сделать вывод о значительном влиянии промышленного сектора на все сферы деятельности территории. В промышленном секторе формируется преобладающая часть добавленной стоимости (более 80%). Таким образом, промышленность для города Елабуга является основной структурообразующей отраслью экономики, и от эффективности её функционирования зависит возможность реализации главной стратегической цели развития территории – повышение качества жизни населения.

Основные показатели развития  территории отражены в Программе социально-экономического развития Елабужского муниципального района на 2010-2015 годы, утвержденной решением Совета ЕМР от 14.11.2011 №156 и представлены ниже в таблице 2.

Основные показатели социально-экономического развития

Староюрашского сельского поселения Елабужского  муниципального района до 2025 года

Ошибка! Ошибка связи.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день в отрасли жилищно-коммунального хозяйства накопилось  много проблем, решение которых жизненно важно, и должно быть заложено в основу развития Староюрашского сельского поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Направления решения проблем развития базируются на следующих принципах:

1. 	Эффективное управление отраслью.

2.	Государственно-частное партнерство в развитии отрасли с учетом ключевых интересов города.

Приоритеты развития жилищно-коммунального хозяйства определены с учетом интересов всех основных городских субъектов – населения, бизнеса и бюджетного сектора. Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в целях обеспечения жилищного строительства должны основываться на существующем фонде объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа модернизации и энергоресурсоэффективности жилищно-коммунального комплекса представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и направлена на снижение тарифной нагрузки, как для населения территории, так и для резидентов ОЭЗ и важна в целом для развития территории. В настоящее время программа является и антикризисной мерой.

Основные направления программы:

- обеспечение ресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе;

- модернизация объектов водоснабжения и канализации.

Реализация программных мероприятий позволит:

- повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- качественно улучшить эффективность энергоресурсопотребления;

- создать комфортные и безопасные условия проживания;

- обеспечить сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса.

Для достижения программных целей планируется применение инструментов территориальной экономической политики, организация согласованных действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления.

Главная цель Программы: создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основные цели Программы:

- снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;

- сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Елабужского муниципального района;

- содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Елабужского муниципального района.

Задачи Программы:

В сфере жилищного хозяйства

- внедрение новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий и новых материалов;

- переселение граждан из ветхого жилого фонда с дальнейшей реализацией земельных участков под новое строительство;

- привлечение частных инвестиций в сферу обслуживания жилого фонда.

В сфере коммунального хозяйства

- модернизация объектов коммунального комплекса;

- внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ;

- использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энергоресурсопотребления.

Задачи Программы входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия государственной поддержки.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные  мероприятия  инвестиционных  проектов,  обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки реализации (год(ы)) | Сумма, тыс. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения Старюрашского сельского поселения | 2016-2026 | 1,516 |
|  | 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Прокладка сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ в н.п. Старый Юраш | 2016-2026 | 1,5 |
|  | 3. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |
| 3.1 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 2016-2020 | 0,195 |
|  | 4. ДОРОЖНО-УЛИЧНАЯ СЕТЬ |  |  |
| 4.1 | Реконструкция и новое строительство улиц и дорог на территории существующей жилой застройки населенных пунктов | 2016-2026 | 35,52 |
|  | ВСЕГО за весь период реализации программы 2016-2026 год |  | 38,731 |

5.1 Жилищное хозяйство

Основные характеристики жилищного фонда:

Жилой фонд Староюрашского сельского поселения представлен в основном усадебной застройкой 224 дома.

Уровень благоустройства жилищного фонда

Уровень благоустройства всего жилищного фонда сельского поселения составляет:

водоснабжением – 93,7 % (210 домов);

отоплением – 86,1 % (193 дом), в том числе газовое – 86,1 % (193 дом), централизованное отсутствует;

Оснащение жилищного фонда приборами учета энергоресурсов

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Дома оборудованные индивидуальными приборами учета:

- по электроэнергии		100%

- по газу			87,5%

- по холодной воде 		0%.

Планируемые мероприятия в сфере жилищного хозяйства

1.Установка приборов учета холодной воды в домах частного сектора

Внедрение приборов учета позволит:

1.	Точно определить количество предоставляемых коммунальных услуг поставщиками;

2.	Снизить оплату воду;

3.	Оценить баланс своего фактического потребления воды.

2. Приведение уличных дорог и тротуаров в нормативное состояние. Развитие зон сельской транспортной инфраструктуры заключается в создании развитой сети улиц и дорог. Необходимо формирование улично-дорожной сети и транспортно-коммуникационной системы, обеспечивающих транспортную доступность территорий сельского поселения.

Требуется капитальный ремонт дорог протяженностью 5,33 км.

Перечень мероприятий  по развитию автомобильных дорог  на территории Староюрашского сельского поселения в составе Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района

| Наименование | Покрытие | Вид работ | Категория | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | 2010-2020 гг. | протяженность, км | 021-2035 гг. | протяженность, км |
| Морты-Сосновый Юраш | асфальтобетон | строительство | IV | + | 1,9 |  |  |
| Подъезд к биотермической яме у с. Старый Юраш | асфальтобетон | строительство | V | + | 1,1 |  |  |
| Подъезд к животноводческой ферме у с. Старый Юраш | асфальтобетон | строительство | V | + | 0,7 |  |  |

Объем необходимых средств – 35,52 млн. руб.

5.3 Водопроводное хозяйство

В соответствии с постановлением Главы Елабужского муниципального района № ПГЭ-60 от 24 марта 2014 года МУП «Елабужский Водоканал» с 1 марта 2015 года приступил к обслуживанию сетей водоснабжения Большееловского сельского поселения на основании договоров эксплуатации.

Оказание услуг для населения осуществляется по действующим тарифам АУ согласно Постановлений Государственного комитета РТ по тарифам. Действующий тариф на питьевую воду для всех групп потребителей Староюрашского СП на период с 1.07.2015 г. по 31.12.2015 г. составил 27,48 рубля за м3.

### Описание территорий поселения не охваченных ЦСВ

Оценка систем водоснабжения Староюрашского СП определяется уровнем обеспеченности централизованным водоснабжением и техническим состоянием централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Наибольшее развитие сети водопровода имеют в центре села Старый Юраш, где расположены административные учреждения и культурно-бытовые, промышленные объекты. ЦСВ обеспечивает водой большую часть жителей сельского поселения и районов индивидуальной жилой застройки.

На сегодняшний день из 205 жилых домов в с. Ст. Юраш к централизованной системе водоснабжения (ЦСВ) подключено 190 жилых дома. В деревне Сосновый Юраш из 19 домов подключены 13. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды через водоразборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования. Всего в селе Старый Юраш числится 4 водоразборных колоноки, в д. Сосновый Юраш 1колонка.

### Описание технологических зон водоснабжения

Систему водоснабжения СП Староюрашское можно разделить на 3 зоны:

1. Централизованное водоснабжение села Ст Юраш от скважин №1 и №2,. Общее потребление составляет 34,08 м3/сут;

2. Централизованное водоснабжение дер.Сосновый Юраш от скважины №3. Общее потребление от скважины составляет 10 м3/сут;

3. Отбор воды на хоз. - питьевые нужды через водоразборные колонки.

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

### Описание результатов технического обследования ЦСВ

Село Старый Юраш расположено в центральной части поселения. Удалённость от г.Елабуга  45 км. Население 592 человека, 200 дворов.

Водоснабжение осуществляется 2-мя артезианскими скважинами расположенными в восточной окраине села Старый Юраш, общая производительность скважин 360 м3/сут, абсолютная отметка поверхности 100 м. Скважина №1 находится в кирпичном павильоне, скважина №2 в железном павильоне. Скважины эксплуатируется с 1986 года, состояние удовлетворительное. Гидрогеологическое заключение на скважины отсутствует.

Существующее потребление подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды составляет 34,08 м3/сут (12269 м3/год).

В скважинах установлены глубинные насосы ЭЦВ-6-10-110 (табл. 3). Насосы в удовлетворительном состоянии. Отсекающая задвижка и кран для отбора проб воды установлены, манометры на скважинах отсутствуют. По показателям качества подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Табл. 3.  Технические характеристики насоса ЭЦВ-6-10-110

| Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрега- та, кг | Диаметр скважи- ны, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м³/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8…12 | 95÷115 | 5,5 | 12 | 144 | 1320 | 68 | 150 |

Для обеспечения расчетного напора и расхода воды в водопроводной сети, а также создания её запаса и установления щадящего режима работы насосов, рядом со скважинами смонтирована водонапорная башня «Рожновского» объемом 25 м3, наполнение башни проводится от 2-х скважин. Накопительный резервуар башни находится на высоте 15 м, толщина стенок 6,2÷6.7 мм. Башня в эксплуатации с 1986 года, состояние удовлетворительное.

Общая протяжённость водопроводных сетей в с. Старый Юраш Ø108 мм 7000 м.

Серьёзной проблемой эксплуатации системы водоснабжения поселения и обеспечения бесперебойного водоснабжения населения, является значительный физический износ стальных водоводов, которые эксплуатируются более 35 лет, проложены в 1974 году. В связи с этим происходят частые аварии и утечки. Износ распределительных сетей более 80%.

В 2015 году 3 км стальных труб заменены на п/э Ø110. Запорная арматура в удовлетворительном состоянии (проведена ревизия).

Всего в селе числится 4 водоразборные колонки. Водоразборные колонки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, состояние неудовлетворительное, колодцы под ними полуразрушенные и используются в качестве точки присоединения шлангов.

Данные абонентного отдела по объёмам потребления воды и э/э за 1-е полугодие 2015 года по всему Староюрашскому сельскому поселению приведены в таблице (отдельно по с.Ст.Юраш данные отсутствуют).

В соответствии с расчетом, удельное потребление электрической энергии на перекачку 1 м3 воды составляет 2,4 кВт, что является показателем в пределах нормативных значений. (таблица 4)

Таблица 4. Удельные затраты электроэнергии водозаборными усртойствами Староюрашского сельского поселения

| Население | Кол-во дворов | Тариф на воду, руб. | Объем пот-ребления воды, м3 | Тариф на э/э, руб. за кВт | Объем пот-ребления э/э, кВт | Уд.потр.э/э на 1 м3, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 592 | 205 | 27,48 | 8666,00 | 4,46 | 20912 | 2,4 |

Деревня Сосновый Юраш расположена в северо-восточной части поселения. Удалённость д.Сосновый Юраш от г.Елабуга 48,5 км, от цента поселения 3,5 км. Население 33 человека, 19 дворов.

Водоснабжение осуществляется от артезианской скважины, расположенной в восточной окраине деревни Сосновый Юраш, на правом берегу реки Юраш, абсолютная отметка поверхности 100 м (рис. 2). Скважина находится вне павильона, эксплуатируется с 1986 года, состояние удовлетворительное. Расстояние от скважин до объектов водоснабжения 1000 м. Дорога до скважины отсутствует, в дождливое и зимнее время обслуживание невозможно.

Существующее потребление подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд составляет в среднем 10,0 м3/сут. Скважина работает 3÷4 часа в сутки. Износ, по паспортным, данным, 45 %.

В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-110, характеристики которого приведены в таблице 3. Насос в удовлетворительном состоянии, в эксплуатации находится с 1986 года, износ 45 %. Технические характеристики насоса указаны в таблице. Манометр и отсекающая задвижка отсутствуют.

Для обеспечения расчетного напора и расхода воды в водопроводной сети, а также создания её запаса, рядом со скважиной смонтирована накопительная башня объемом 8 м3 на высоте 5 м, изготовленная из листовой стали. На башне много вмятин, фундамент разрушен, металл частично проржавел, толщина стенок 5,8÷6,7 мм, износ более 60%. В эксплуатации башня с 1976г.

Общая протяжённость водопроводных сетей dу50 мм в д. Сосновый Юраш 1500 м. Серьёзной проблемой эксплуатации системы водоснабжения поселения и обеспечения бесперебойного водоснабжения населения, является значительный физический износ стальных водоводов, которые эксплуатируются более 30 лет. Износ распределительных сетей более 80%.

Всего в селе числится одна водоразборная колонка, состояние неудовлетворительное, колонка не функционирует, колодец полуразрушен и используется в качестве точки присоединения шлангов.

Данных по объёмам потребления воды и э/э за 1-е полугодие 2015 года по деревне Сосновый Юраш в абонентном отдела отсутствуют.

В таблице 5. приведены данные лабораторного анализа состава воды, образцы которой взяты из скважин систем центрального водоснабжения Староюрашского СП. Согласно представленных данных, содержание примесей в воде не превышает предельно-допустимых норм, указанных в СанПиН 2.1.4.1116-02.

Таблица 5. Данные лабораторных анализов воды из скважин № 1, №2 и №3

| № | Наименование показателя | Единица измерен. | Норм. СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв. №1 | Скв. №2 | Скв. №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность | мг/л | 1,5 | <0,1 | <0,1 | 0,3 |
| 2 | Сухой остаток | мг | 1000 | 364 | 409 | 392 |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв/л | Не более 7,0 | 5,0 | 5,25 | 4,8 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 | - | - | - |
| 5 | Алюминий | мг/л | 0,5 | - | - | - |
| 6 | Барий | мг/л | 0,1 | - | - | - |
| 7 | Железо | мг/л | 0,3 | 0,15 | 0,18 | 0,14 |
| 8 | Марганец | мг/л | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Медь | мг/л | 1,0 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10 | Молибден | мг/л | 0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 |
| 11 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 92 | 47 | 47 |
| 12 | Хлориды | мг/л | Не более 350,0 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Нитраты | мг/л | 45,0 | 14,8 | 12,42 | 14,5 |
| 14 | Нитриты | мг/л | 3,0 | 0,003 | 0,009 | 0,009 |
| 15 | Фториды | мг/л | 1,5 | 0,12 | 0,12 | 0,34 |
| 16 | Общее микробное число | кол. в 1мг | Не более 50 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | Цветность | град | Не более 20 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Привкус | баллы | Не более 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Запах при 20 ⁰С | баллы | Не более 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Запах при 60 ⁰С | баллы | Не более 2 | 2 | 2 | 2 |

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Территория сельского поселения не относится к зонам распространения вечномёрзлых грунтов и разработка специальных технических решений по предотвращению замерзания воды в трубопроводах не требуется.

### Право собственности владения объектами ЦСВ

В соответствии с постановлением Главы Елабужского муниципального района № ПГЭ-60 от 24 марта 2014 года ресурсоснабжающей организацией  с 1 марта 2015 года является МУП «Елабужский Водоканал», который с 1 марта 2015 года приступил к обслуживанию сетей водоснабжения Староюрашского сельского поселения на основании договоров эксплуатации.

Оказание услуг для населения осуществляется по действующим тарифам АУ согласно Постановлений Государственного комитета РТ по тарифам. Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно - питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

## Направления развития ЦСВ

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития ЦСВ

Прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики РТ.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Елабужского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Елабужского района Министерства экономики РТ.

Генеральный план Староюрашского СП (составленный в 2012 году) учитывает прогноз общей численности населения всего поселения, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования. Генплан развития Староюрашского СП направлен на повышение уровня жизни и увеличение степени благоустройства жилого фонда. В таблицах 6 и 7 приведены прогнозные значения численности населения поселения.

Таблица 6. Прогноз численности населения Староюрашского СП, человек

| Наименование | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Староюрашское СП, в т.ч. | 625 | 683 | 693 | 719 | 719 |
| с.Старый Юраш | 592 | 640 | 650 | 675 | 675 |
| д.Сосновый Юраш | 33 | 43 | 43 | 44 | 44 |

Таблица 7.  Предполагаемая численность детей и подростков, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. |
| Староюрашское СП, в том числе | 28 | 77 | 25 | 102 | 30 | 81 | 26 | 107 |
| с.Старый Юраш | 28 | 73 | 25 | 98 | 30 | 77 | 26 | 103 |
| д.Сосновый Юраш | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генплана. Согласно Генерального плана Староюрашского СП основными направлениями развития поселения являются:

- развитие жилищной инфраструктуры сельского поселения. В таблицах 8 и 9 приведены данные по планируемому строительству жилого фонда в Староюрашском сельском поселении на период до 2035 г. Новое жилищное строительство предусмотрено на экологически чистых территориях с. Старый Юраш и д. Сосновый Юраш. Общая площадь площадок нового жилищного строительства в Староюрашском сельском поселении составляет 34,6 га;

- реконструкция системы водоснабжения. Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки Староюрашского сельского поселения являются существующие скважины. Для обеспечения бесперебойной работы ЦСВ существующей и проектируемой застройки предусматривается капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости, строительство новых водопроводных сетей и колодцев;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в ЦСВ;

Согласно Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

В соответствии с данным постановлением долгосрочными стратегическими задачами развития системы водоснабжения Староюрашского СП являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и организаций;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата;

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Приказом Министерства регионального развития РФ от 6.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» администрация Староюрашского СП в целях экономии потребляемых водных ресурсов планирует организовать мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной и не бюджетной сферы.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета является жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета. На момент обследования коммерческий учет воды в сельском поселении отсутствовал.

Таблица 8.  Развитие жилищной инфраструктуры Староюрашского СП

| Нас.пункт | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, га | Общая площадь жилья (м2) | Территория, га | Общая площадь жилья (м2) | Нов. жил. строительство за период (м2). | Территория, га | Общая площадь жилья (м2) | Нов. жил. строительство за период (м2). |
| Староюрашское СП, в т.ч: | 78,2 | 13 320,0 | 90,2 | 21320,0 | 8000,0 | 112,8 | 36320,0 | 15000,0 |
| Старый Юраш | 70,3 | 12 180,0 | 80,5 | 18980,0 | 6800,0 | 99,8 | 31780,0 | 12800,0 |
| Сосновый Юраш | 7,9 | 1 140,0 | 9,7 | 2340,0 | 1200,0 | 13,0 | 4540,0 | 2200,0 |

## Баланс водоснабжения и потребления воды

### Общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс подачи и реализации воды приведен в таблице 9. Объем реализации хозяйственно - питьевой воды в Староюрашском сельском поселении в 2014 г. составил 26.508 тыс. м3, в три квартала 2015 года – 20.263 тыс. м3. Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается небольшая тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всем категориям потребителей холодной воды.

Таблица 9. Общий баланс подачи и реализации воды

| Показатели | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год (3 квартала) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выработки воды | тыс. куб. м | 26.508 | 20.263 |
| 2. Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 3. Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 4. Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 25.457 | 19.409 |
| 5. Объем потерь воды | тыс. куб. м | 1.057 | 0.854 |
|  | % | 4 | 4.21 |
| 6. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс. куб. м | 24.4 | 18.555 |
| 6.1. населению | тыс. куб. м | 22.558 | 17.358 |
|  | % | 85.1 | 85.67 |
| 6.2. бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1.542 | 1.197 |
| 6.3. прочим потребителям | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 6.4. собственное производство | тыс. куб. м | 0 | 0 |

### Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

Территориальный баланс по технологическим зонам действия водопроводных сооружений приведен в таблице 10 и на гистограмме рисунок 3. На скважины в с. Старый Юраш и д. Сос. Юращ гидрогеологические заключения отсутствуют.

Таблица 10. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия

| Населенный пункт | Сква- жины | Общий дебит скважины, м3/час | Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечасовое водопо- требление, м3/ч | Среднесуточное потребление, м3/сутки | Максимальное суточное потребление, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старый Юраш | №1 | 5,4 | 11681,81 | 1,334 | 32,005 | 38,406 |
|  | №2 | 5,4 | 8812,59 | 1,006 | 24,144 | 28,973 |
| Соснов.Юраш | № 3 | 5,4 | 6013,6 | 0,686 | 16,476 | 19,771 |

Рисунок 3. Распределение водопотребления Староюрашского СП по скважинам.

Максимальное суточное водопотребление на хозяйственно-питьевое водоснабжение определено в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция» по формуле:

Ссут. макс = Ксут.макс* Ссут. ср  , м3/сут,

где - Ксут.макс - максимальный коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий (Ксут.макс = 1,2).

Техническая вода в Староюрашском сельском поселении не используется.

### Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

Можно выделить две основные группы потребителей водоснабжения в Староюрашском сельском поселении: население и бюджетные организации. Структура потребления воды представлена в таблице 11 и на рисунке 4.

Таблица 11. Структурный баланс водопотребления, м3

| Показатели | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год (1 полугодие) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 26.508 | 20.263 |
| 2. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс. куб. м | 24.4 | 18.555 |
| 2.1. населению | тыс. куб. м | 22.558 | 17.358 |
|  | % | 85.1 | 85.67 |
| 2.2. бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1.542 | 1.197 |
| 2.3. прочим потребителям | тыс. куб. м | 0 | 0 |
| 2.4. собственное производство | тыс. куб. м | 0 | 0 |

Рисунок 4. Структура водопотребления Староюрашским СП в 2014 г.

### Сведения о фактическом потреблении населением

Отсутствие приборного учета подаваемой и потребляемой воды в водопроводной сети в Староюрашском сельском поселении не позволяет определить фактическое потребление воды населением.

Приведенный выше структурный баланс водопотребления составлен на основании нормативов водопотребления для различных категорий пользователей.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с Постановлением Администрации Елабужского района №1375 от 3.12.2004г.:

- 2,5 м3/мес (83,3 л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах, оборудованных внутренним водопроводом без канализации;

- 5,78 м3/мес (192,6 л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами (газ водонагрев);

- 1,2 м3/мес (40л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок;

- 18 м3/мес - расход воды на полив 1 сотки приусадебного участка. Количество поливок - одна в сутки в течении 2-х месяцев в году.

Ввиду отсутствия данных по площадям приусадебных участков, нормативный расчет потребления на их полив принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Свод правил водоснабжения. Наружные сети и сооружения» по удельным среднесуточным расходам на одного жителя, а именно:

- 60 л/сут на одного человека - расход воды на полив приусадебного участка. Количество поливок - одна в 2 суток в течении 120 дней в году.

Водопой скота определяется из учета затрат 53 л на одну голову в сутки. Расчет нормативного водопотребления объектами социальной инфраструктуры ведется на основе Приложения 3 СНиП 2.04.01 – 85. Для медицинских учреждений нормативное водопотребление складывается из потребления 13 литров воды в сутки на одного посетителя и 12 литров в сутки на 1 работника. Водопотребление детского сада определяется из складывается из потребления 21,5 литра воды в сутки на одного ребенка и 12 литров в сутки на 1 работника. Нормативное водопотребление школы суммируется из потребления 10 литров воды одним школьником и 12 литров одним преподавателем. Нормативное водопотребление дома культуры суммируется из потребления 8,6 литров воды одним посетителем и 12 литров одним преподавателем. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на разводящих сетях. Для сел Староюрашского СП число пожаров принимается равным одному в год с расходом воды 5 л/сек., продолжительность тушения пожара – 3 часа. На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 2,5 л/сек. Таким образом, нормативное потребление воды на пожаротушение составляет 81 м3/год.

На 1.01.2015г. численность населения села Старый Юраш составляет 592 человека, из которых 561 человек проживает в домах с внутренним водопроводом без канализации, а 31 человек проживает в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок. В деревне Сосновый Юраш проживает 33 человека. 23 человека проживает в домах с внутренним водопроводом без канализации, а 10 человек в домах, оборудованных индивидуальными скважинами. В селе Старый Юраш в частном владении жителей находится 384 голов скота: 143 коровы, 12 лошадей и 229 овцы. В деревне Сосновый Юраш в частном владении жителей находится 53 головы скота: 20 коров, 2 лошади и 31 овца. Согласно ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения» на водопой 1 коровы затрачивается 43 л/сут. воды, одной овцы – 7 л/сут., одной лошади 60 л/сут.

В с. Старый Юраш функционирует детский сад на 45 мест, в котором работает 7 чел. В средней школе с. Старый Юраш, рассчитанной на 320 учащихся, работает 40 сотрудников. В Староюрашском сельском поселении функционирует кружок детского творчества мощностью 60 мест. В Староюрашском сельском поселении функционирует Староюрашский фельдшерско-акушерский пункт проектной мощностью 25 посещений в смену, в котором работает 2 человека. Из учреждений культуры в Староюрашском сельском поселении функционирует сельский дом культуры вместимостью 300 мест.

Сводные данные о среднесуточном и среднегодовом расходе воды на 2015 год приведены в таблице 12.

Таблица 12. Нормативное водопотребление Староюрашским СП на 2015г

| Наименование потребителей | Кол-во потребителей | Среднесут. норма, л/сут | Qср, м3/сут | Qгод, м3/год | Qмах, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хоз.-питьевые нужды постоянного населения в инд. домах | 584 чел. 31 чел. | 83.3 40 | 49,887 | 18208,83 | 59,865 |
| Полив территорий и зел. насаждений | 615 чел. | 60 | 36,9 | 13468,5 | 44,280 |
| Водопой скота | 163 коровы 260 овцы 14 лошадей | 43 7 60 | 9,669 | 3529,185 | 11,603 |
| Медицинские учреждения | 25 посещений 2 чел | 13 12 | 0,349 | 127,385 | 0,419 |
| Детский сад | 45 мест/7 чел. | 21,5/12 | 1,0515 | 383,7975 | 1,262 |
| Общеобразовательная школа | 320 мест 40 чел. | 10 12 | 3,68 | 1343,2 | 4,416 |
| Дом культуры и библиотека | 360 посещ. | 8,6 | 3,096 | 1130,04 | 3,715 |
| Пожаротушение |  |  |  | 54 |  |
| Итого: |  |  | 104,633 | 38244,94 | 125,56 |

Суммарный нормативный расход водопотребления по Староюрашскому СП в 2015 г. ориентировочно составляет 104,633 м3/сут или 38,24 тыс. м3/год (с учетом затрат на пожаротушение). Фактическое водопотребление в Староюрашском СП в 2014г. составило 26,508 тыс. м3. Таким образом, фактическое потребление воды в Староюрашском СП существенно меньше нормативного значения водопотребления. Причина данного явления заключается в отсутствии средств коммерческого учета воды в системах водоснабжения Староюрашского СП.

### Описание системы коммерческого приборного учета воды

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012. На момент обследования водопроводные сети Староюрашского СП приборами учета не оборудованы. Следует предусмотреть установку приборов учета поднимаемой воды и индивидуальных водосчетчиков у потребителей.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

При существующей системе водоснабжения производственная мощность источников воды в Староюрашском сельском поселении имеет резерв, как по дебиту скважин, так и по установленному насосному оборудованию (таблица 13).

Таблица 13. Расчет резерва/дефицита ВЗУ из 3-х скважин на 2015г.

| Населенный пункт | Сква- жины | Общ. дебит скважины, м3/час* | Мак.подача потреб., м3/час | Водопо-требление, м3./час | Потери при производстве, м3/час | Потери при транспортировке, м3/ч* | Резерв/ дефицит, м3/ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. Юраш | №1 | 5,4 | 2,525 | 2,101 | 0 | 0,084 | 2,791 |
|  | №2 | 5,4 | 2,525 | 2,101 | 0 | 0,084 | 2,791 |
| Сос. Юраш | №3 | 5,4 | 0,19 | 0,159 | 0 | 0,006 | 5,15 |

* - суммарные потери воды при транспортировке определены, как 4% от общего количества поднятой воды согласно предоставленным данным.

Проектная мощность ВЗУ в с. Старый Юраш составляет 259,2 м3/сутки. Согласно баланса водопотребления нормативная потребность в воде в 2015 году составляет 100,826 м3/сут. Резерв производственных мощностей ВЗУ в с. Старый Юраш составляет на 2015 год – 158,374 м3/сутки, или 61 %. Учитывая, даже, неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления дефицита питьевой воды не ожидается.

Проектная мощность ВЗУ в д. Сосновый Юраш составляет 129,6 м3/сутки. Согласно баланса водопотребления нормативная потребность в воде в 2015 году составляет 3,807 м3/сутки или 1,39 тыс. м3/год. Резерв производственных мощностей ВЗУ в д. Сосновый Юраш составляет на 2015 год – 5,15 м3/сутки, или 95,4 %. Учитывая, даже, неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления дефицита питьевой воды не ожидается.

### Прогнозные балансы потребления

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Староюрашского сельского поселения на первую очередь (2020г.) составит 683 человека, из них 640 чел. в с. Старый Юраш и 43 чел. в д. Сосновый Юраш. На расчетный срок (2035г.) генеральным планом Староюрашского сельского поселения прогнозируется 719 чел.: 675 чел. в с. Старый Юраш и 44 в д. Сосновый Юраш. В рамках реализации мероприятий первой очереди принимается, что все потребители проживают в домах с внутренним водопроводом без канализации.

В рамках реализации первой очереди генплана утвержден перечень мероприятий развития социальной инфраструктуры Староюрашского СП до 2020 г.:

- Реконструкция здания детского сада с увеличением мощности на 8 мест в с. Старый Юраш;

- Организация учреждений дополнительного образования на 20 мест в с. Старый Юраш;

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Свод правил водоснабжения. Наружные сети и сооружения» при проектировании систем водоснабжения населенных пунктов водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются по удельным среднесуточным расходам на одного жителя. Учитывая предполагаемую степень благоустройства - жилые дома с централизованным холодным водоснабжением - удельный среднесуточный расход на одного жителя в малоэтажных многоквартирных жилых домах принимается равным 210 литров/сутки. Для жителей индивидуальных домов с водопроводом без канализации удельный среднесуточный расход принимается равным 70 литров/сутки.

В приведенную норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях, культурно–бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях, составляющие 10% от общего потребления.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на разводящих сетях. Для сел Староюрашского сельского поселения число одновременных пожаров равно одному с расходом воды 5 л/сек., продолжительность тушения пожара – 3 часа. На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 2,5 л/сек.

Сводные данные о среднесуточном и среднегодовом нормативном расходе воды на 2015 год приведены в таблице 1.10. Суммарный нормативный расход водопотребления ориентировочно составляет 113,374 м3/сутки или 41,43 тыс. м /год.

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результат расчета прогнозного водопотребления Староюрашского сельского поселения на 2020 и 2035 г. представлены в табл. 15

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения

На текущий момент централизованного горячего водоснабжения в Староюрашском сельском поселении нет. При дальнейшем развитии сельского поселения рекомендуется развитие системы теплоснабжения и, соответственно, создание системы горячего водоснабжения выполненной в соответствии с требованиями ФЗ-416 и ФЗ-190.

##### Таблице 14 Расчетное водопотребление населением с. Ст. Юраш и д. Сос.Юраш

|  | Водоснабжение населения | Полив, м3/сут | Водопой скота, м3/сут | Мед. уч-я, м3/сут | Дет.сад, м3/сут | Общ. школа, м3/сут | ДК и библиот., м3/сут | Пожаротушение, м3 | Итого (без учета пожаротуш.), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование н.п. | Число жителей | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| Ст.Юраш | 592 | 47,971 | 35,52 | 9,158 | 0,349 | 1,052 | 3,68 | 3,096 | 54 | 100,83 |
| Сос.Юраш | 23 | 1,916 | 1,38 | 0,511 | - | - | - | - |  | 3,807 |
| 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| Ст.Юраш | 640 | 53,312 | 38,4 | 10,1 | 0,349 | 1,224 | 3,68 | 3,414 | 54 | 110,48 |
| Сос.Юраш | 43 | 3,582 | 2,58 | 0,66 | - | - | - | - |  | 6,822 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| Ст.Юраш | 675 | 56,228 | 40,5 | 10,64 | 0,349 | 1,224 | 3,68 | 3,414 | 54 | 116,03 |
| Сос.Юраш | 44 | 3,665 | 2,64 | 0,675 | - | - | - | - |  | 6,98 |

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Сводные данные о среднесуточном и среднегодовом расходе воды в расчетный период действия Генерального плана до 2035 года приведены ниже в таблицах 15 – 16. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в табл. 17.

Таблица 15. Расчет перспективного водопотребления на 2020 год

| Наименование потребителей | Кол-во потребителей | Среднесут. норма, л/сут | Qср, м3/сут | Qгод, м3/год | Qмах, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хоз.-питьевые нужды постоянного населения в инд. домах | 683 | 83.3 | 56,894 | 20766,27 | 68,273 |
| Полив территорий и зеленых насаждений | 683 чел. | 60 | 40,98 | 14957,7 | 49,176 |
| Водопой скота |  |  | 10,76 | 3927,4 | 12,912 |
| Медицинские учреждения | 25 посещ. 2 чел | 13 12 | 0,349 | 127,385 | 0,419 |
| Детский сад | 45 мест 7 чел. | 21,5 12 | 1,0515 | 383,7975 | 1,262 |
| Общеобразовательная школа | 320 мест 40 чел. | 10 12 | 3,68 | 1343,2 | 4,416 |
| Дом культуры и библиотека | 360 посещ. | 8,6 | 3,096 | 1130,04 | 3,715 |
| Пожаротушение |  |  |  | 54 |  |
| Итого: |  |  | 116,982 | 42752,58 | 140,379 |

Таблица 16. Расчет перспективного водопотребления на 2035 год

| Наименование потребителей | Кол-во потребителей | Среднесут. норма, л/сут | Qср, м3/сут | Qгод, м3/год | Qмах, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хоз.-питьевые нужды постоянного населения в инд. домах | 719 | 83.3 40 | 59,893 | 21860,8 | 71,871 |
| Полив территорий и зеленых насаждений | 719 чел. | 60 | 43,14 | 15746,1 | 51,768 |
| Водопой скота |  |  | 11,315 | 4129,98 | 13,578 |
| Медицинские учреждения | 25 посещ. 2 чел | 13 12 | 0,349 | 127,385 | 0,419 |
| Детский сад | 45 мест 7 чел. | 21,5 12 | 1,0515 | 383,798 | 1,262 |
| Общеобразовательная школа | 320 мест 40 чел. | 10 12 | 3,68 | 1343,2 | 4,416 |
| Дом культуры и библиотека | 360 посещ. | 8,6 | 3,096 | 1130,04 | 3,715 |
| Пожаротушение |  |  |  | 54 |  |
| Итого: |  |  | 122,696 | 44838,1 | 147,235 |

Таблица 17. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Годовая подача к потребителям, м3/год (без пожаротушения) | Среднечасовое водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сутки | Максимальное суточное водопотребление, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |
| 38190,94 | 4,36 | 104,633 | 125,56 |
| 2020 год |
| 42698,43 | 4,874 | 116,982 | 140,3784 |
| Расчетный период 2035 год |
| 44784,04 | 5,112 | 122,696 | 147,2352 |

### Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении

Сводные данные производительности источников водоснабжения и водопотребления воды Староюрашским сельским поселением с разбивкой по периодам реализации, позволяющие сделать выводы о резервах или дефицитах мощностей, приведены в таблице 18 и 19.

Как следует из представленных выше таблиц в 2015 г. резерв водоснабжения в с. Старый Юраш составит 138,209 м3/сут, а к 2035 г. резерв будет составлять 111,965 м3/сут. Таким образом, учитывая резерв производительности существующих водозаборных устройств с. Старый Юраш, ввод новых мощностей водозаборных устройств в с. Старый Юраш не требуется. Аналогичная картина наблюдается в д. Сосновый Юраш. Учитывая прогнозную численность населения в д. Сосновый Юраш, приведенную в Генеральном плане Староюрашского сельского поселения, резерв производительности существующих водозаборных устройств в 2015 г. составит 125,032 м3/сут., а в 2035 г. составит 121,072 м3/сут. Ввод новых мощностей водозаборных устройств в д. Сосновый Юраш не требуется.

Таблица 18. Сводные данные производительности источника водоснабжения и водопотребления с. Старый Юраш.

| Общий дебит скважин, м3/сутки | Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечас. водопореб., м3/ч | Среднесут. водопотреб., м3/сутки | Максим. суточное водопотреб., м3/сутки | Резерв (+) Дефицит (-) м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |
| 259,2 | 36801,49 | 4,201 | 100,826 | 120,9912 | 138,209 |
| 2020 год |
| 259,2 | 42698,43 | 4,874 | 116,982 | 140,3784 | 118,822 |
| Расчетный период 2035 год |
| 259,2 | 44784,04 | 5,112 | 122,696 | 147,2352 | 111,965 |

Таблица 19. Сводные данные производительности источника водоснабжения и водопотребления д. Сосновый Юраш.

| Общий дебит скважины, м3/сутки | Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечас. водопореб., м3/ч | Среднесут. водопотреб., м3/сутки | Максим. суточное водопотреб., м3/сутки | Резерв (+) Дефицит (-) м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |
| 129,6 | 1389,555 | 0,159 | 3,807 | 4,5684 | 125,032 |
| 2025 год |
| 129,6 | 2490,03 | 0,284 | 6,822 | 8,1864 | 121,4136 |
| Расчетный период 2035 год |
| 129,6 | 2594,055 | 0,296 | 7,107 | 8,5284 | 121,072 |

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов цсв

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В целях усовершенствования схемы водоснабжения Староюрашского СП до 2035 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию системы централизованного водоснабжения:

- все скважины огородить зоной санитарной охраны в соответствии с действующими правилами и нормами СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Период реализации мероприятия 2015÷2016 годы;

- на водонапорной башне восстановить растяжки. Период реализации мероприятия 2015÷2016 годы;

- оснастить приборами учёта воды все объекты бюджетной и не бюджетной сферы. Период реализации мероприятия 2015÷2017 годы;

- обеспечить внедрение коммерческого учета в жилом секторе. Период реализации мероприятия 2015÷2017 годы;

- существующие и проектируемые застройки для наружного пожаротушения оборудовать пожарными гидрантами. Период реализации 2015÷2025 годы;

- для уменьшения нагрузки насосов провести ремонт водонапорной башни №1. Период реализации мероприятия 2015÷2017 годы;

- организовать подключение к ЦСВ все жилые постройки. Период реализации мероприятия 2015÷2020 годы;

- в существующей и проектируемой застройке предусмотреть капремонт существующих водопроводных сетей и строительство новых водоводов. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- в целях устранения коррозии обсадных труб провести ремонт скважин. Период реализации мероприятия 2015÷2017 годы;

- в существующей и проектируемой застройке предусмотреть строительство новых водозаборных колонок и провести капремонт существующих. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- при ухудшении качества воды, необходимо запланировать строительство станций очистки и водоподготовки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».  Период реализации мероприятия 2025÷2035 годы.

### Технические обоснования основных мероприятий по ЦСВ

Строительство системы водопровода.

Общая протяжённость водопроводных сетей Староюрашского СП 8500 м. Износ распределительных сетей более 80%. В 2015 году частично, взамен изношенных, в существующей застройке проложены новые п/э трубы (около 1000 м).

Для безаварийной работы водопроводных сетей в существующей застройке требуется дополнительная замена 500 м труб Ду100. В проектируемой застройке следует предусмотреть строительство новых водоводов.

Для строительства новых водопроводов рекомендуется использовать трубы из некорродирующего материала, изготовленные из полиэтилена низкого давления. Состояние запорной арматуры на трубопроводах ЦСВ – удовлетворительное.

Всего в СП числится 5 водоразборных колонок. Часть водоразборных колонок не функционируют, колодцы полуразрушенные и используются в качестве точки присоединения шлангов. Основная часть колонок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Рекомендуется в существующей застройке установить новые штатные колонки марки типа КВ и КОВ.

Строительство водозаборных сооружений

Строительство для соблюдения требований «СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» не требуется. В случае учета неравномерности водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего потребления дефицита питьевой воды также не прогнозируется.

Строительство установки водоподготовки.

При ухудшении качества воды и с целью доведения его до требований норм СанПиН 2.1.4.1074-01 рекомендуется использовать блочно-модульные станции водоподготовки общей производительностью от 20 до 200 м3/сутки, предназначенные для очистки воды из подземных (артезианских) источников.

Выполненные расчеты позволяют определить требуемую производительность установок водоподготовки:

- на 1-ю скважину не менее 3 м3/час;

- на 2-ю скважину не менее 2 м3/час;

- на 3-ю скважину не менее 3 м3/час.

Технологическая схема станции водоподготовки включает следующие основные элементы:

- приемный резервуар;

- фильтры осветления;

- сорбционный фильтр;

- резервуар чистой воды;

- узел обеззараживания.

Исходная подземная вода от скважин подается в резервуар приема воды (РПВ), размещаемый внутри станции. Подача в РПВ осуществляется путем свободного излива. В результате контакта воды с кислородом воздуха происходит окисление и выделение из воды в виде нерастворимых примесей соединений железа и марганца. Из резервуара с помощью насосов вода подается на очистку.

Для удаления из очищаемых вод нерастворенных примесей используется фильтр с загрузкой на основе гидроантрацита. Данный материал обладает высокой грязеемкостью и при этом малой плотностью по сравнению с другими фильтрующими материалами. Благодаря малой плотности, на промывку данного фильтрующего материала требуется меньший расход воды. Для удаления из очищаемых вод органических веществ и улучшения органолептических свойств воды применяется сорбционный фильтр, в качестве фильтрующей загрузки используется активированный уголь. Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами подачи воды потребителю в часы минимального потребления. Вода после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки.

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, которые обеспечивают хранение регулирующего объема воды и неприкосновенного пожарного запаса объема воды на промывку фильтров.

Подача очищенной воды на обеззараживание и далее потребителю производится насосами сухой установки. Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности. Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

### Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время водозаборные скважины и водонапорные башни предполагается оставить в работе.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

На настоящее время систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории Староюрашского сельского поселения не предусмотренны.

Для повышения энергоэффективности и надежности системы водоснабже-ния и обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей рекомендуется:

- установить системы управления и защиты типа СУиЗ «Лоцман+»;

- установить электромагнитные пускатели ЭКМ;

- оснастить насосные станции приборами учёта воды;

- внедрить системы автоматизации и диспетчеризации.

### Сведения об оснащенности приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На настоящее время учет поставленной и потребленной воды не производиться. При реконструкции системы централизованного водоснабжения Староюрашского СП предполагается установка приборов учета потребленной воды в водоразборных узлах всех водопотребителей. Установка приборов учета позволит отказаться от нормативного расчета водопотребления и оплачивать только фактически потребленную воду, что благотворно скажется на рентабельности ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения.

### Описание маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Отсутствие детальных планов перспективного развития Староюрашского СП на 1-ю очередь и расчетный период действия Генплана развития не позволяет описать маршруты прохождения существующих и перспективных водопроводных трасс. Для решения данного вопроса требуется выполнение дальнейших проектных работ.

### Рекомендации о месте размещения резервуаров, водонапорных башен и насосных станций

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время водозаборные скважины и водонапорные башни предполагается оставить в работе. Строительство дополнительных источников водоснабжения не предполагается.

### Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВ

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время зоны размещения объектов ЦСВ изменению не подлежат.

### Схемы существующего и планируемого размещения объектов ЦСВ

В Староюрашском СП существующие объекты централизованной системы водоснабжения состоят из 3-х скважин, 2-х водонапорных башен, 8500 м водопроводных сетей и 5 водоразборных колонок (станций очистки воды нет).

Водопроводные сети в настоящее время не достаточно разветвлены и не ох-ватывают всей территории жилой и производственной застройки. На рисунках 6 и 8 указаны места расположения водозаборных сооружений, где:

– Существующая водопроводная сеть

– Перспективная водопровдная сеть

– Водонапорные башни

– Колонки

Рисунок 5. Карта территории села Старый Юраш.

Рисунок 6. Схема расположения существующих водозаборных сооружений и водопроводной сети на территории села Старый Юраш.

Рисунок 7. Карта территории д. Сосновый Юраш.

Рисунок 8. Схема расположения существующих водозаборных сооружений и водопроводной сети на территории д. Сосновый Юраш.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов ЦСВ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Староюрашского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов ЦСВ при сбросе (утилизации) промывных вод

Строительство водопроводных сетей в Староюрашском сельском поселении не окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети.

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:

грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав.

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

- благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций.

Новое строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в Староюрашском сельском поселении не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

Предполагаемая к строительству блочно-модульная станция водоподготовки в технологическом процессе использует промывные воды для промывки фильтров. Для отвода промывных вод предполагается использовать внутриплощадочную канализацию.

Таким образом, при сбросе промывочных вод вредное воздействие на окружающую среду не оказывается.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

В перспективе, для обеззараживания отпускаемой в сеть воды, рекомендуется использование гипохлорита натрия. Этот химический реагент не является особо опасным и не требует специально оборудованных помещений, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 °С до +20 °С (класс транспортировки – 8, III, класс химиката – едкий С). Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ЦСВ

Основные капитальные затраты для реализации предлагаемых мероприятий состоят из капитальных затрат на строительство новых водопроводных сетей и капитальных затрат на строительство установок водоподготовки (в цену включена монтажная часть). Остальные затраты рекомендуются для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности системы водоснабжения, для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей и рентабельности работы объектов системы водоснабжения. В табл. 20 приведен перечень мероприятий и капитальных затрат на модернизацию системы центрального водоснабжения Староюрашского сельского поселения.

Таблица 20. Сводная таблица капитальных затрат на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения.

| Мероприятие | Период реализации | Капитальные затраты, руб. |
| --- | --- | --- |
| Оборудовать скважины манометром до 16 кгс 3 | 2015÷2016 гг. | 7983 |
| Оборудовать скважины расходомером воды на dу=65 2 | 2015÷2016 гг. | 151850 |
| Оборудовать скважину запорной арматурой dу=100 3 | 2015÷2016 гг. | 23805 |
| Заменить часть стальных водопроводных сетей на п/э трубы Ø110 мм в д. Сосновый Юраш | 2015÷2016 гг. | 1024586 |
| Провести ревизию запорной арматуры сети dу=100 в селе Старый Юраш | 2015÷2016 гг. | 13360 |
| Смонтировать стационарное заземление 2 | 2015÷2018 гг. | 48548 |
| Восстановить растяжки на водонапорной башне | 2015÷2018 гг. | 132534 |
| Установить новые штатные колонки марки типа КВ и КОВ | 2015÷2018 гг. | 59250 |
| Восстановить фундамент под водонапорной башней в селе Старый Юраш | 2015÷2018 гг. | 38172 |
| В шкафу управления установить СУиЗ «Лоцман+» в деревне Сосновый Юраш | 2015÷2025 гг. | 15797 |
| Установить павильон над скважиной высотой 2,5 м в деревне Сосновый Юраш | 2025÷2035 гг. | 744004 |
| Итого: | 2 259 889 |

## Целевые показатели развития ЦСВ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

Таблица 23. Целевые показатели развития ЦСВ Староюрашского сельского поселения

| Показатель | Ед. измерения | 2015 год | 2025 год | 2035 год | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам | % | 0 | 0 | 0 | Показатели качества воды соответствуют требованиям санитарных норм и правил |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 5,9 | 2,5 | 0 | На 2015г. замена сетей, на 2025г. новая постройка, 2035г. не нуждаются в замене |
| Показатель качества обслуживания абонентов |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 5,2 | - | - | На 2015г. не подключены к ЦСВ, на 2025г. не подключенных нет. |
| Показатель эффективности использования ресурсов |
| Уровень потерь воды при транспортировке | % | 4,21 | 1 | 1 | После замены сетей потери минимальны. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды |
| Реализация мероприятий инвестпрограммы | % | 0 | 0 | 0 | Инвестиционная программа отсутствует. |

Водоотведение

В Староюрашском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения в первоочередных мероприятиях предусматривается организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ.

Холодная питьевая вода

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 2014г. | Прогноз 2015 год | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды, всего | тыс. м3 | 21,55 | 24,45 | 113,4 |
| в т.ч. подземная | тыс. м3 | 21,55 | 24,45 | 113,4 |
| на техн. и собств. нужды | тыс. м3 | 0 | 0 |  |
| Потери на сетях питьевой воды | тыс.руб. | 1,8 | 2,0 |  |
| Отношение к подъему питьевой воды | %. | 9,9 | 9,0 |  |
| Реализация питьевой воды | тыс. м3 | 19,75 | 22,35 | 113,2 |
| в т.ч. населению | тыс. м3 | 18,7 | 21,3 | 113,2 |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 1,05 | 1,05 | 100,0 |
| Товарная продукция | тыс.руб. | 476,9 | 575,2 | 120,6 |
| в т.ч. от населения | тыс.руб. | 476,9 | 575,2 | 120,6 |
| от бюджетных организаций | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы по питьевой воде | тыс.руб. | 519,0 | 638,2 |  |
| Финансовый результат | тыс.руб. | -42,1 | -63,0 |  |

5.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ».

Количество абонентов Староюрашского сельского поселения – 218.

Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год

| Населенные пункты Елабужского р-на | 2013г. | 2014г. | 9 мес. 2015г. | Расчетный срок до 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Староюрашское СП | 437,95 | 459,5 | 374,8 | 5100 |

Электроснабжение Староюрашского сельского поселения осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок.

На территории Староюрашского  сельского поселения подстанции не расположены. Электроснабжение самого поселения осуществляется от следующей подстанции:

ПС «Калининская»        1х2,5 МВА, 35/10 кВ;

н.п. Старый Юраш, Сосновый Юраш.

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ

Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное.

Количество установленных светильников для уличного освещения – 85 шт.

Для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода марки СИП. Установка  энергосберегающих светильников по сельскому поселению.

| Наименование объектов | Вид меро-приятия | Состав мероприя-тия | Срок реализации | Зна-че-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | СМР в тек. ценах млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |  |
| Прокладка сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ в н.п. Старый Юраш | Строительство | Новое строительство | 2015 | 2020 | Р | Елабужс-кий МР | Генеральный план сельского поселения | 3,0 |

5.4. Газоснабжение

Краткая характеристика

В настоящее время газоснабжение Староюрашского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию АГРС «Морты».

Природный газ в населенные пункты подается от ГРС «Морты» по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Техническая характеристика

| Наименование н.п. | Протяженность сетей, км | Вид и количество установок, оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПГ | Проточные водонагр. | Емкостные водонагр. | Печные горелки | СГБ |
| Старые Юраши | 14972,4 | 181 | 1 | 165 | 7 | 169 |

Объем потребленного газа, тыс. куб. м

| Наименование н.п. | Количество абонентов | 2013 г. | 2014 г. | 9 мес. 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старые Юраши | 193 | 573,077 | 562,86 | 374,87 |

Газификация домов при новом строительстве.

5.5. Объекты экологической безопасности

Краткая характеристика объектов экологической безопасности

Утилизация твердых бытовых отходов.

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Сбор и удаление твердых бытовых отходов производятся с отдельно стоящих мусоросборных контейнерных площадок и контейнеров. Образующиеся твердые бытовые отходы вывозятся на полигон Менделеевского муниципального района. Вывозом ТБО занимается ООО“Мехуборка”.

На сегодняшний день остро стоит проблема с несанкционированными свалками. Ежегодно с Елабужского муниципального района на полигон твердых бытовых отходов вывозится около 26 тыс. тонн отходов производства и потребления.

Вывоз ТБО с Елабужского муниципального района выполняет 5 ед. мусоровозов.

Учитывая отсутствие полигона ТБО, изменения в морфологическом составе ТБО, а именно рост вторичных материалов (бумаги, картона, текстиля, стекла и т.д.) и отходов из полимерных материалов, назрела необходимость в селективном сборе мусора, использованию вторсырья и принятию решения о строительстве межмуниципального полигона ТБО.

Объем вывоза твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории Староюрашского сельского поселения

|  | 2014 год | прогноз 2015 год | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывоз ТБО | 757 | 792 | 104,5% |

Фактическое количество контейнеров – 15 шт.

# Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
| Староюрашское СП | 18 | 18 | 6 | 6 |
| Старый Юраш | 12 | 12 | 4 | 4 |
| Сосновый Юраш | 6 | 6 | 2 | 2 |

Необходимое количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2015 по 2025 г.г.):

мусоровозы - 20 х 683 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 683 : 100000 = 1 шт;

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин.

Основные проблемы объектов экологической безопасности

Отсутствие полигона ТБО на территории Елабужкого муниципального района;

Планируемые мероприятия по охране окружающей среды:

Срок реализации: 2016 – 2020г.г. Приобретение контейнеров объемом 1,1 куб. м на сумму 195,0 тыс. рублей в количестве 13 штук.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2016 – 2026 гг.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 38,731 млн. руб.,  в том числе по  отраслям:

- водоснабжение,					– 1,576 млн. руб.;

- электроснабжение					–  1,5 млн. руб.;

- по объектам экологической безопасности	– 0,195 млн. руб.

- улично-дорожная сеть				–  35,52 млн. руб.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Затраты на реализацию Программы в части модернизации жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя более десяти видов деятельности по содержанию, техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилья; организации водо-, газо-, электроснабжения; содержанию и капитальному ремонту дорог, благоустройству, ритуальным услугам и т.д. Деятельность, связанную с оказанием жилищно-коммунальных услуг, осуществляют 23 организации (с начала периода реформирования рост почти вдвое). На сегодняшний день в этой отрасли экономики Елабужского муниципального района занято более 3 тыс. чел. (8% от численности занятых в экономике).

Доходы жилищно-коммунальных предприятий обеспечиваются уровнем собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги (в среднем 97%).

Оплата населением жилищно-коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предельная платежная возможность населения по оплате услуг ЖКХ за 1 кв.м общей площади жилого помещения | руб. | 57,42 | 60,05 | 64,53 |
| 2. | Фактическая стоимость услуг ЖКХ за 1 кв. м общей площади жилого помещения, принятая муниципальным образованием | руб. | 57,42 | 60,05 | 64,53 |
| 3. | Соотношение платежной возможности и фактической стоимости услуг ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, % | % | 4,1 | 4,1 | 3,8 |

В 2015 году фактическая стоимость набора жилищно-коммунальных услуг возросла по сравнению с 2014 годом на 7,5%. Отмечается изменение тарифов в рамках предельного уровня.

Стоимость набора жилищно-коммунальных услуг на 2 полугодие 2015 года по Староюрашскому сельскому поселению Елабужского муниципального района

| Показатели | ед. изм. | 01.07.2015 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./ ед.изм. | руб./кв.м | % повышения к уровню 01.01.2015-30.06.2015 года |
| Стоимость набора жилищных услуг |
| Плата за жилое помещение |  |  | 2,23 | 18,1 |
| Вывоз ТБО | чел. | 40,05 | 2,23 | 18,1 |
| Стоимость набора коммунальных услуг |
| Плата за коммунальные услуги |  |  | 62,30 | 7,1 |
| Водоснабжение | м3 | 27,48 | 5,54 | 3,6 |
| Электроснабжение для сельских населенных пунктов | кВт.ч | 2,24 | 9,46 | 7,2 |
| Газоснабжение | м3 | 5,16 | 47,30 | 7,5 |
| Итого ЖКУ в расчете на 1м2: |  |  | 64,53 | 7,5 |

Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась с 4,1% до 3,8 %.

Характеристика перечня предоставляемых услуг благоустроенности жилья

| Виды перечней | Содержание жилищного фонда | Вывоз ТБО | ХВС | Электро снабжение | газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | - | + | + | + | + |
| Средний | + | + | + | + | + |
| Полный | + | + | + | + | + |
| Максимальный | + | + | + | + | + |

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014г. | прогноз 2015г. | 2014г. % к 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общий объем реализации услуг | млн. руб. | 4,7 | 4,9 | 104,2 |
| Реализовано услуг: |  |  |  |  |
| -водоснабжение | тыс. м3 | 19,75 | 22,35 | 113,2 |
| 2.Среднесписочная численность работников | чел. | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 3.Среднемесячная заработная плата | руб. | 8386 | 8797 | 104,9 |

Общий объем реализации услуг жилищно-коммунального комплекса сельского поселения по итогам 2014 года в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2015 года возрос на 104,2%.

Наибольшая доля (96%) в общем объеме реализации услуг жилищно-коммунального комплекса приходится на коммунальные услуги.

Ежемесячно получателями более 70 видов государственных услуг (Меры соц. поддержки, оформление в дома интернаты, выдача удостоверений, справок на социальную стипендию и т.д.), предоставляемых органами социальной защиты сегодня в эту группу входят люди разных возрастов и категорий.

Предоставляемые органами социальной защиты меры социальной поддержки многогранны.

Получатели мер социальной поддержки  на 2014 год

| Федеральные льготники | 19 |
| --- | --- |
| Пенсионеры | 127 |
| Труженики тыла | 19 |
| Дети из многодетных семей | 7 |
| Получающие детские пособия | 5 |
| Пособие на погребение | 9 |
| Пособие на рождение ребенка | 1 |

| Наименование населенных пунктов в составе СП | Количество населения | Количество дворов | Количество занятых | Кол-во учащихся | Кол-во пенсионе ров | Кол-во участников ВОВ | В т.ч.кол-во труженников тыла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | бюджет | с/х предприятия | прочие |  |  |  |  |
| Староюрашский СП | 625 | 185 | 330 | 60 | 88 | 182 | 77 | 108 | 19 | 19 |

На размер социальных льгот оказывают влияние следующие факторы:

1.Структура жилищного фонда и распределение пакета жилищно-коммунальных услуг. В структуре жилищного фонда удельный вес многоквартирных домов составляет около 80%. В виду этого, в Елабуге муниципальном районе получают пакеты жилищно-коммунальных услуг в основном по полному и максимальному перечню, что увеличивает сумму субсидий.

2.Величина предельной стоимости набора жилищно-коммунальных услуг из расчета на 1 м² общей площади жилья в месяц. В ЕМР этот показатель выше, чем во многих других городах республики за счет влияния на его величину тарифов на коммунальные услуги (доля коммунальных услуг в общей стоимости набора составляет 80%).

В городе внедрен механизм по перечислению средств на оплату жилищно-коммунальных услуг на персонифицированные счета граждан (в рамках мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения и льготной категории граждан).

Перспектива развития отрасли:

1. Совершенствование механизма  предоставления населению мер социальной поддержки и государственной помощи,  в том числе на основе социального контракта.

2. Расширение спектра и повышение качества предоставления социальных услуг и внедрение системы «АИС Социальное обслуживание».

3.Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания населения.

4. Развитие добровольческой деятельности.

5.Организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями во всех учреждения

6.Развитие инфраструктуры учреждений

-выделение помещения для Социально-реабилитационного отделения.

Эффект от достижения результатов Программы будет многоуровневым:

1.На уровне сельского поселения:

создание комфортной и безопасной среды проживания населения

сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги

сохранение доступности коммунальных услуг для потребителей

Вопрос оплаты услуг ЖКХ является одним из наиболее актуальных для жителей Елабужского муниципального района. Согласно проведенным социологическим исследованиям 73% опрошенных называют цены и тарифы услуг ЖКХ очень высокими.

Более четверти населения Елабужского муниципального района – малоимущие, именно их, в первую очередь, затрагивают последствия рыночных преобразований в отрасли, рост тарифов за услуги. Реализация программных мероприятий позволит:

обеспечить ресурсосбережение всех потребителей города

повысить эффективность социальной защиты населения

создать условия для более эффективной реализации национальных проектов

повысить качество, надежность обслуживания (водоснабжения) потребителей

улучшить инфраструктуру ЖКХ за счет участия бизнеса в этой сфере

активизировать инвестиционную деятельность (важный показатель - доверие инвесторов и их заинтересованность в проектах, наличие государственного частного партнерства)

улучшить экологическую безопасность территории, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду

Для оценки результатов, достигнутых при реализации Программы, применяется система оценки, включающая индикаторы.

Система сбалансированных показателей оценки реализации целевой программы:

| Цели программы | Целевой индикатор | Значения по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| -снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса | 1.Снижение удельного расхода энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
| -создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг | 1.Уменьшение жалоб и претензий со стороны населения по оказанным услугам, %. | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% |
| -сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги | 1.Инвестиционная составляющая в тарифе 2. Индекс роста тарифа, % | 0,0 109.0% | 0,0 104.5% | 0,0 104.5% | 0,0 104.1% | 0,0 103.6% | 0,0 103.2% |
| -устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Елабужского муниципального района | 1.Положительное сальдо финансового результата, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| -содействие долгосрочному устойчивому социально-экономического развитию Елабужского муниципального района | 1.Создание новых рабочих мест: -при выполнении капитального ремонта жилищного фонда - при выполнении мероприятий по экологической безопасности 2. Удовлетворенность населения услугами ЖКХ 3.Уменьшение суммы субсидий для малообеспеченного населения, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |

Оценка достижения пороговых значений будет производиться на основе мониторинга.

Результативность будет определяться правильным установлением отношений на принципах государственно-частного партнерства.

7. Управление программой

Программу Комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района на 2016-2026 годы  рассматривает и утверждает Елабужский городской Совет.  Исполнительный комитет Елабужского муниципального района осуществляет общее руководство Программой.

Руководитель Исполнительного комитета Елабужского муниципального района выдвигает оперативные задачи по реализации основных мероприятий; обеспечивает механизмы и процедуры управления Программой; вносит предложения в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования, бюджетных затратах на реализацию мероприятий Программы, принимает нормативно-правовые акты в рамках своей компетенции.

Контроль реализации Программы осуществляет Исполнительный комитет Елабужского муниципального района.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляют: Исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Контрольно-счетный орган осуществляют текущий контроль за рациональным и целевым использованием финансовых  ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

# Text boxes

Рис. 2. Расположение скважины в д.Сосновый Юраш.

скв.1

ø100

п/э

ø100

п/э

ø100

п/э

ø40

ст.

ø25

п/э

ø25

п/э

ø50

ст.

ø40

п/э

ø100

п/э

ø100

п/э

ø100

а/ц

ø40

п/э

ø40

п/э

скв.1