Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАРОЮРАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРОЮРАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТАРОЮРАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.1.	Экономико-географическое положение. Место Староюрашского сельского поселения в системе расселения Елабужского муниципального района	10

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	11

2.2.1	Характеристика земельного фонда	11

2.2.2	Демографический потенциал	12

2.2.3	Уровень жизни населения. Занятость населения	13

2.2.4	Минерально-сырьевые ресурсы	15

2.2.5	Производственные территории	16

2.2.6	Агропромышленный комплекс	16

2.2.7	Лесной комплекс	16

2.2.8	Жилищный фонд и жилищное строительство	17

2.2.9	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	18

2.3.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	23

2.4.	Историко-культурное наследие	23

2.5.	Природные условия и ресурсы	23

2.5.1	Рельеф и геоморфология	23

2.5.2	Геологическое строение	23

2.5.3	Тектоника и сейсмичность	25

2.5.4	Полезные ископаемые	26

2.5.5	Гидрогеологические условия	26

2.5.6	Поверхностные воды	30

2.5.7	Климатическая характеристика	31

2.5.8	Ландшафты, почвенный покров, растительность, и животный мир	34

2.5.9	Инженерно-геологическая оценка территории	37

2.6.	Состояние окружающей среды	38

2.6.1	Состояние атмосферного воздуха	38

2.6.2	Состояние водных ресурсов	39

2.6.3	Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	40

2.6.4	Отходы производства и потребления, биологические отходы	41

2.6.5	Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы	44

2.6.6	Состояние зеленых насаждений	45

2.6.7	Комплексная оценка территории	45

2.6.8	Медико-демографические показатели здоровья населения	45

2.7.	Зоны с особыми условиями использования территории	52

2.7.1	Санитарно-защитные зоны	52

2.7.2	Водоохранные зоны	54

2.7.3	Зоны санитарной охраны	56

2.7.4	Леса	57

2.7.5	Зона добычи полезных ископаемых	58

2.7.6	Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных территорий	58

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАРОЮРАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	61

3.1.	Прогноз численности населения	61

3.2.	Экономическое развитие	61

3.2.1	Минерально-сырьевой комплекс	62

3.2.2	Развитие промышленного производства	62

3.2.3	Развитие агропромышленного комплекса	62

3.2.4	Развитие лесного комплекса	64

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	64

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	68

3.5.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	74

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Староюрашского сельского поселения	76

3.7.	Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Староюрашского сельского поселения	81

3.8.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	82

3.8.1	Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	82

3.8.2	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	84

3.8.3	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	85

3.8.4	Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	86

3.8.5	Мероприятия по развитию системы обращения отходами	86

3.8.6	Мероприятия по защите от физических факторов	88

3.8.7	Формирование системы природно-экологического каркаса	88

3.8.8	Мероприятия по защите животного мира	89

3.8.9	Обеспечение медико-экологического благополучия населения	89

3.8.10	Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	89

3.9.	Инженерная инфраструктура	94

3.9.1	Водоснабжение	94

3.9.2	Канализация	97

3.9.3	Санитарная очистка территории	99

3.9.4	Теплоснабжение	101

3.9.5	Газоснабжение	102

3.9.6	Электроснабжение	103

3.9.7	Слаботочные сети	106

3.10.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	107

3.10.1	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	107

3.10.2	Перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	107

Возможные опасные природные явления	108

3.10.3	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	116

3.10.4	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	122

Опасности на транспорте	123

3.10.5	Защита сельскохозяйственных животных , продукции животноводства и растениеводства	126

3.10.6	Пункты и зоны охвата сетей мониторинга природного и техногенного характера	129

3.10.7	Оповещение о чрезвычайной ситуации	131

3.10.8	Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	133

3.10.9	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	135

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	139

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	141

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана являются ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и исполнительный комитет Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Староюрашского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Елабужского муниципального района и Староюрашского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРОЮРАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Староюрашского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Староюрашского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТАРОЮРАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение. Место Староюрашского сельского поселения в системе расселения Елабужского муниципального района

Староюрашское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Староюрашского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Старый Юраш (административный центр), деревня Сосновый Юраш.

Поселение расположено на северо-востоке Республики Татарстан, в северо-западной части Елабужского муниципального района. Староюрашское сельское поселение граничит на севере с Удмуртской Республикой, на востоке и юге с Альметьевским сельским поселением, на юго-западе с Мортовским сельским поселением, на западе со Старокуклюкским сельскими поселениями Елабужского муниципального района.

Общая площадь Староюрашского сельского поселения составляет 4583,6 га, в т.ч. площадь с.Старый Юраш – 214,9 га, д.Сосновый Юраш – 43,1 га (согласно картографическому материалу).

В поселении имеется детский сад, общеобразовательная школа,                фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, библиотека, отделение связи, отделение Сбербанка, сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Агрофирма «Новый Юраш».

Транспортная связь Староюрашского сельского поселения с другими поселениями Елабужского муниципального района, в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги.

Автодорога регионального значения «Морты-Сосновый Юраш» пересекает Староюрашское сельское поселение с юга на север.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Староюрашского сельского поселения является частью системы расселения Елабужского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан, Елабужский муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала  развития системы расселения.

Первым системообразующим фактором в системе расселения являются дороги, по которым осуществляется связь населенных пунктов с друг другом, с центрами поселений и с районным центром г.Елабуга.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которым в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2011г. средняя плотность населения Староюрашского сельского поселения составила 14,0 чел./га. В соответствии с проведенным анализом в проекте Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района Староюрашское сельское поселение входит в группу районов с высоким показателем  плотности населения.

Особенностью Староюрашского сельского поселения является то, что все населенные пункты поселения расположены в бассейне реки Юраш.

Система расселения Староюрашского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Старый Юраш с численностью населения 604 человека, где размещены административные функции, учреждения образования, культуры, здравоохранения, предприятия торговли. Согласно Схеме территориального планирования Елабужского муниципального района, этот населенный пункт является планировочным центром в структуре Елабужского муниципального района.

Второй ранг занимает д.Сосновый Юраш с численностью населения 37 человек.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Староюрашского сельского поселения составляет 4583,6 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 95,6  га, что составляет около 2,1% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Староюрашского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Староюрашского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. На территории Староюрашского сельского поселения имеется 95,6 га общей площади лесных земель, находящихся в федеральной собственности.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Староюрашского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Староюрашского сельского поселения, на начало 2010 г. численность населения составила 641 человек. За четыре года (2006 - 2010 гг.) число жителей поселения возросло на 12,3 %, тогда как всё сельское население Елабужского муниципального района – только на 4,1 %.

Среди 15 сельских поселений Елабужского муниципального района Староюрашское занимает пятое место по численности населения. По данным похозяйственного учета Елабужского муниципального района, поселение занимает десятое место среди сельских поселений района по доле детей в населении (15,3 %), седьмое – по удельному весу лиц пенсионного возраста (25,0 %) и шестое место – по доле трудоспособного населения (59,6 %). Соответственно по уровню демографической нагрузки (677) Староюрашское СП занимает десятое место в районе.

В таблице 2.2.1 представлены численность всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков, а также удельный вес этих возрастных групп в населении каждого из населенных пунктов поселения на начало 2010 г. (по данным Исполнительного комитета Староюрашского СП).

Таблица 2.2.1

Численность населения, в т.ч. детей и подростков  (человек / %)

| Наименование населенных пунктов | Всё насе-ление | в т.ч. в возрасте: |
| --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспо-собного | в том числе | трудоспособном | старше трудоспо-собного |
|  |  |  | До 1 г. | 1-6 л. | 7-15 л. | всего | в т.ч.16-17 л. |  |
| с.Старый Юраш | 604 | 137 | 9 | 53 | 75 | 296 | 7 | 171 |
|  | 100,0 | 22,7 | 1,5 | 8,8 | 12,4 | 49,0 | 1,2 | 28,3 |
| д.Сосновый Юраш | 37 | 5 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 9 |
|  | 100,0 | 13,5 | 0,0 | 5,4 | 8,1 | 62,2 | 0,0 | 24,3 |
| Староюраш-ское СП - всего | 641 | 142 | 9 | 55 | 78 | 319 | 7 | 180 |
|  | 100,0 | 22,2 | 1,4 | 8,6 | 12,2 | 49,8 | 1,1 | 28,1 |

Как видно из таблицы, большая часть жителей поселения (94,2 %) проживает в с.Старый Юраш. В д.Сосновый Юраш проживает соответственно 5,8 % населения.

В Схеме территориального планирования Елабужского района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Староюрашскому СП присвоен высший балл по миграционному приросту, высокий – по демографической нагрузке и средний балл по естественному приросту и плотности населения; в итоге оно отнесено к группе поселений с высоким демографическим потенциалом.

### Уровень жизни населения. Занятость населения

Оценка уровня жизни, как сложной интегральной характеристики социального состояния населения, сопряжена с необходимостью учета большого числа факторов. В качестве показателей необходимо рассматривать уровень занятости и доходов населения, показатели жилищной обеспеченности, среднюю продолжительность жизни населения, уровень заболеваемости, преступности, экологические и природно-климатические условия, образовательный уровень населения, социальные приоритеты и ожидания и пр. В связи с тем, что статистический учет данных показателей в разрезе поселений не ведется, провести оценку уровня и качества жизни не представляется возможным.

Таблица 2.2.2

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда

Староюрашского сельского поселения (на начало года)

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы, тыс.руб. | 13356,8 | 17759,7 | 19054,2 | 20660,0 |
| Среднемесячная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, руб. | 5429,6 | 8022,4 | 9021,9 | 9883,0 |
| Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях, чел. | 205 | 185 | 176 | 174 |

Примечание: таблица составлена по данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района».

На начало 2008 года фонд заработной платы Староюрашского сельского поселения составлял 13356,8 тыс.руб., к началу 2011 года данный показатель увеличился на 35% и составил 20660,0 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях на начало 2008 года составила 5429,6 рублей, к началу 2011 года данный показатель вырос в 1,8 раз и составил 9883,0 рублей.

Экономическая система Староюрашского сельского поселения включает в себя агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского поселения составляет сельское хозяйство. В Староюрашском сельском поселении функционируют ЗАО «Агрофирма «Новый Юраш» и другие сельскохозяйственные предприятия.

Предприятия инфраструктуры сельского поселения представлены учреждениями социального обслуживания и административно-управленческими организациями.

Перечень функционирующих в поселении предприятий и учреждений с указанием численности работающих в них представлен в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Предприятия и учреждения Староюрашского сельского поселения  на начало 2012 года

| Наименование | Численность работающих | Количество работающих (% от всех МПТ) |
| --- | --- | --- |
| с.Старый Юраш |
| Производственные предприятия |
| Промышленное производство |  |  |
| Пилорама (ИП Салахутдинов) | 1 |  |
| Итого | 1 | 0,5 |
| Сельское хозяйство |
| ЗАО "Агрофирма "Новый Юраш" | 130 |  |
| Итого | 130 | 64,0 |
| Предприятия инфраструктуры |
| Учреждения образования и воспитания |
| ДОУ | 7 |  |
| Общеобразовательная школа | 40 |  |
| Итого | 47 | 23,2 |
| Объекты здравоохранения |  |
| Староюрашский ФАП | 2 |  |
| Итого | 2 | 1,0 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Староюрашский СДК | 7 |  |
| Староюрашская сельская библиотека | 1 |  |
| Итого | 8 | 3,9 |
| Предприятия торговли |
| Магазин Райпо | 1 |  |
| ООО "Азалия" | 3 |  |
| ИП "Фазлиахметова" | 2 |  |
| Итого | 6 | 3,0 |
| Связь |
| Почта | 2 |  |
| Итого | 2 | 1,0 |
| Административно-деловые учреждения |
| Исполком Староюрашского СП | 5 |  |
| Полиция | 1 |  |
| Сбербанк | 1 |  |
| Итого | 7 | 3,4 |
| Всего по с.Старый Юраш | 203 | 100 |

Таким образом, в Староюрашском сельском поселении доля занятых в производственной сфере составляет 64,5% от общей численности работающих, в сфере обслуживания – 32,0% и в деловых учреждениях – 3,4%.

По данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района», на территории Староюрашского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2011 года, зарегистрировано 2 малых предприятия в сфере оптовой и розничной торговли. Также на территории поселения зарегистрировано 27 индивидуальных предпринимателей.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база является одним из важных условий определения потенциала развития территории в условиях рыночной экономики. Эффективное использование минерально-сырьевой базы требует интенсификации геологоразведочного процесса, вызывает необходимость проведения опережающих прикладных научных исследований, направленных на совершенствование методики поисков, оценки и разведки месторождений и экономического обоснования вложения инвестиций в их освоение.

Территория Староюрашского сельского поселения расположена в пределах Кирменского и Танайского лицензионного участка углеводородного сырья, выделенных ОАО «РИТЭК» в целях геологического изучения и последующей разработки выявленных месторождений.

Из нерудных полезных ископаемых на территории сельского поселения находится Староюрашское месторождение кирпично-черепичного сырья, которое относится к нераспределенному фонду недр и к освоению не намечается.

### Производственные территории

Из объектов промышленного производства на территории Староюрашского сельского поселения функционирует пилорама, располагающаяся в с.Старый Юраш по ул.Тукая,1.

Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены склад горюче-смазочных материалов и 3 общетоварных склада возле с.Старый Юраш.

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Староюрашского сельского поселения молочно-мясное животноводство и зерновое растениеводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

На территории Староюрашского сельского поселения (возле с.Старый Юраш) функционирует сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Агрофирма «Новый Юраш», численность работников которого составляет 130 человек. В распоряжении ЗАО «Агрофирма «Новый Юраш» находятся:

- животноводческая ферма на 1695 голов КРС (в т.ч. 600 голов – коровы);

- конный двор на 17 лошадей;

- зерносклад мощностью 10 тыс.тонн единовременного хранения;

- склад минеральных удобрений мощностью 1800 тонн единовременного хранения;

- машинно-тракторный парк;

- 2 летних лагеря для скота.

Помимо вышесказанного на территории Староюрашского сельского поселения функционируют:

- свиноферма возле с.Старый Юраш;

- ферма в д.Сосновый Юраш;

- 2 пасеки;

- летний лагерь для скота.

### Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Староюрашского сельского поселения занимает площадь 95,6 га, что составляет 2,1% от всей площади сельского поселения.

На территории Староюрашского сельского поселения расположены леса ГКУ «Елабужское лесничество» (12 лесной квартал).

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

Вся площадь лесного фонда, расположенного в границах Староюрашского сельского поселения, (95,6 га) представлена  исключительно защитными лесами, относящимися к категории ценных лесов, расположенных в лесостепной зоне. Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.

Лесопромышленный комплекс

На территории Староюрашского сельского поселения (в с.Старый Юраш) функционирует пилорама.

### Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2011г. объем жилищного фонда Староюрашского сельского поселения составил 13,3 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

- с.Старый Юраш – 12,18 тыс.кв.м.

- д.Сосновый Юраш – 1,14 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Староюрашского сельского поселения представлен исключительно индивидуальной застройкой.

Таблица 2.2.4

Характеристика существующего жилого фонда 
Староюрашского  сельского поселения (на начало 2011 года)

| Показатели | Единица измерения | с.Старый Юраш | д.Сосновый Юраш |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория | га | 70,3 | 7,9 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. кв. м | 12,18 | 1,14 |
| Плотность застройки | кв. м / га | 173,3 | 144,3 |
| Население | человек | 604 | 37 |
| Плотность населения | человек / га | 8,6 | 4,7 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Староюрашскому сельскому поселению на начало 2011 года приходится 20,8 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

За 2011 год в Староюрашском сельском поселении введено в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых дома, средний размер 1 дома равен 60 кв.м.

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Староюрашском сельском поселении (с.Старый Юраш) имеется 1 детский сад проектной вместимостью 45 мест. Численность детей, посещающих детское дошкольное учреждение, составляет 19 человек (34,5% от общей численности детей в возрасте 1-6 лет Староюрашского сельского поселения). Следовательно, детские сады заполнены на 42,2% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 242,8% от нормативной потребности.

В настоящее время в Староюрашском сельском поселении (с.Старый Юраш) функционирует средняя общеобразовательная школа проектной мощностью на 320 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 101 человек. Следует отметить, что в Староюрашскую школу доставляется 30 детей из с.Альметьево на школьном автобусе. Обеспеченность населения местами в школах составляет 282,6% от нормативной потребности.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10 и СанПиН 2.4.2.2821-10) радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

Деревня Сосновый Юраш располагается вне нормативного радиуса пешеходной доступности дошкольных учреждений – 1 км. Дети данного населенного пункта доставляются в учреждение дошкольного воспитания на школьном автобусе или на личном автомобиле.

Д.Сосновый Юраш находится в радиусе пешеходной доступности общеобразовательной школы с.Старый Юраш.

Из внешкольных учреждений в Староюрашском сельском поселении функционирует кружок детского творчества на базе общеобразовательной школы с.Бехтерево мощностью 60 мест. Обеспеченность населения местами во внешкольных учреждениях составляет 64,1% от нормативной потребности.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Елабужского муниципального района осуществляет МБУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в г.Елабуга, Костенеевская врачебная амбулатория и Мортовская участковая больница, в состав которой также входит стационар и поликлиника.

Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Елабужского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 57,2% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Елабужского муниципального района имеются станции скорой медицинской помощи: при Центральной районной больнице, в распоряжении которой находятся 13 специализированных автомобилей и в с.Морты на 1 автомобиль. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Староюрашское сельское поселение располагается в нормативном радиусе обслуживания станции скорой медицинской помощи, расположенной в с.Морты.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Староюрашском сельском поселении функционирует Староюрашский фельдшерско-акушерский пункт проектной мощностью 25 посещений в смену. Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 214,9% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Староюрашском сельском поселении функционирует сельский дом культуры вместимостью 300 мест.

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей от 500 до 1000 человек должна соответствовать нормативу 150 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 200% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

В настоящее время в поселении функционирует Староюращская сельская библиотека мощностью 13,1 тыс.экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 255,5% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

В Староюрашском сельском поселении функционирует спортивный зал площадью 176 кв.м, располагающийся в общеобразовательной школе с.Старый Юраш.

Обеспеченность населения Староюрашского сельского поселения спортивными залами составляет 78,4% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

В Староюрашском сельском поселении функционирует хоккейный корт площадью 800 кв.м при общеобразовательной школе с.Старый Юраш.

Обеспеченность населения Староюрашского сельского поселения плоскостными спортивными сооружениями составляет 64,0% от нормативной потребности.

Плавательные бассейны

В Староюрашском сельском поселении, как и в других сельских поселениях Елабужского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району. В настоящее время обеспеченность населения Елабужского муниципального района плавательными бассейнами составляет 18% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Староюрашского сельского поселения составляет 63 кв.м. Торговая площадь магазинов соответствует 32,8% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Староюрашском сельском поселении (с.старый Юраш) имеется одно отделение связи, действует одно отделение Сбербанка.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Староюрашском сельском поселении отсутствуют.

В Староюрашском сельском поселении имеется три действующих кладбища общей площадью 6 га:

- в с.Старый Юраш мусульманское кладбище площадью 2,5 га, заполненность которого - 80%, свободные территории кладбища составляют 0,5 га и мусульманское кладбище площадью 2 га, заполненность которого – 80%, свободные территории кладбища составляют 0,4 га;

- в д.Сосновый Юраш мусульманское кладбище площадью 1,5 га, заполненность которого - 90%. Свободные территории кладбища составляют 0,15 га.

Обеспеченность кладбищами сельского поселения составляет более 500% от нормативной потребности.

Полиция

В с.Старый Юраш имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативной обеспеченности (1 участковый уполномоченный в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Староюрашского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5

Анализ обеспеченности населения Староюрашского сельского поселения  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 33,7% детей в возрасте 1-6 лет* | 19 | 45 | 242,8 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 113 | 320 | 282,6 |
| Внешкольные учреждения | место | 120% от школьников | 94 | 60 | 64,1 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 9 | отсутствуют | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 12 | 25 | 214,9 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 224 | 176 | 78,4 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1250 | 800 | 64,0 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 48,1 | отсутствуют | 0 |
| Клубы, дома культуры | место | 150 мест | 150 | 300 | 200,0 |
| Библиотеки | экземпляров | 8 экз. на 1 жителя | 5128 | 13100 | 255,5 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 192 | 63 | 32,8 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 26 | отсутствуют | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб.мест на 1000 чел. | 4 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Отделения и филиалы Сбербанка России | операц.место | 1 операционное место на 1-2 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |

* в качестве нормативного показателя принимается количество детей посещающих данные учреждения от общей численности детей дошкольного возраста

## Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

В настоящее время в Староюрашском сельском поселении не имеется водных объектов (пруды, водоемы), которые использовались бы для целей рекреации.

Рекреационные ресурсы Староюрашского сельского поселения представлены защитными лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства).

Площадь лесного фонда поселения составляет 95,6 га. Имеются также площади земель сельхозназначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-рекреационными свойствами.

Помимо вышесказанного, на территории Староюрашского сельского поселения расположена мечеть - религиозный (паломнический) объект.

## Историко-культурное наследие

На территории Староюрашского сельского поселения, в том числе на территории села Старый Юраш, д. Сосновый Юраш  объекты культурного наследия, числящиеся в Государственном охранном реестре местного, республиканского или государственного значения отсутствуют.

## Природные условия и ресурсы

### Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Староюрашского сельского поселения расположена в Камском геоморфологическом районе в пределах Елабужской возвышенности Приуральской провинции. Для рельефа возвышенностей характерен ряд общих черт: отчетливая зависимость современного рельефа от тектонического строения, связь экзогенных процессов с литологическим составом пород, единый комплекс речных террас.

Территория имеет общий уклон на запад, к реке Вятка. Максимальные высоты отмечаются на востоке сельского поселения, на водоразделе р. Шаршала и безымянной реки, где высоты достигают 213,3 м. Минимальные высоты приурочены к урезу воды р. Вонюшка и составляют 65,8 м.

### Геологическое строение

В геологическом строении территории на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения. Наибольшее развитие получили среднепермские отложения. Менее распространенными являются неогеновые и четвертичные породы.

Пермская система представлена нижне- и среднепермским отделами.

Нижнепермский (приуральский) отдел представлен казанским ярусом. В составе широко распространенных отложений казанского яруса выделяются два подъяруса: нижний и верхний.

Нижнеказанский подъярус сложен глинами, песчаниками, алевролитами, известняками и мергелями. В верхней части встречаются прослои бурых углей мощностью от первых сантиметров до 1,0 м.

Отложения верхнеказанского подъяруса относятся к зоне континентальных фаций. Породы подъяруса залегают выше современного уровня эрозии. В основном, ими сложены низкие водоразделы и склоны высоких водоразделов. В последнем случае верхнеказанские отложения перекрываются породами уржумского яруса. К подъярусу относятся однообразные глинисто–алевролитовые красноцветные отложения с маломощными прослоями известняков, мергелей. Мощность отложений подъяруса составляет 50–85 м.

Неогеновые отложения на территории Староюрашского сельского поселения развиты спорадически, слагая палеоврезы, в верхах разреза представлены акчагыльским региоярусом верхнего (плиоцен) отдела.

Акчагыльский региоярус (N2a) включает отложения сокольской, чистопольской, аккулаевской и бикляньской свит.

Сокольская свита (N2sk). Подошва свиты залегает на абсолютных отметках от -34 м до -2 м, кровля – от 30 м до 81 м. Мощность свиты составляет 47–88 м. Отложения состоят из серых, коричневато-серых ленточно-слоистых глин, алевритов с прослоями аллювиальных песков, песчаников, редко – мергелей. Встречаются включения вивианита, прослои бурых углей.

Чистопольская свита (N2čp). Преобладающими породами свиты являются известковистые глины, содержащие относительно большое количество вивианита. Встречаются ленточные и тонкослоистые разности глин озерного происхождения. Кровля свиты залегает на абсолютных отметках от 65 м до 120 м. Мощность свиты составляет 31–68 м.

Аккулаевская свита (N2akk). Подошва свиты залегает на абсолютных отметках от 65 м до 120 м; кровля – от 97 м до 130 м. Мощность свиты изменяется от 14 м до 35 м. Морские отложения представлены темно-серыми, коричневыми и зеленоватыми глинами со стяжениями известняка, сидерита и пирита. В нижней части свиты преобладают пески, иногда с галечниками и алевритами. Пресноводные отложения состоят из черных, темно–серых глин с пятнами вивианита, стяжениями сидерита, пирита и прослоями бурого угля, торфа.

Бикляньская свита (N2bk). Подошва свиты залегает на абсолютных отметках 97–130 м. Максимальная отметка отложений свиты достигает 155 м. Вскрытая мощность бикляньских отложений составляет 6–30 м. В основании распространены серые, желтые, коричневые мелко- и среднезернистые глинистые пески, иногда с галькой и щебнем пермских пород. Выше залегают темно-серые до черных жирные слабоизвестковистые горизонтально–слоистые глины с гнездами ожелезнения.

Ширина основных неогеновых врезов изучаемой территории (палео-Вятка) в верхней части составляет 0,5-3,0 км. Подстилаются неогеновые осадки, в основном, средне- и нижнепермскими (казанскими и уфимскими), а в переуглублениях – нижнепермскими (сакмарскими и ассельскими) отложениями.

Распределение неогеновых отложений по площади имеет свои закономерности:

отложения больших мощностей (более 50 м) приурочены к древней долине реки Вятка и к зонам долгоживущих тектонических нарушений;

преобладающими породами в неогене являются глины 89,2 %; пески и галечники в среднем занимают около 10 %;

неогеновые глины имеют, по данным рентгеноструктурного анализа, преимущественно монтмориллонитовый состав, низкое содержание слюд, полевых шпатов, кварца. Это отличает их от перекрывающих четвертичных отложений.

Четвертичные образования развиты повсеместно. Исключением являются крутые склоны долин, подмываемых реками, где вскрываются коренные пермские и неогеновые отложения. Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантиметров до 68,4 м. Четвертичные комплексы представлены континентальными отложениями внеледниковой зоны, преимущественно аллювиального генезиса. Кроме того, достаточно широко развиты делювиальные, солифлюкционно-делювиальные, элювиально-делювиальные отложения и элювиальные образования. Менее развиты пролювиально-делювиальные, озерные и болотные отложения. Диапазон абсолютных высот залегания четвертичных осадков составляет 224 м, изменяясь от 8 до 232 м.

### Тектоника и сейсмичность

Территория Староюрашского сельского поселения, как и вся территория Елабужского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы.

Территория сельского поселения расположена в Прикамской сейсмогенной зоне. Прикамский разлом является сейсмогенерирующим.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов. Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Староюрашского сельского поселения относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

На территории следует учитывать все факторы геодинамической опасности, включая инженерно-геологические условия и сейсмические воздействия непосредственно на площадках строительства. Строительство должно вестись с позиций повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ (СНиП 2.02.01-83).

### Полезные ископаемые

Елабужский муниципальный район обладает большими запасами нефти и нерудных полезных ископаемых, что является результатом сравнительно большого литологического разнообразия и характера залегания пород, сложности геологического развития территории. Территория Староюрашского сельского поселения расположена в пределах Кирменского и Танайского лицензионного участка углеводородного сырья, выделенных ОАО «РИТЭК» в целях геологического изучения и последующей разработки выявленных месторождений.

Из нерудных полезных ископаемых на территории сельского поселения находится Староюрашское месторождение кирпично-черепичного сырья, которое относится к нераспределенному фонду недр и к освоению не намечается.

### Гидрогеологические условия

Описание гидрогеологических условий и водохозяйственной обстановки территории приведено по результатам работ, выполненных по теме: «Поисковые работы на Елабужско-Менделеевской площади», Казань, 2004.

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра поселение расположено в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и непосредственно приурочено к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка.

Гидрогеологическое расчленение разреза проведено с учетом геологических и структурных особенностей строения и в соответствии со сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200 000. На рассматриваемой территории выделены (сверху-вниз) следующие гидростратиграфические подразделения:

водоносный (слабоводоносный) локально водоупорный  плиоценовый терригенный  комплекс–N2

водопроницаемый локально водоносный уржумский карбонатно-терригенный  горизонт–P2ur

водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс-P2kz2

водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс- P2kz12-3

водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс- P2kz11

водоносный шешминский терригенный комплекс– P2ss

водоносный стерлитамакско-соликамский комплекс Р1st – P2sl

водоупорный тастубский сульфатно-карбонатный комплекс (P1ts)

Водоносный (слабоводоносный) локально водоупорный плиоценовый терригенный комплекс–N2

Водоносный комплекс приурочен к эрозионным палеоврезу реки Вятка и его палеопритоков. На рассматриваемой территории комплекс не имеет сплошного распространения, представлен глинами серыми, темно-серыми, алевритами, песками. Мощность отдельных водосодержащих слоев варьирует от 6,0 до 11 м. Кровля комплекса находится на абсолютных отметках от 78 до 162 м, подошва - до минус 90 м.

Основное питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет разгрузки прорезаемых палеодолиной пермских водоносных горизонтов.

Водообильность комплекса сильно изменяется от склонов палеоврезов до переуглубленного палеорусла, где она достигает максимальных величин. Удельные дебиты скважин равны 0,1-0,56 л/с, дебиты родников изменяются в пределах 0,1-1,2 л/с.

По химическому составу воды плиоценового комплекса гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже смешанные по катионам с минерализацией 0,3-0,4 г/л. Жесткость вод не превышает 4,2–7,0 ммоль/л.

Водопроницаемый локально водоносный уржумский карбонатно-терригенный горизонт–P2ur

Горизонт приурочен к уржумскому горизонту нижнетатарского подъяруса. Распространен локально в виде останцев, либо узких грядовых полос на водоразделах, значительно расчлененных овражно-балочной сетью.

Мощность отложений горизонта достигает 68 м, мощность водовмещающих прослоев составляет 10-20 % от общей. Водоупорная кровля практически отсутствует, в подошве залегают плотные глины верхнеказанского подъяруса. Статические уровни располагаются на глубине 0–18 м, понижаясь к местным дренам. Воды безнапорно-субнапорные, напоры обычно не превышают 3-5 м.

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит с помощью родников и путем перетока вод в нижезалегающий водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс.

Дебиты родников колеблются в пределах 0,05-3,8 л/с. Состав вод гидрокарбонатный кальциевый либо магниево-кальциевый с минерализацией 0,4-0,56 г/л. Жесткость вод не превышает 3,9-6,3 ммоль/л.

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс-P2kz2

Комплекс приурочен к отложениям верхнеказанского подъяруса верхней перми и распространен на водоразделах и склонах речных долин.

Водовмещающими породами являются песчаники, известняки, трещиноватые или кавернозные, реже доломиты и мергели. В толще пород водоносного комплекса насчитывается до 4-8 водосодержащих прослоев мощностью 1-14 м. Суммарная эффективная мощность составляет 15-25 м. Водоносный комплекс на всей территории залегает выше или на уровне урезов современных рек в зоне активного водообмена.

Воды комплекса безнапорные или субнапорные, напоры составляют 0,8-26 м. Удельные дебиты скважин невелики и составляют 0,02-1,1 л/с.

Состав вод гидрокарбонатный, реже сульфатно-гидрокарбонатный, кальциевый, магниево-кальциевый, иногда смешанный по катионам, с минерализацией 0,3-0,48 г/л, редко 0,9 г/л.

Воды комплекса практически не используются местным населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения ввиду слабой водообильности.

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс- P2kz12-3

Комплекс приурочен к отложениям пачек 2 и 3 нижнеказанского подъяруса и "среднеспириферовому" известняку, залегающему в кровле пачки 1. Комплекс распространен почти повсеместно.

Нижнеказанские отложения характеризуются значительным разнообразим фаций, что часто обуславливает изменчивость литологического состава пород. Водопроницаемые и водоупорные породы не выдержаны по простиранию, имеют резко изменчивую мощность.

Водопроницаемыми породами служат известняки трещиноватые, кавернозные, пористые, органогенные. Мощность известняков меняется от 0,1 до 2,8 м.

В средней и верхней фациальных пачках водопроницаемыми породами являются песчаники, реже алевролиты, мощностью 1-3,8 м, реже до 8,4 м. Водопроницаемые породы залегают среди плотных глин и алевролитов, обусловливая субнапорный характер подземных вод.

Питание комплекса на участках выхода его на поверхность (в сводах структур, склонах долин рек) осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В пределах водоразделов и их склонов комплекс подпитывается за счет перетоков вод из верхних водоносных толщ, в долинах рек – за счет восходящей разгрузки из более глубоких водоносных комплексов. Нижним водоупором служат "лингуловые глины" и глинисто-алевролитовые породы 3 пачки.

Водообильность комплекса весьма изменчива даже в пределах небольших участков. Это в решающей степени связано с фациальной изменчивостью водовмещающих пород, а также с геолого-структурными особенностями их залегания. Установлено, что повышенная водообильность нижнеказанских отложений наблюдается вдоль склонов современных и древних эрозионных врезов, а также вдоль склонов положительных структур или на крыльях прогибов. В общем случае водообильность комплекса выше там, где нижнеказанские отложения залегают на относительно небольшой глубине от поверхности. Удельные дебиты скважин составляют 0,2-3 л/с, дебиты родников в пределах рассматриваемой территории колеблются от 0,08 до 1,5 л/с.

Состав вод гидрокарбонатный, сульфатно-гидрокарбонатный, реже сульфатный, хлоридно-сульфатный, смешанный по катионам с минерализацией 0,3-0,6 г/л, редко 0,6-1,4 г/л. Жесткость вод преимущественно составляет 4,8-7,1 ммоль/л.

Водоупорный локально водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс- P2kz11

Приурочен к «лингуловым глинам» первой фациальной пачки нижнеказанского подъяруса.

Комплекс сложен плотными жирными глинами, алевролитами, редко с прослоями известняков и песчаников, залегающих линзообразно. Прослои водосодержащих пород обводнены. Водоупорные породы довольно выдержаны.

«Лингуловые глины» разделяют водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс от водоносного шешминского терригенного комплекса, в котором часто встречаются подземные воды с повышенной минерализацией и жесткостью. Мощность водоупорных пород составляет 10-20 м.

Водоносный шешминский терригенный комплекс– P2ss

Водоносный комплекс приурочен к шешминскому горизонту уфимского яруса верхней перми и базальной части первой пачки нижнеказанского подъяруса. Кровля шешминского горизонта в пределах Елабужского поднятия залегает на абсолютных отметках 120–125 м. Толща характеризуется значительным разнообразием фаций с часто изменяющимся литологическим составом пород.

Отложения представлены переслаиванием песчаников, глин и алевролитов. Водовмещающими являются трещиноватые песчаники, преимущественно коричневых тонов. Структура тонко- и мелкозернистая, редко среднезернистая. Текстура неяснослоистая, цемент песчано-глинистый, в нижней части разреза чаще глинистый. Всего в полном разрезе комплекса выделяется до 17 прослоев песчаника мощностью от 4-6 м до нескольких десятков сантиметров. Общая мощность песчаников составляет 20-25 м. Относительными водоупорами являются алевролиты и глины. Питание минимального комплекса осуществляется за счет перетекания из вышележащих пород. Разгрузка происходит в региональные эрозионные врезы. По характеру циркуляции и условиям залегания подземные воды комплекса пластово-поровые и пластово-трещинные, чаще всего напорные. Гидростатические напоры по мере увеличения глубины вскрытия комплекса в долинах рек возрастают.

Обводненность комплекса изменчива, удельные дебиты скважин составляют  от 0,06 до 4,2 л/с, чаще - 0,1-1,0 л/с. Повышенная водообильность комплекса наблюдается вдоль склонов положительных структур, а также на участках, тяготеющих к глубоким эрозионным врезам.

Родниковый сток из шешминского комплекса наиболее интенсивный. Дебиты родников составляют 1,5-2,6 л/с.

В разрезе комплекса наблюдается вертикальная гидрогеохимическая зональность. В пределах верхней пачки на рассматриваемой территории преобладают пресные гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-магниевые воды умеренно жесткие с минерализацией до 800 мг/л. Вниз по разрезу их состав меняется на гидрокарбонатно-сульфатный и хлоридно-сульфатный, а минерализация достигает 2-3,5, реже 7 г/л, жесткость до 25 ммоль/л, кроме того, резко повышается концентрация бора (до 10 и более ПДК).

Подземные воды верхней пачки шешминского водоносного комплекса широко используются для водоснабжения. Однако опыт эксплуатации водозаборов, каптирующих шешминский водоносный комплекс, показал, что при сосредоточенном водоотборе, превышающем естественные ресурсы подземных вод комплекса, происходит подтягивание солоноватых вод из нижних горизонтов, что приводит к повышению их минерализации и жесткости.

Водоносный стерлитамакско-соликамский сульфатно-карбонатный комплекс (P1st-P2sk)

Водоносный стерлитамакско-соликамский сульфатно-карбонатный комплекс распространен повсеместно под толщей шешминских отложений. На отдельных участках кровля комплекса прорезана тальвегом палеодолин и перекрывается плиоценовыми отложениями. Комплекс представлен доломитами, известняками, мергелями с прослоями трещиноватых гипсов и ангидритов, а также прослоями пестроцветных глин и песчаников. Водообильность довольно однородная, удельные дебиты скважин составляют от 1,0 до 2,8 л/с, воды напорные. Статические уровни устанавливаются на абсолютных отметках 60-65 м. Основное направление потока происходит в сторону от купола к прогибам и согласуется с тектоническим строением территории.

По химическому составу подземные воды изменяются от гидрокарбонатно-сульфатных, кальциево-магниевых до хлоридно-сульфатных, кальциево-магниевых с минерализацией от 1,6 до 6,9 г/л.

Водоупорный тастубский сульфатно-карбонатный комплекс (P1ts)

Тастубские отложения распространены практически повсеместно. Представлены монолитными ангидритами, доломитами с прослоями гипсов и известняков, практически безводны. Они образуют довольно мощную и выдержанную водоупорную толщу, отделяющую подземные воды четвертичных, неогеновых, верхнепермских и стерлитамакских отложений нижней перми, от нижележащих высоконапорных минерализованных вод ассельского яруса нижней перми. Кровля тастубских отложений залегает на глубине 200-300 м. Мощность водоупорной серии колеблется от 20 до 40 м и более. В толще водоупорных отложений иногда прослеживаются зоны трещиноватости и закарстованности, с которыми связаны нарушения сплошности водоупора, образующие локальные зоны перетоков минерализованных вод в верхние горизонты. Появление таких зон приводит к образованию гидрохимических аномалий. Но в целом тастубские отложения являются надежным водоупором регионального плана.

Вывод:

На территории развита слоистая водоносная толща со сложным внутренним строением, в состав толщи входят водоносные комплексы, в которых локализованы ресурсы пресных и солоноватых  подземных вод. С учетом особенностей природной ситуации по сложности гидрогеологических и гидрогеохимических условий территория относится к III группе

Наиболее перспективными элементами гидрогеологического разреза для организации источника хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс и верхняя часть разреза шешминского водоносного комплекса.

### Поверхностные воды

Территория Староюрашского сельского поселения расположена на водосборной площади р. Вятка и относится к территориям с достаточной водообеспеченностью. По территории сельского поселения протекает р. Юрашка, ее приток р. Юраш и другие малые реки.

Река Юрашка - правый приток р. Адамка. Река берет свое начало у с. Куюк. В верхнем течении русло реки прямое с пологими берегами; в нижнем - извилистое. Река Юрашка часто меняет свое направление. Берега преимущественно обрывистые. Длина реки - 22,9 км. Самым крупным притоком р. Юрашки является ее правый приток р. Юраш, длина которой составляет 12 км.

Для рек характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26 – 28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130 – 155 дней.

По источникам питания эти реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Большое значение имеют болота, так как они выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории Староюрашского сельского поселения площадь болот составляет 0,54 га.

### Климатическая характеристика

Территория Староюрашского сельского поселения, как и вся территория Елабужского муниципального района, расположена в климатическом районе IB, который характеризуется как умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

Средняя температура января –11,4°, июля +19,9°. Наибольшие суммы солнечного тепла приходятся на май, июнь и июль; наименьшие – на ноябрь – январь (таблица 8). Средняя продолжительность безморозного периода составляет 135 дней, при наименьшей продолжительности в 97 дней и наибольшей - 173 дней. Самые ранние заморозки наблюдаются в начале августа, самые поздние – в конце апреля. Средняя продолжительность вегетационного периода составляет 172 дня и может варьировать от 139 до 204 дней.

Таблица 2.5.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,4 | -11,2 | -4,6 | 4,9 | 13,1 | 17,8 | 19,9 | 16,8 | 11,2 | 3,8 | -4,1 | -9,5 | 3,9 |

Максимальная солнечная радиация данного климатического района согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» наблюдается в период с апреля по август. Средняя годовая солнечная радиация составляет 475 МДж/м2. При этом наибольшее количество тепла поступает в июне – июле (таблица 2), в декабре оно оказывается наименьшим в году (84 МДж/м2).

Таблица 2.5.2

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на  горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

| Суммарная солнечная радиация, МДж/м2 | Месяцы | Средняя за год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 475 |
|  | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 |  |

Следует отметить, что весной возрастание радиации от месяца к месяцу, начиная с марта и до конца мая включительно, составляет в среднем 186,5 МДж/м2. В конце лета начинается ее понижение. Так, от июля к августу понижение составляет 180 МДж/м2, от августа к сентябрю – 209 МДж/м2, от сентября к октябрю – на 219 МДж/м2. Начиная с января, происходит уже возрастание, вначале небольшое (от января к февралю на 107 МДж/м2). Максимум солнечной радиации (прямой и рассеянной), падающей на горизонтальную поверхность, приходится на июль.

За год выпадает 547,2 мм осадков. Осадки мая, июня, наиболее важные для озимых и ранних яровых, составляют 106 мм; июля–августа – 122,9 мм. Осадки преобладают в теплый период года (апрель-октябрь), когда на них приходится 67 %. В холодный период выпадает 32 % осадков. Максимум в годовом количестве осадков приходится на июль (63,4 мм); минимум – на март (22,3 мм) (таблица 2.5.3, 2.5.4).

Таблица 2.5.3

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39,9 | 29,7 | 22,3 | 30,7 | 43,7 | 62,7 | 63,4 | 59,5 | 58,9 | 52,1 | 42,6 | 41,7 | 547,2 |

Таблица 2.5.4

Число дней с осадками более 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 101 |

На территории Староюрашского сельского поселения в течение года господствующими являются ветра западного и юго-западного направлений. Также нужно отметить, что с октября по апрель преобладают ветра западного и юго-западного, а в тёплое время года - западного и северо-западного направлений (таблица 2.5.5, рис. 1).

Таблица 2.5.5

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 24 | 19 | 9 | 15 |
| II | 6 | 5 | 9 | 14 | 17 | 21 | 19 | 9 | 15 |
| III | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 18 | 20 | 9 | 15 |
| IV | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 16 | 18 | 11 | 13 |
| V | 12 | 11 | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 18 | 12 |
| VI | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 21 | 14 | 16 |
| VII | 13 | 14 | 10 | 7 | 9 | 8 | 19 | 20 | 18 |
| VIII | 14 | 10 | 8 | 6 | 8 | 13 | 21 | 20 | 16 |
| IX | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 15 | 25 | 16 | 18 |
| X | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 23 | 24 | 12 | 12 |
| XI | 6 | 6 | 7 | 11 | 16 | 22 | 23 | 9 | 10 |
| XII | 4 | 7 | 7 | 10 | 20 | 26 | 17 | 9 | 16 |
| год | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 18 | 21 | 13 | 15 |

Роза ветров по повторяемости ветра в Староюрашском сельском поселении

Средние месячные скорости ветра имеют большую амплитуду колебаний, чем годовые. Они варьируют от 2,0 до 2,9 м/с. Средняя скорость ветра за год составляет 2,5 м/с. Наибольшие скорости ветра приходятся на май (2,9 м/с), наименьшие - на июль (2,0 м/с) (таблица 2.5.6).

Таблица 2.5.6

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |

Наибольшая повторяемость ветра находится в пределах от 2 до 3 м/с и составляет 38,5 %. Повторяемость скорости ветра от 6 до 7 м/с составляет 5,9 %, от 12 до 13 м/с – 0,4 %. Повторяемость ветра со скоростью свыше 15 м/с составляет в среднем 0,1 % (таблица 2.5.7).

Таблица 2.5.7

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 м/с | 2-3 м/с | 4-5 м/с | 6-7 м/с | 8-9 м/с | 10-11 м/с | 12-13 м/с | 14-15 м/с | 16-17 м/с | 18-20 м/с | 21-24 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,5 | 38,5 | 16,2 | 5,9 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | - |

Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. За год их бывает до 35. Устойчивый снежный покров образуется 20 ноября. Но в сроках его отмечается большая изменчивость. Максимальная высота снежного покрова достигается в марте. Максимальная глубина промерзания почвы - 151 см. Снег начинает таять в марте, а полное разрушение снежного покрова наблюдается с 15 апреля.

Среди атмосферных явлений наиболее важно изучение гроз, туманов и метелей, так как они оказывают существенное влияние на различные стороны хозяйственной деятельности человека.

Грозы. Территория сельского поселения, как и вся территория Республики Татарстан, относится к районам, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Среднее число дней с грозой изменяется от 23 до 32. Продолжительность гроз невелика, наибольшая отмечается в июле. В остальные месяцы их продолжительность значительно меньше. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, поэтому максимальная продолжительность приходится на время от 12 до 24 часов (Климат Татарской АССР, 1983).

Туманы. Среднее годовое число с туманами равно 4. Основная часть туманов приходится на холодное время года (таблица 2.5.8).

Таблица 2.5.8

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Средняя за год продолжительность одного тумана составляет 4–6 часов.

Метели. Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. За год их бывает до 35.

### Ландшафты, почвенный покров, растительность, и животный мир

Ландшафты. В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Республики Татарстан территория Староюрашского сельского поселения, как и вся территория Елабужского муниципального района, расположена в пределах Елабужско-Предкамского ландшафтного района.

Елабужско-Предкамский ландшафтный район является возвышенным, с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными, сосново-широколиственными, сосново-травяными лесами (с доминированием в настоящее время березняков, осинников и культур сосны и ели) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах.

В таблице 2.5.9 представлены основные, с точки зрения ландшафтной дифференциации, количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района.

Таблица 2.5.9

Количественные показатели Елабужско-Предкамского ландшафтного района

| Показатели | Елабужско-Предкамский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 79 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 23 |
| Сумма биологически активных температур (С) | 2151 |
| Гидротермический коэффициент | 1,7 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 44 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 8,4 |
| Радиационный индекс сухости | 1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 376 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 597 |
| Густота оврагов (км/км2) | 0,487 |
| Залесенность (км2) | 7,8 |
| Средний уклон (мин) | 56 |
| Содержание гумуса | 3 |

Расположение сельского поселения на приводораздельных участках обусловило распространение склоновых типов местностей.

Тем не менее, процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса – антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта, включающий территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий;

сельскохозяйственный тип, включающий земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами);

рекреационный тип ландшафта, представленный озелененными и прибрежными территориями.

В целом по сельскому поселению степень антропогенного воздействия на природные комплексы незначительная. Антропогенные нагрузки, в первую очередь, обусловлены высокой сельскохозяйственной освоенностью территории.

Почвенный покров. Как и вся территория Елабужского муниципального района, Староюрашское сельское поселение относится к зоне дерново-подзолистых и серых лесных почв южнотаежных и смешанных лесов.

На большей части территории распространены серые лесные почвы, представленные серыми лесными и светло-серыми пестроцветными почвами. Главной морфологической особенностью этого типа почв является разделение гумусового слоя на два горизонта. В верхней части залегает собственно гумусовый горизонт, а ниже - переходный гумусово-элювиальный или гумусово-оподзоленный горизонт.

Серые лесные и светло-серые почвы сформировались под сравнительно бедной по питательной ценности травянистой растительностью в условиях хорошо выраженного нисходящего тока воды. Характерной особенностью этих почв является довольно резкое уменьшение количества гумуса вниз по профилю, содержание которого у светло-серых лесных почв редко превышает 5 %, а у серых – 8 %. Наибольшее распространение получили серые лесные почвы, которые характерны для всей территории сельского поселения, за исключением небольших ее частей. Светло-серые лесные почвы приурочены к северной и юго-восточной частям сельского поселения. Материнские породы представлены глинистыми и тяжелосуглинистыми породами.

Серые и светло-серые лесные почвы характеризуются оподзоленностью, слабой структурированностью и повышенной кислотностью, что является фактором плодородия этих почв. Балл бонитета данных почв в среднем равен 36,3.

Дерново-подзолистые почвы представлены дерново-карбонатным выщелоченным и среднепоздзолистым подтипом, которые распространены в западной части сельского поселения. Профиль дерново-подзолистых почв имеет следующее строение: пахотный слой (Ап) белесовато-серого цвета, непрочной структуры или бесструктурный. Ниже залегает гумусово-аккумулятивный или дерновый горизонт (А1), еще ниже – подзолистый (А2), сменяющийся сначала переходным, а затем иллювиальным, который постепенно переходит в почвообразующую или материнскую породу (Атлас земель Республики Татарстан, 2005). Материнские породы под дерново-карбонатными выщелоченными почвами представлены известняками и другими карбонатными породами. Дерново-среднеподзолистые почвы образованы на среднесуглинистых материнских породах.

Растительность. Территория Староюрашского сельского поселения располагается в хвойно-широколиственной (смешанной) лесной зоне. В настоящее время растительность характеризуется чередованием массивов смешанных лесов с распаханными участками и лугами.

Под воздействием хозяйственной деятельности коренная древесная растительность сильно изменена. Леса занимают 2 % от территории сельского поселения, то есть 95,37 га. Лесохозяйственную деятельность осуществляет Мортовское участковое лесничество Менделеевского лесхоза. Леса приурочены к западной части территории. Породный состав леса весьма разнообразен – в основном, это дуб, осина, липа, береза, сосна и ель. Подлесок представлен орешником, черемухой, бересклетом и другими кустарниками

В сельском поселении широко распространены луга. В основном, они приурочены к участкам, не пригодным для распахивания – склонам оврагов и балок, террасам малых рек. В составе растительности естественных лугов и пастбищ преобладают семейства злаковых, бобовых. В поймах рек большое распространение получили заросли кустарников: ивняка, ольшаника, ивы, черной ольхи, осокоря, тополя, черемухи.

В результате интенсивного освоения в настоящее время большая часть нелесной территории распахана и занята сельскохозяйственными культурами.

Животный мир. Богатство животного мира на территории сельского поселения связано с наличием обширных лесных и луговых участков и разнообразием ландшафтов.

Из птиц в лесах широко распространены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая, клест и другие виды. В открытых биотопах встречаются чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая.

Мозаичность, наличие широкого спектра местообитаний – от селитебных, урбанизированных биотопов, плакорных лесов и лугов до пойменных, заболоченных биотопов – определяет состав местной фауны млекопитающих. Наиболее богато представлены грызуны и хищники. По численности доминируют грызуны и насекомоядные (домовая мышь, серая крыса, водяная, рыжая, серые полевки, бурозубка обыкновенная, мышь лесная). Из видов герпетофауны обычны: зеленая жаба, озерная и остромордая лягушка, прыткая ящерица, уж обыкновенный. На территории обитают лисица, волк, зайцы русак и беляк, белка и др.

Рыбные ресурсы представлены общераспространенными видами рыб (пескарь, щука, головаль, налим и др.).

### Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям вся территория Староюрашского сельского поселения относится к территориям со сложными инженерно-геологическими условиями, что обусловлено наличием процессов эрозии и подтопления.

Эрозионные процессы. Одним из наиболее активных современных процессов, преобразующих поверхность и наносящих значительный ущерб как сельскому хозяйству, так и строительству, являются эрозионные процессы. К эрозионным процессам относят почвенную, овражную, боковую и глубинную эрозию рек.

Неправильная распашка склонов, несоблюдение правильных соотношений пашни, лугов и лесов приводит к эрозии почвенного покрова.

Характерной особенностью территории сельского поселения, как и всего Елабужского муниципального района, является преобладание балок в общей структуре эрозионной сети. Овражно-балочное расчленение приурочено к речной сети, еще более осложняя эрозионное расчленение территории. Максимальная густота балок характерна для северной части сельского поселения, где берут начало многочисленные малые реки.

Овраги на территории сельского поселения чаще всего встречаются по днищам лощин, ложбин и балок. Овраги также, в основном, приурочены к северной половине сельского поселения.

Большой ущерб хозяйственной деятельности наносит речная, или боковая эрозия, где в зоне воздействия поверхностных водотоков оказываются жилые дома, приусадебные территории, хозяйственные постройки.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих территорию сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые, согласно испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

## Состояние окружающей среды

### Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате поступления различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

При оценке состояния атмосферного воздуха важной характеристикой является потенциал загрязнения атмосферы, который на всей территории Елабужского муниципального района определяется следующими параметрами:

повторяемость приземных инверсий, % (по данным МС Казань) – 40;

мощность приземных инверсий, км (по данным МС Казань) – 0,4;

повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 21;

продолжительность туманов, часы – 30.

Территория Староюрашского сельского поселения располагается на территории с умеренным метеорологическим потенциалом загрязнения атмосферы (2,4 – 2,7), который характеризуется равными условиями для рассеивания и накопления загрязняющих веществ.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются предприятия сельского хозяйства (животноводческие фермы и машинно-тракторный парк) и транспорт.

Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых  веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны, аминокислоты, триэтиламин, сероводород, меркаптаны, фенол, ингдол, скатол. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). Учитывая то, что множество животноводческих объектов в сельском поселении размещены без соблюдения санитарно-защитных зон, можно говорить об их негативном воздействии на население. Наибольшему воздействию свиноводческой фермы подвержена территория с. Старый Юраш.

Отдельно следует заметить о загрязнении атмосферного воздуха выбросами автотранспорта. Источником такого вида выбросов является МТП, в санитарно-защитной зоне которого оказываются жилые территории западной части с. Старый Юраш, а также автотранспорт. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. Основные транспортные потоки приходятся на дорогу местного значения «Морты – Сосновый Юраш», которая проходит через жилые территории населенных пунктов сельского поселения.

### Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения основано на использовании подземных вод. Водоснабжение осуществляется эксплуатацией четырех скважин.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зоны санитарной охраны водозаборов не установлены.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Состояние водных ресурсов

Качество воды в водных объектах, дренирующих территорию сельского поселения, формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного производства. К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты сельского поселения не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранной зоне поверхностных водных объектов размещена жилая застройка населенных пунктов.

### Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы. Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильной дороги ««Морты – Сосновый Юраш»». При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

### Отходы производства и потребления, биологические отходы

В Староюрашском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных, хозяйственно-бытовых отходов, животноводческих и других видов отходов.

Отходы животноводства. В силу сельскохозяйственной специфики сельского поселения в общей структуре отходов преобладают животноводческие отходы. Источником этого вида отходов являются животноводческие фермы. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на их территориях, далее используется в качестве органического удобрения. Отходы животноводства ферм буртуются на прилегающих территориях. Временные накопители навоза не обвалованы и не обеспечивают экологически безопасное хранение отходов.

Бытовые отходы. На территории Староюрашского сельского поселения установлены контейнерные площадки для твердых бытовых отходов. Вывоз скопившего мусора осуществляет ООО «Поволжская экологическая компания Набережные Челны».

Промышленные отходы. Источником образования промышленных отходов является МТП. В основном, это отходы 4-го и 3-го классов опасности, которые не имеют специальных требований к утилизации.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Елабужского муниципального района на территории Староюрашского сельского поселения имеется 1 биотермическая яма и 3 сибиреязвенных скотомогильника (таблица 2.6.1).

Таблица 2.6.1

Сведения о биотермических ямах и скотомогильниках Староюрашского сельского поселения

| № веет.-сан. карточки | Местоположение | Тип скотомогильнка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Старый Юраш | биотермическая яма |  |
| 40 | Старый Юраш | сибиреязвенный скотомогильник | законсервирован |
| 7 | юго-западнее д. Сосновый Юраш на 1,5 км | сибиреязвенный скотомогильник | законсервирован |
| 22 | севернее д. Сосновые Юраш | сибиреязвенный скотомогильник | законсервирован |

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). В санитарно-защитной зоне биотермической ямы и сибиреязвенного скотомогильника (ветеринарно-санитарная карточка №40) оказываются жилые территории с. Старый Юраш и сельскохозяйственные объекты. В основном, санитарно-защитные зоны биотермической ямы и сибиреязвенных скотомогильников заняты сельскохозяйственными угодьями.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

- перенос несибиреязвенных скотомогильников;

- перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом (саркофагом);

нанесение на опорный план границ скотомогильников;

обваловка почвенных очагов сибирской язвы по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом;

организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

все работы должны быть максимально механизированы;

выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-% мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Староюрашского сельского поселения насчитывается 6 кладбищ, санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. В санитарно-защитной зоне кладбищ, расположенных в населенных пунктах, оказываются жилые дома.

### Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Староюрашского селського поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается в основном как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к району метеостанции Елабуга путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (таблица 2.6.2).

Таблица 2.6.2

Ежемесячные и средние годовые значения мощности экспозиционной дозы в 2009 г., мкР/ч

| Месяцы | Среднее |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 |

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы в 2008 г. не претерпели значительных изменений по сравнению с 2007 г. и составили 10 мкР/ч, что соответствовало естественным значениям (Государственный доклад…, 2009).

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных  с этим причин.

Электромагнитные факторы. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним. Источниками электромагнитного излучения в Староюрашском сельском поселении являются линии связи.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Староюрашского сельского поселения вносят автотранспорт. В зоне акустического воздействия дороги «Морты – Сосновый Юраш» оказываются жилые территории с. Старый Юраш и д. Сосновый Юраш.

### Состояние зеленых насаждений

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

В теплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории вдоль берегов водных объектов, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

### Комплексная оценка территории

Главной целью природопользования в настоящее время является организация эффективной, экономически оправданной хозяйственной деятельности при обязательном сохранении разнообразия природной среды. Для решения задач природопользования необходимой является комплексная оценка территории, позволяющая оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Согласно результатам комплексной оценки, проведенной при разработке Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, территория Староюрашского сельского поселения особо благоприятна для сельского хозяйства,  благоприятна для развития градостроительства и условно благоприятна для рекреационных целей.

### Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Хотя некоторые исследователи считают, что доля влияния факторов окружающей среды на формирование показателей здоровья не превышает 20-25 % (по другим данным – 40 % (Куролап, 1999)), она имеет огромное значение для общественного здоровья.

Так, было установлено, что «отклик организма» на уровень атмосферного и почвенного загрязнения среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:

иммунологической реактивности;

острых заболеваниях органов дыхания аллергического характера;

отклонениях от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;

росте хронических заболеваний;

увеличении частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество среды обитания (Куролап, 1999).

Этот факт находит подтверждение в структуре общей заболеваемости по основным классам болезней среди населения Староюрашского сельского поселения.

В поселении имеются источники загрязнения атмосферы, следовательно, в воздухе населенных пунктов могут быть самые разнообразные загрязняющие вещества. Качество питьевой воды также претерпело значительные изменения.

Санитарно-демографические параметры населения Староюрашского сельского поселения представлены в таблице 2.6.3.

Таблица 2.6.3

Санитарно-демографические параметры, на 1000 населения

| № | Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость | 7,44 | 9,36 | 6,24 | 10,32 | 7,29 |
| 2 | Общая смертность | 17,86 | 12,48 | 12,48 | 16,22 | 11,66 |
| 3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Естественный прирост | -10,42 | -3,12 | -6,24 | -5,90 | -4,37 |

Как видно из таблицы 2.6.3, в сельском поселении показатели общей смертности остаются высокими, что обуславливает отрицательный естественный прирост населения, снижение лиц трудоспособного возраста. Положительным является тот факт, что в последние годы отсутствует младенческая смертность.

Медико-демографические показатели

Сравнивая медико-демографические показатели населения Староюрашского сельского поселения в 2010 г. с другими сельскими поселениями Елабужского муниципального района, можно увидеть, что рассматриваемое сельское поселение характеризуется средним уровнем данных показателей.

Общеизвестно, что на воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды наиболее чутко реагирует детский организм. В связи с этим представляет особый интерес изучение демографической структуры (таблица 2.6.4) и частоты общей заболеваемости детей Староюрашского сельского поселения (таблица 2.6.5).

Таблица 2.6.4

Демографическая структура Староюрашского сельского поселения

| № | Возрастная группа детей | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети до 1 года | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 2 | Дети от 1 до 14 лет | 102 | 95 | 96 | 89 | 91 |
| 3 | Подростки 15-17 лет | 48 | 37 | 33 | 35 | 31 |

Заболеваемость изучали по отдельным нозологическим формам и классам болезней, группировку по группам и классам проводили в соответствии с руководством по международной классификации болезней травм и причин смерти.

Нужно заметить, что в 2010 г. общая заболеваемость среди детского населения по сравнению с 2009 г. снизилась в три раза. Однако, за последние 3 года наблюдается рост заболеваний органов дыхания (от 0 до 6 случаев).

Среди подростков на первом месте стоят болезни костно-мышечной системы и соединительных тканей, случаи травмы и отравления, также болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Среди взрослого населения (18 лет и старше) также преобладают заболевания системы кровообращения, органов дыхания.

Сравнивая динамику распространенности болезней среди возрастных групп населения по всем классам заболеваний Староюрашского сельского поселения с другими сельскими поселениями Елабужского муниципального района, можно сказать, что максимум заболеваний за последние 3 года, как и в большинстве сельских поселений, наблюдался в 2009 г. (рис. 3).

Динамика распространенности болезней

Таблица 2.6.5

Распространенность болезней среди основных групп населения Староюрашского сельского поселения

| Наименование классов заболеваний | всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | среди детей (0-14 лет) | среди подростков (15-17 лет) | среди взрослых (18 лет и ст.) |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 го | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|  | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. | абс. ч. | на 1000 нас. |
| ИТОГО по всем классам заболеваний | 839 | 1309 | 1693 | 2497 | 679 | 990 | 10 | 101 | 44 | 473,1 | 16 | 162 | 16 | 485 | 44 | 1257 | 18 | 581 | 813 | 1597 | 1605 | 2918 | 645 | 1160 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 11 | 17,2 | 20 | 29,5 |  | 0 |  | 0 | 2 | 21,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 21,6 | 18 | 32,7 | 4 | 7,2 |
| Острые кишечные инфекции | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| Новообразования | 3 | 4,68 | 24 | 35,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5,89 | 24 | 43,6 | 2 | 3,6 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 9 | 14 | 35 | 51,6 |  | 0 |  | 0 | 11 | 118,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 96,8 | 9 | 17,7 | 24 | 43,6 | 2 | 3,6 |
| Болезни эндокринной системы | 19 | 29,6 | 41 | 60,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 37,3 | 41 | 74,5 | 21 | 37,8 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 8 | 12,5 | 40 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 57,1 |  | 0 | 8 | 15,7 | 38 | 69,1 |  | 0,0 |
| Болезни нервной системы | 10 | 15,6 | 63 | 92,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 200 |  | 0 | 10 | 19,6 | 56 | 102 |  | 0,0 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 33 | 51,5 | 50 | 73,7 |  | 0 | 1 | 10,1 | 1 | 10,8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28,6 |  | 0 | 32 | 62,9 | 48 | 87,3 | 9 | 16,2 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 17 | 26,5 | 13 | 19,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 33,4 | 13 | 23,6 | 24 | 43,2 |
| Болезни системы кровообращения | 262 | 409 | 460 | 678 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28,6 |  | 0 | 262 | 515 | 459 | 835 | 230 | 413,7 |
| Болезни органов дыхания | 113 | 176 | 200 | 295 |  | 0 |  | 0 | 4 | 43,0 | 6 | 60,6 | 1 | 30,3 | 6 | 171 |  | 0 | 112 | 220 | 190 | 345 | 135 | 242,8 |
| Болезни органов пищеварения | 59 | 92 | 161 | 237 |  | 0 |  | 0 | 4 | 43,0 |  | 0 | 2 | 60,6 | 2 | 57,1 |  | 0 | 57 | 112 | 155 | 282 | 47 | 84,5 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 26 | 40,6 | 31 | 45,7 |  | 0 |  | 0 | 3 | 32,3 | 2 | 20,2 | 2 | 60,6 | 3 | 85,7 |  | 0 | 24 | 47,2 | 25 | 45,5 | 9 | 16,2 |
| Б-ни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 161 | 251 | 385 | 568 |  | 0 | 2 | 20,2 | 3 | 32,3 | 1 | 10,1 | 3 | 90,9 | 9 | 257 | 10 | 323 | 156 | 306 | 373 | 678 | 104 | 187,1 |
| Болезни мочеполовой системы | 30 | 46,8 | 73 | 108 |  | 0 |  | 0 | 2 | 21,5 |  | 0 | 1 | 30,3 | 2 | 57,1 |  | 0 | 29 | 57 | 69 | 125 | 7 | 12,6 |
| Врожденные аномалии | 1 | 1,56 | 3 | 4,42 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1,96 | 2 | 3,64 |  | 0,0 |
| Симптомы и признаки | 6 | 9,36 | 15 | 22,1 |  | 0 |  | 0 | 3 | 32,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 11,8 | 12 | 21,8 | 2 | 3,6 |
| Осложнение беременности, родов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перинатальный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Травмы и отравления | 68 | 106 | 79 | 117 |  | 0 | 7 | 70,7 | 10 | 107,5 | 7 | 70,7 | 7 | 212 | 11 | 314 | 5 | 161 | 54 | 106 | 58 | 105 | 48 | 86,3 |
| Активный туберкулез | 0 | 0 | 1 | 1,47 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| Заб-ть нас. болезнями, перед. полов. путем, грибковыми, кожными болезнями и чесоткой | 97 | 151 | 35 | 51,6 | 31 | 45,2 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| Заболеваемость наркоманией | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| Заб-ть алкоголизмом и алкогольным синдромом | 2 | 3,12 | 0 | 0 | 1 | 1,46 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |

## Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Староюрашского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;

- зоны природных ограничений;

- зоны добычи полезных ископаемых.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (2010).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

Сведения об имеющихся на территории Староюрашского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Староюрашском сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (вблизи с. Старый Юраш) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Сибиреязвенный скотомогильник (вблизи с. Старый Юраш) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Сибиреязвенный скотомогильник юго-западнее д. Сосновый Юраш на 1,5 км | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Сибиреязвенный скотомогильник севернее д. Сосновые Юраш | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Свиноферма | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Телятник | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Коровник | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Конный двор | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Летние лагеря скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| зерноток | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Хозяйственные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| загон для скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |
| а/д IV кат. «Морты – Сосновый Шурняк | 50 | СП 42.13330.2011 |
| Межпоселковый газопровод | 7 | СП 62.13330.2011 |

Режим использования территорий санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.7.2

Таблица 2.7.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, зон отдыха, садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования и пр.; объектов по производству и складированию лекарственных веществ, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать здания административного назначения, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, АЗС, СТО и пр. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 09.09.2010 г.) |

Автодороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Староюрашского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в размере 50 м.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.

Охранные зоны линий электропередач. По рассматриваемой территории проходят высоковольтные линии электропередач напряжением в 500 и 110 кВ. Согласно ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередач напряжением свыше 1000 В охранная зона ЛЭП напряжением 110 кВ устанавливается размером 20 м.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. Запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условий.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

### Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Юрашка составляет 100 м, других поверхностных водных объектов - 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водных объектов составляет 50 м. Береговая полоса р. Юрашка прудов и озер равна 20 м, а остальных водных объектов - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 2.7.3.

Таблица 2.7.3

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### Зоны санитарной охраны

Подземные источники водоснабжения

На территории сельского поселения имеются источники питьевого водоснабжения, от которых в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02  приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 2.7.4.

Таблица 2.7.4

Регламенты использования ЗСО источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСО источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  |  | посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. |  |
|  |  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  |  | В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: |  |
|  |  | бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора); |  |
|  |  | закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  |  | размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  |  | применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  |  | рубка леса главного пользования |  |
|  |  | В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |

### Леса

Леса, расположенные на территории Староюрашского сельского поселения, относятся к ценным лесам (леса, расположенные в лесостепной зоне)). Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства данных лесов представлены в таблице 2.7.5.

Таблица 2.7.5

Регламенты использования земель лесного фонда

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |
| 1 | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
| 1.2. | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### Зона добычи полезных ископаемых

Территория сельского поселения расположена в пределах Кирменского и Танайского лицензионных участков.

Согласно ст. 25 закона РФ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации.

### Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных территорий

На территории сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

с консервацией земель;

с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

с установлением или изменением черты поселений;

с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, кадастровая стоимость которых на 50% и более превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району;

с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

с установлением или изменением черты поселений;

со строительством дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАРОЮРАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Елабужского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Елабужского района Министерства экономики РТ.

Генеральный план Староюрашского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Староюрашского сельского поселения на первую очередь (2020г.) составит 683 чел., на расчетный срок (2035г.) – 719 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Староюрашского сельского поселения, человек

| Наименование | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Староюрашское СП, в т.ч. | 638 | 683 | 693 | 719 | 719 |
| с.Старый Юраш | 600 | 640 | 650 | 675 | 675 |
| д.Сосновый Юраш | 38 | 43 | 43 | 44 | 44 |

Таблица 3.1.2

Предполагаемая численность детей и подростков, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. |
| Староюрашское СП, в том числе | 28 | 77 | 25 | 102 | 30 | 81 | 26 | 107 |
| с.Старый Юраш | 28 | 73 | 25 | 98 | 30 | 77 | 26 | 103 |
| д.Сосновый Юраш | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Староюрашского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Елабужского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

### Минерально-сырьевой комплекс

Разработка нерудных полезных ископаемых (кирпично-черепичное сырье), а также добыча углеводородного сырья на территории Староюрашского сельского поселения в перспективе сохранится как одно из основных стратегических направлений развития добывающей промышленности поселения.

### Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района, генеральным планом Староюрашского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается развития промышленного производства на территории поселения.

### Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Староюрашского сельского поселения.

Генеральным планом на первую очередь предусматривается:

- перефункционирование территории машинно-тракторного парка, конного двора, коровника, телятника и силосных ям ЗАО «Агрофирма «Новый Юраш», расположенных возле с.Старый Юраш с последующей организацией на этой территории озеленения специального назначения и перенос их к востоку от села на территорию, предусмотренную генеральным планом для развития объектов агропромышленного комплекса;

- перефункционирование территории свинофермы, расположенной возле с.Старый Юраш с последующей организацией на этой территории озеленения специального назначения и перенос ее к востоку от села на территорию, предусмотренную генеральным планом для развития объектов агропромышленного комплекса.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Староюрашском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | с.Старый Юраш | Машинно-тракторный парк | организация озеленения специального назначения и перенос к северу от села | га | 3,45 | - | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| 2 | с.Старый Юраш | Коровник | организация озеленения специального назначения и перенос к северу от села | га | 0,2 | - | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| 3 | с.Старый Юраш | Телятник | организация озеленения специального назначения и перенос к северу от села | га | 0,2 | - | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| 4 | с.Старый Юраш | Конный двор | организация озеленения специального назначения и перенос к северу от села | га | 0,56 | - | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| 5 | с.Старый Юраш | Силосные ямы | организация озеленения специального назначения и перенос к северу от села | га | 0,45 | - | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| 6 | с.Старый Юраш | Свиноферма | организация озеленения специального назначения и перенос к северу от села | га | 10,0 | - | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |

### Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Староюрашского сельского поселения, Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий Генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства произведен в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

В результате совместной работы с Исполнительным комитетом Староюрашского сельского поселения, генеральным планом под новое жилищное строительство была предложена территория общей площадью 34,5 га.

Площадки под новое жилищное строительство предусмотрены в с.Старый Юраш и д.Сосновый Юраш.

В с.Старый Юраш предусмотрены площадки под новое жилищное строительство площадью территории 29,5 га, в д.Сосновый Юраш – 5,1 га.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 100 кв.м, площадь одного участка – 0,15 га.

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2020 г.)

На первую очередь реализации Генерального плана под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено:

- в с.Старый Юраш - 10,2 га территории. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 6800 кв.м общей площади жилья (68 участков);

- в д.Сосновый Юраш – 1,8 га территории. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 1200 кв.м общей площади жилья (12 участков).

Жилищное строительство в течение расчетного срока реализации  генерального плана(2020-2035гг.)

На период 2021-2035 гг. реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено:

- в с.Старый Юраш – 19,3 га территории. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 12800 кв.м общей площади жилья (128 участков);

- в д.Сосновый Юраш – 3,3 га территории. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 2200 кв.м общей площади жилья (22 участка).

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 36,3 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 23,0 тыс.кв.м общей площади жилья или 1,0 тыс.кв.м жилья в год.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Староюрашского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, га | Общая площадь жилья (кв.м.) | Территория, га | Общая площадь жилья (кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, кв.м. | Территория, га | Общая площадь жилья (кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, кв.м. |
| Староюрашское СП, в т.ч: | 78,2 | 13 320,0 | 90,2 | 21320,0 | 8000,0 | 112,8 | 36320,0 | 15000,0 |
| с.Старый Юраш | 70,3 | 12 180,0 | 80,5 | 18980,0 | 6800,0 | 99,8 | 31780,0 | 12800,0 |
| д.Сосновый Юраш | 7,9 | 1 140,0 | 9,7 | 2340,0 | 1200,0 | 13,0 | 4540,0 | 2200,0 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Староюрашском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Старый Юраш | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 10,2 | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 6,8 |  |  |  |
| 2 | с.Старый Юраш | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 19,3 |  | + | Генеральный план Староюрашского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 12,8 |  |  |  |
| 3 | д.Сосновый Юраш | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,8 | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,2 |  |  |  |
| 4 | д.Сосновый Юраш | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 3,3 |  | + | Генеральный план Староюрашского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 2,2 |  |  |  |

## Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Староюрашского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Учреждения образования

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района предусмотрено увеличение мощности детского сада на 8 мест в с.Старый Юраш. Согласно информации, предоставленной Исполнительным комитетом Староюрашского сельского поселения, в настоящее время детский сад заполнен лишь на 42,2% от проектной вместимости. На основании этого, генеральным планом мероприятий по увеличению мощности детского сада не предусматриваются.

Помимо этого, по предложениям Исполнительного комитета Староюрашского сельского поселения, на первую очередь генерального плана запланирован капитальный ремонт здания детского сада в с.Старый Юраш.

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района, в связи с высоким износом здания общеобразовательной школы в с.Старый Юраш запланирован его снос и, в связи с этим, новое строительство общеобразовательной школы. В соответствии с «Программой капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан», а также по предложениям Исполнительного комитета Староюрашского сельского поселения, на первую очередь генерального плана (в 2012 году) запланирован капитальный ремонт здания общеобразовательной школы, новое строительство школы в связи с чем не предусматривается.

Внешкольные учреждения

Генеральным планом Староюрашского сельского поселения на первую очередь предлагается организация учреждений дополнительного образования на 37 места в с.Старый Юраш.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района предусмотрена реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в с.Старый Юраш.

Согласно информации, предоставленной Исполнительным комитетом Староюрашского сельского поселения, в связи с высоким износом здания фельдшерско-акушерского пункта в с.Старый Юраш – 100%, на первую очередь генерального плана запланирован его снос. В связи с этим, по предложению Исполнительного комитета Староюрашского сельского поселения, генеральным планом на первую очередь предусматривается новое строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Старый Юраш на 25 посещений в смену.

Культурно - досуговые учреждения

По предложениям Исполнительного комитета Староюрашского сельского поселения, на первую очередь генерального плана запланирован капитальный ремонт дома культуры в с.Старый Юраш.

Спортивные учреждения

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района при новой общеобразовательной школе с.Старый Юраш предусмотрено размещение спортивного зала площадью 162 кв.м. Однако, в связи с тем, что в генеральном плане строительство новой школы не планируется, данное мероприятие не учитывается.

Плоскостные спортивные сооружения

По предложениям Исполнительного комитета Староюрашского сельского поселения, на первую очередь генерального плана запланировано строительство хоккейного корта площадью 600 кв.м. при школе с.Старый Юраш.

Предприятия бытового обслуживания

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района и генеральным планом не предлагается размещение предприятий бытового обслуживания в поселении.

Предприятия торговли

Генеральным планом на первую очередь в с.Старый Юраш предусмотрено строительство предприятий торговли на 100 кв.м.торговой площади, на расчетный срок - предприятий торговли на 53 кв.м торговой площади.

Помимо этого, согласно Схеме территориального планирования Елабужского муниципального района, в д.Сосновый Юраш, где численность населения не превышает 50 человек, строительство магазинов в период с 2010 по 2035 гг. не предусмотрено. В данные населенные пункты планируется организация подвоза товаров первой необходимости при помощи передвижных средств развозной торговли (автомагазины и автолавки).

Кладбища

Территории действующих кладбищ Староюрашского сельского поселения в полной мере обеспечат требуемые прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Староюрашском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Староюрашского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2020г.) | Расч. Срок (2035г.) | 1 очередь (2010г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) | 1 очередь (2010г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | 45 | 33,7% детей в возрасте 1-6 лет | 9 | 10 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы | место | 320 | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 126 | 131 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| Внешкольные учреждения | место | 60 | 120% от школьников | 92 | 97 | 60 | 92 | 32 | 5 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 чел. | 9 | 10 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 25 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 12 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Аптеки | объект | отсутствуют | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 176 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 239 | 252 | 176 | 239 | 63 | 13 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 800 | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1331 | 1402 | 800 | 1 331 | 531 | 70 |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | отсутствуют | 75 кв.м. на 1000 чел. | 51 | 54 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |
| Клубы, Дома культуры | место | 300 | 150 мест | 150 | 150 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Библиотеки | экземпляров | 13 100 | 8 экз. на 1 жителя | 5464 | 5752 | 13 100 | 13 100 | 0 | 0 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 63 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 205 | 216 | 63 | 205 | 142 | 11 |
| Предприятия общепита | место | отсутствуют | 40 мест на 1000 чел. | 27 | 29 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб.мест на 1000 чел. | 5 | 5 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 | по расчетам | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Полиция | чел. | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отделения и филиалы Сбербанка России | опер.касса | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | отсутствуют | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 1 | отсутствуют | отсутствуют | 0 | 0 |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Староюрашском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Учреждения образования |
| 1 | с.Старый Юраш | Детский сад | капитальный ремонт | мест | 45 | - | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| 2 | с.Старый Юраш | Общеобразовательная школа | капитальный ремонт | мест | 320 | - | + |  | «Программа капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан», Генеральный план Староюрашского СП |
| Внешкольные учреждения |
| 1 | с.Старый Юраш | Учреждение дополнительного образования | организационное | мест | - | 37 | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | с.Старый Юраш | Фельдшерско-акушерский пункт | снос по ветхости | посещ./ смену | 25 | - | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| 2 | с.Старый Юраш | Фельдшерско-акушерский пункт | новое строительство | посещ./ смену | - | 25 | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | с.Старый Юраш | Сельский дом культуры | капитальный ремонт | мест | 300 | - | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Старый Юраш | Хоккейный корт | новое строительство | кв.м | - | 600 | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Старый Юраш | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 100 | + |  | Генеральный план Староюрашского СП |
|  |  |  |  |  |  | 53 |  | + |  |
| 2 | д.Сосновый Юраш | передвижное средство торговли | организация подвоза товаров первой необходимости при помощи передвижных средств торговли | - | - | - | + | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Староюрашского СП |

## Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Для расширения спектра туристических услуг, предоставляемых гостям Елабужской туристско-рекреационной зоны и Елабуги, в частности, а также в целях увеличения времени их пребывания на территории Елабужского района, Региональной целевой программой «Развитие индустрии туризма в Елабужском муниципальном районе на 2008-2018 годы» и Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района предлагается развитие культурно-познавательного, паломнического, лечебно-оздоровительного, приключенческого, делового (бизнес-туризма), экологического, спортивно-развлекательного, этнографического, детского туризма и кратковременного отдыха на территории Елабужского муниципального района.

Схемой территориального планирования Елабужского муниципального района с учетом положений Региональной целевой программы «Развитие индустрии туризма в Елабужском муниципальном районе на 2008-2018 годы» на территории района предлагается организация перспективной зоны туристско-рекреационного освоения - Вятской зоны, подцентром которой (маршрутно-опорной точкой) будет являться с.Старый Юраш. В состав данной зоны будет входить Куклюкская туристско-рекреационная подзона, на территории которой будет располагаться с.Старый Юраш, сохранившее быт и традиции различных народов многонационального Татарстана и России. В с.Старый Юраш предлагается строительство Этнографического комплекса «Татарское подворье».

Развитие туристско-рекреационной системы Елабужского муниципального района и Республики Татарстан в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами Республики Татарстан. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать межрегиональные, республиканские и местные маршруты.

По территории Староюрашского сельского поселения будут проходить историко-культурный и этнографический маршрут (по историческим местам Елабужского района).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Староюрашском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| 1 | Староюрашское сельское поселение (с.Старый Юраш) | этнографический комплекс «Татарское подворье» | новое строительство | - | - | - | + |  | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Староюрашского СП |
| 2 | Староюрашское сельское поселение | историко-культурный и этнографический маршрут (по историческим местам Елабужского района) | организационное | - | - | - | + | + | СТП Елабужского муниципального района, Генеральный план Староюрашского СП |

## Развитие транспортной инфраструктуры Староюрашского сельского поселения

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Староюрашского сельского поселения» в составе генерального плана Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Перечень автомобильных дорог на территории Староюрашского сельского поселения в составе Елабужского муниципального района  по состоянию на 01.01.2010 г. по данным ГУ «Главтатдортранс» представлен в таблице данного раздела.

Таблица 3.6.1

Перечень автомобильных дорог регионального значения по данным ГУ «Главтатдортранс» на 01.01.10 год.

| № п/п | Название дорог на 1.01.2010 года | кате- го- рия | протяж. км. на 1.01.10г. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтобетонное | переходное | грунтовое |
| 1 | Морты-Сосновый Юраш | IV | 4,828 |  |  |  |
|  | Итого |  | 4,828 |  |  |  |

Таблица 3.6.2

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования

| № п/п | Наименование дорог | Местоположение | Протяженность, км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цементобетон | асфальтобетонное | переходное | грунтовое |
| 1 | Подъезд к биотермической яме у с.Старый Юраш | Староюрашское | 1,1 |  |  |  | 1,1 |
| 2 | Подъезд к животноводческой ферме у с.Старый Юраш | Староюрашское | 0,67 |  |  |  | 0,67 |
|  | Итого |  | 1.77 |  |  |  | 1,77 |

Основные задачи по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Елабужского муниципального района и Староюрашского сельского поселения:

- Развитие автомобильных дорог регионального значения

Региональные дороги являются собственностью Республики Татарстан и в связи с этим основные мероприятия направлены  на их сохранение, модернизацию и развитие.

На текущий момент одной из важнейших задач в области развития дорожной сети  является обеспечение транспортными связями населенных пунктов, в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Развитие АПК» и «Развитие села до 2010 года» и др.

Реализация вышеперечисленных проектов во многом связаны с обеспечением доступности для населения сельской местности среднего и профессионального образования и медицинской помощи.

- Развитие автомобильных дорог местного значения

Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонных подъездных автодорог к населенным пунктам.

Планируемый транспортный каркас Староюрашского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Староюрашского сельского поселения:

Таблица 3.6.3

Перечень мероприятий  по развитию автомобильных дорог  на территории Староюрашского сельского поселения в составе Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района

| № п/п | Наименование | Поселения | Покрытие | Вид работ | Категория | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  |  | 2010-2020 гг. | протяженность, км | 2021-2035 гг. | протяженность, км |
| Мероприятия регионального значения |
| 1 | Морты-Сосновый Юраш | Староюрашское | асфальтобетон | строительство | IV | + | 1,9 |  |  |
| Мероприятия местного значения |
| 2 | Подъезд к биотермической яме у с. Старый Юраш | Староюрашское | асфальтобетон | строительство | V | + | 1,1 |  |  |
| 3 | Подъезд к животноводческой ферме у с. Старый Юраш | Староюрашское | асфальтобетон | строительство | V | + | 0,7 |  |  |

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог на площадках нового жилищного строительства и реконструкция улиц и дорог на территории существующей жилой застройки населенных пунктов, входящих в состав Староюрашского сельского поселения Елабужского муниципального района.

## Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Староюрашского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время, четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Староюрашского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Генеральным планом Староюрашского сельского поселения расширение территории с.Старый Юраш и д.Сосновый Юраш не предлагается.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

## Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Староюрашского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

организацию зон с особыми условиями использования территории;

охрану воздушного бассейна;

охрану и рациональное использование водных ресурсов;

охрану земельного фонда;

развитие системы обращения с отходами;

инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

защиту от физических факторов воздействия;

формирование природно-экологического каркаса территории;

охрану животного мира;

обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Староюрашского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории – соседние сельские поселения Елабужского муниципального района.

### Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Староюрашского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 3.8.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Существующий размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МТП | 300 | Перефункционирование территории с последующей организацией на данной территории |  |
| Свиноферма | 300 | Перефункционирование территории с последующей организацией на данной территории |  |
| Коровник | 300 | Перефункционирование территории с последующей организацией на данной территории |  |
| Телятник | 300 | Перефункционирование территории с последующей организацией на данной территории |  |
| Зерноток | 50 | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| Конный двор | 50 | Перефункционирование территории с последующей организацией на данной территории |  |
| Кладбища с. Старый Юраш и д. Сосновый Юраш | 50 | Перефункционирование жилых терриорий по мере физического износа |  |
| а/д IV кат. «Морты – Сосновый Юраш | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автодороги, проходящей через жилую застройку с. Старый Юраш и д. Сосновый Юраш |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| Биотермическая яма | 1000 | В связи с воздействием санитарно-защитной зоны на территорию сельскохозяйственных объектов предлагается 3 варианта решения: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование жилых территорий, с/х объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. | на 1-ую очередь Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| Сибиреязвенный скотомогильник (№ вет. сан. карточки 40) | 1000 | В связи с воздействием санитарно-защитных зон биотермических ям на жилые и сельскохозяйственные территории предлагается 2 варианта решения: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перефункционирование жилых территорий, с/х объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. | на 1-ую очередь Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории сельскохозяйственных объектов и населенных пунктов, расположенные в санитарно-защитной зоне биотермической ямы и сибиреязвенного скотомогильника.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод.

Мероприятия по переносу скотомогильника осуществляются по согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором РТ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Староюрашского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагаются следующие архитектурно-планировочные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

перефункционирование территории МТП и животноводческих ферм в связи с их воздействием на жилую застройку;

максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

Организационно-административные мероприятия включают:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения зернотока, расположенного вблизи с. Старый Юраш;

мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Староюрашского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральном планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

организацию поверхностного стока;

в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

инвентаризация всех водопользователей Староюрашского сельского поселения;

организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

### Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Староюрашского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- проведение инвентаризации карьеров общераспространенных полезных ископаемых, с целью оценки запасов и качества сырья;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях снижения загрязненности территории поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

обеспечение населенных пунктов сельского поселения в полной мере контейнерными площадками (Генеральным планом Староюрашского сельского поселения предлагается осуществлять вывоз твердых бытовых отходов межпоселенческий полигон ТБО, предлагаемый к строительству в Мортовском сельском поселении в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района);

организацию селективного сбора отходов;

организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог.

В области обращения с отходами животноводства Генеральным планом предлагается организация вывоз животноводческих отходов на межпоселенческое навозохранилище, предлагаемое к строительству в Татарско-Дюм-Дюмском сельском поселении. Также необходимо дополнительное оснащение ферм биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы, расположенной близи с. Старый Юраш (подробнее см раздел 3.8);

проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного вблизи с. Старый Юраш (подробнее см раздел 3.8);

организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо переноса скотомогильников;

предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В связи с воздействием санитарно-защитных зон кладбищ, расположенных в с. Старый Юраш и д. Сосновый Юраш, на жилую застройку, генеральным планом сельского поселения предлагается осуществить перефункционирование данной застройки по мере физического износа.

### Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия. В целях защиты населения от данных акустических факторов предлагается проведение шумозащитных мероприятий на отрезках автодороги «Морты – Сосновый Юраш», проходящей через жилые территории с. Старый Юраш и д. Сосновый Юраш.

Также генеральным планом сельского поселения предлагается переоснащение электроподстанций трансформаторами закрытого типа, что позволит сократить акустическое и электромагнитное воздействие.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Староюрашского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом сельского поселения предлагается организация лесо-луговых поясов, которые способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Создание лесо-луговых поясов планируется вдоль границ с. Старый Юраш и Сосновый Юраш.

Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя.

Генеральным планом предлагается создание озеленения специального назначения на территории рекультивируемых сельскохозяйственных объектов.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению.

### Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

### Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

### Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 21 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 2.6.

Таблица 3.8.2

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Староюрашском сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (вблизи с. Старый Юраш) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (вблизи с. Старый Юраш) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник юго-западнее д. Сосновый Юраш на 1,5 км | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник севернее д. Сосновые Юраш | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |  |
| МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Свиноферма | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Телятник | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Коровник | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения мероприятий по оптимизации производства |
| Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Конный двор | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения исследований атмосферного воздуха, позволяющих обосновать местоположение объекта |
| Летние лагеря скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| зерноток | до границы жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения исследований атмосферного воздуха, позволяющих обосновать местоположение объекта |
| Хозяйственные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| загон для скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Сельские кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| а/д IV кат. «Морты – Сосновый Шурняк | 50 | СП 42.13330.2011 |  |
| Межпоселковый газопровод | 7 | СП 62.13330.2011 |  |
| Охранные зоны |
| ЛЭП | 20 | ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередач напряжением свыше 1000 В |  |
| Водоохранная зона р. Юрашка | 100 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранные зоны других поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговая полоса р. Юрашка, озер и прудов | 20 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы других водных объектов | 5 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в Староюрашском сельском поселении

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы, расположенной вблизи с. Старый Юраш | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного вблизи с. Старый Юраш | организационное мероприятие | + |  |  |
| Перефункционирование МТП с последующей организацией на данной территории озеленения специального назначения, строительство объекта с соблюдением 300-метровой санитарно-защитной зоны | инженерно-техническое | + |  |  |
| Перефункционирование свинофермы с последующей организацией на данной территории озеленения специального назначения, строительство объекта с соблюдением 300-метровой санитарно-защитной зоны | инженерно-техническое | + |  |  |
| Перефункционирование телятника с последующей организацией на данной территории озеленения специального назначения, строительство объекта с соблюдением 300-метровой санитарно-защитной зоны | инженерно-техническое | + |  |  |
| Перефункционирование коровника с последующей организацией на данной территории озеленения специального назначения, строительство объекта с соблюдением 300-метровой санитарно-защитной зоны | инженерно-техническое | + |  |  |
| Перефункционирование конного двора с последующей организацией на данной территории озеленения специального назначения, строительство объекта с соблюдением 50-метровой санитарно-защитной зоны |  |  |  |  |
| Перефункционирование жилых территорий, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбищ с. Старый Юраш | организационное мероприятие |  |  |  |
| Перефункционирование жилых территорий, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбища д. Сосновый Юраш | организационное мероприятие |  |  |  |
| Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автодороги «Морты – Сосновый Юраш», проходящей через жилую застройку с. Старый Юраш | новое строительство | + |  |  |
| Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке автодороги «Морты – Сосновый Юраш», проходящей через жилую застройку д. Сосновый Юраш | новое строительство | + |  |  |
| Создание лесо-луговых поясов вдоль границ с. Старый Юраш | новое строительство | + |  |  |
| Создание лесо-луговых поясов вдоль границ д. Сосновый Юраш | новое строительство | + |  |  |

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Староюрашского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Староюрашского сельского поселения представлены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, мі/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км/ % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Староюрашское СП |  |  |  |  |  | 9,341 |
| с.Старый Юраш | - | 3 | 360 | 3 | 3 | 7,525 |
| д.Сосновый Юраш | - | 1 | 120 | 1 | 1 | 1,816 |

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.9.2.

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с.Старый Юраш – 2,5км;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Примечание: 1. водоснабжение как существующих, так и предлагаемых крупных объектов агропромышленного комплекса (животноводческие фермы) предлагается организовать от собственных источников водоснабжения (арт.скважины, каптаж родников и др.);

2. Количество артезианских скважин, емкости резервуаров, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

##### Расчетное водопотребление населением

##### Таблица 3.9.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Старый Юраш |  | 320 60,8 | 284 34,08 | - | 604 94,88 | 113,85 | 9,5 | 36,24 | 54,0 | 213,59 |
| 2 | д.Сосновый Юраш | - | - | 37 4,44 | - | 37 4,44 | 5,33 | 0,4 | 2,22 | - | 7,95 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с.Старый Юраш | - | 356 67,64 | 284 34,08 | - | 640 101,72 | 122,06 | 10,2 | 38,4 | 54,0 | 224,66 |
| 2 | д.Сосновый Юраш | - | - | 43 5,16 | - | 43 5,16 | 6,19 | 0,52 | 2,58 | - | 9,29 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с.Старый Юраш | - | 375 71,25 | 300 36,0 | - | 675 107,25 | 128,7 | 10,7 | 40,5 | 54,0 | 233,9 |
| 2 | д.Сосновый Юраш | - | - | 44 5,28 | - | 44 5,28 | 6,34 | 0,5 | 2,64 | - | 9,48 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.9.3 по нормам водопотребления на 1 человека.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.9.3

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

### Канализация

Существующее положение

В Староюрашском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.9.5

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.9.4

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

##### Расчетное водоотведение населением

##### Таблица 3.9.5

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | с.Старый Юраш |  | 320 60,8 | 284 34,08 | - | 604 94,88 | 113,85 | 4,5 | 118,35 |
| 2 | д.Сосновый Юраш | - | - | 4,44 | - | 37 4,44 | 5,33 | 0,2 | 5,53 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | с.Старый Юраш | - | 356 67,64 | 284 34,08 | - | 640 101,72 | 122,06 | 5,1 | 127,16 |
| 2 | д.Сосновый Юраш | - | - | 43 5,16 | - | 43 5,16 | 6,19 | 0,25 | 6,44 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | с.Старый Юраш | - | 375 71,25 | 300 36,0 | - | 675 107,25 | 128,7 | 5,3 | 134,0 |
| 2 | д.Сосновый Юраш | - | - | 44 5,28 | - | 44 5,28 | 6,34 | 0,25 | 6,59 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.9.4 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

1.	строительство современных биологических очистных сооружений канализации с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с.Старый Юраш производительностью 150м3/сут с выделением первой очереди на 50м3/сут;

2.	организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

3.	строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

4.	строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

Примечание: 1. До развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется устройство местной канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и жилых домов многоквартирной (секционной) застройки;

2. Необходимость в канализационной насосной станции, их количество и производительность, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

### Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующее положение

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Бытовые отходы, вывозятся на санкционированные свалки, расположенные вблизи населенных пунктов.

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.9.6.

Таблица 3.9.6

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2010г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2035гг |
| Староюрашское СП | 909 | 10147,5 | 13837,5 |
| Старый Юраш | 855 | 9553,5 | 13027,5 |
| Сосновый Юраш | 54 | 594 | 810 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.9.7 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

# Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

# на расчетные периоды (для жилой застройки)

# Таблица 3.9.7

| Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
| Староюрашское СП | 18 | 18 | 6 | 6 |
| Старый Юраш | 12 | 12 | 4 | 4 |
| Сосновый Юраш | 6 | 6 | 2 | 2 |

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89, составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;

- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м2 площади;

- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы - 20 х 683 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 683 : 100000 = 1 шт;

- на расчетный срок 2035 год:

мусоровозы - 20 х 719 : 100000 = 1шт;

ассенизационные машины – 20 х 719 : 100000 = 1шт.

Проектное предложение

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на межпоселенческий полигон ТБО вблизи н.п. Малореченский;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

### Теплоснабжение

На территории Староюрашского сельского поселения расположены  населенные пункты – Старый Юраш, Сосновый Юраш.

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Староюрашского сельского поселения  пользуются БМК или автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Данные на имеющиеся в селе котельным не представлены.

Перспектива развития:

- 2020 год – новое строительство – жилая площадь застройки: S=8,18 тыс. кв. м.- Q=0,61 МВт/0,52 Гкал/час - “усадебная застройка”

- 2035 год -  новое строительство – жилая площадь застройки: S=23,50 тыс. кв. м. – 1-3этажные сблокированные дома, Q=2,24 МВт/1,93 Гкал/час – с поквартирным отоплением.

# Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

### Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Староюрашского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию ГРС «Морты». ГРС расположена на территории н.п. Морты.

Природный газ в населенные пункты подается от ГРС «Морты» по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Данные по газифицируемым квартирам и домам представлены в таблице 3.9.8.

Данные по газифицируемым квартирам и домам

Таблица 3.9.8

| № п/п | Наименование ПСК, Населенный пункт, совхоз | Количество газифицированных квартир на 01.01.2011г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | сетевой | ГБУ (от сжиженного газа) | Всего |
|  | Староюрашского СП | 235 | 0 | 235 |
|  | Старый Юраш | 211 | 0 | 211 |
|  | Сосновый Юраш | 24 | 0 | 24 |

Проектное решение на I очередь и на расчетный срок

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Староюрашского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок(2035г.) представлены в таблице 3.9.8. Потребность в газе на отопление представлена в таблице 3.9.10

Таблица 3.9.9

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Староюрашского сельского поселения

| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- |
|  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| Староюрашского СП | 101,47 | 101,47 |
| Итого по сельскому поселению | 101,47 | 101,47 |

Таблица 3.9.10

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- |
| Староюрашского СП н.п.Старый Юраш |
| S=8,18 тыс. м2 – это в среднем 92 дома. Расход газа составляет q=8,18х8,5м3/мес х12=834,36 тыс. м3/год | S=23,50 тыс.м2 – это в среднем 263 дома. Расход газа составляет: q=23,50х8,5м3/мес х 12=2397,0 тыс. м3/год |
| Итого: 834,36 тыс. м3/год | Итого: 2397,0 тыс. м3/год |

Проектное решение на I очередь и на расчетный срок

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

### Электроснабжение

Электроснабжение Староюрашского сельского поселения осуществляется от нескольких подстанций, расположенных в центре нагрузок.

На территории Староюрашского  сельского поселения подстанции не расположены. Электроснабжение самого поселения осуществляется от следующей подстанции:

ПС «Калининская»        1х2,5 МВА, 35/10 кВ;

н.п. Старый Юраш, Сосновый Юраш.

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, таблица 3.9.11.

Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Сведения по загрузке трансформаторов подстанций Староюрашского  сельского поселения.

# Таблица 3.9.11

| Подстанция | Диспетчерское наименование трансформатора | Тип трансформатора | Мощность трансформатора, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Костенеево | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | 2,5 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также прирост на расчетный срок, с учетом уменьшения населения в других районах представлены в таблице 3.9.12.

# Таблица 3.9.12

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 1391 | 1482,11 | 1560,25 | 169,25 |
| 2.Расчетная мощность, кВт | 262,8 | 280,03 | 294,8 | 32 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 279,6 | 297,9 | 313,6 | 34 |

Согласно Постановлению Правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса ц в пределах 0,94.

Автоматика и релейная защита подстанций Староюрашского  сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии. Подстанции требуют модернизации в соответствии с требованиями стандарта «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (СО 153-34.20.122-2006 г.) и документа «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем (РД 153-34.0-35.648-01)».

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков роста потребления электроэнергии не прогнозируется, за исключением небольшого прироста населения.

В связи со сложившейся ситуацией для линий 110, 35, 10 кВ, имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора представлено в таблице 3.9.13. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора представлена в таблице 3.9.14. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора представлена в таблице 3.9.15.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора, тыс. кВт.ч/год

# Таблица 3.9.13

| Населенные пункты Елабужского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Староюрашское СП | 1391 | 1482,11 | 1560,25 |
| Старый Юраш | 1310,7 | 1388,8 | 1464,75 |
| Сосновый Юраш | 80,3 | 93,31 | 95,5 |

# Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

Таблица 3.9.14

| Населенные пункты Елабужского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Староюрашское СП | 262,8 | 280,03 | 294,8 |
| Старый Юраш | 247,64 | 262,4 | 276,75 |
| Сосновый Юраш | 15,17 | 17,63 | 18,04 |

Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора, кВА

# Таблица 3.9.15

| Населенные пункты Елабужского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Староюрашское СП | 279,6 | 297,9 | 313,6 |
| Старый Юраш | 263,5 | 279,15 | 294,4 |
| Сосновый Юраш | 16,13 | 18,75 | 19,2 |

Для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода.

### Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Староюрашского  сельского поселения осуществляется от телефонной станции, расположенной в н.п. Яковлево.

Данные о месторасположения станции проводного вещания, радиоузлов - не имеется.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели.

Коэффициент семейности населенных пунктов Староюрашского  сельского поселения принят 3 чел. В усадебной застройке принято один телефон на одно домовладение.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Согласно представленным данным ОАО «Таттелеком» по сетям Староюрашского  сельского почеления замена и новое строительство не планируется.

Проектная емкость телефонизации на 2035 г.

# Таблица 3.9.16

| Месторасположение | Станция | Проектная емкость | Телефон. плотность на 1000 жит. Тип кабеля | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | квартир. | усадебн. |  |  |
| н.п. Старый Юраш | АТС Старый Юраш |  | 235 | 382 | КСПП | 8,49 |

Проектом предусматривается 100% обеспечение телефонной связью, телевидением и систем радиофикации жилого сектора. Из расчета один телефонный номер на одну семью из трех человек. Один телефон-автомат на 1000 жителей, 100%телефонизация административно-торговых комплексов и учебно-спортивных сооружений.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

### Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны подробно изложены в Схеме территориального планирования Елабужского района.

Световая маскировка

В соответствии с таблицей 7 СНиП 2.01.51-90. Республика Татарстан не попадает в зону светомаскировки.

На территории Елабужского района должны осуществляться, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения поселения и объектов экономики, внутреннего освещения жилых, общественных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней (подсветка культовых сооружений и т.д.) при подаче сигнала «Воздушная тревога».

### Перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответсвии со Схемой территориального планирования Республики Татарстан Елабужский район отнесен к группе со средней интенсивностью проявления неблагоприятных ситуаций. Степень техногенной нагрузки в Елабужском районе соответсвует средним значениям.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

### Возможные опасные природные явления

Рассматриваемая территория расположена в климатическом районе IB, характеризуется умеренно-континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

К природным явлениям с различной степенью опасности, наблюдаемые на территории Староюрашского СП, можно отнести:

- метеорологические;

- геологические:

- карст;

- эрозия;

- природные пожары.

Характеристики опасных метеорологических явлений

Елабужский муниципальный район расположен в климатическом районе IB, который характеризуется как умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

Ветер

Ураганы и сильные ветры бывают в республике ежегодно, в период с мая по август, включительно. В соответствии с приказом МЧС России № 329 от 8.07.04г. критерием отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более.

В годовом цикле ветров преобладают юго-западные и западные ветры.

Скорость ветра представлена в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |

Наибольшая повторяемость ветра находится в пределах от 2 до 3 м/с и составляет 38,5 %. Повторяемость скорости ветра от 6 до 7 м/с составляет 5,9 %, от 12 до 13 м/с – 0,4 %. Повторяемость ветра со скоростью свыше 15 м/с составляет в среднем 0,1 %

Осадки

По количеству осадков Елабужский муниципальный район относится к зоне достаточного увлажнения (в среднем 547,2 мм в год). В распределении осадков по территории наблюдается неравномерность. В наиболее высокой части рельефа в год выпадает больше осадков, чем в западной низкой привятской полосе – 420 мм, а к востоку от р. Тойма - около 410 мм. За холодный период года выпадает в 2 раза меньше осадков, чем за теплый. В мае и июне, когда осадки особенно необходимы для произрастания растений, выпадает 106,4 м

Зимние метели и низкие температуры

Необходимо предусмотреть мероприятия по защите дороги от возможных заносов и мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог. Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы, к временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Населению, при получении сигнала о возможности возникновения сильной метели, необходимо:

- знать правила поведения, как во время сильной метели, так и после нее;

- осуществить мероприятия по повышению устойчивости зданий и сооружений и защите людей;

- подготовить 2-3 дневный запас средств жизнеобеспечения, средств автономного освещения; оповещения (радиоприемник на батарейках);

- включить средства оповещения для получения новой информации о стихии;

- подготовиться к возможному отключению электроэнергии;

- перейти, при необходимости в более прочные здания.

Высокие температуры

Возможность установления аномально высокой температуры окружающей среды (до + 38o С) на длительный период вызвала необходимость разработки и применения специальных мероприятий по защите населения от опасного воздействия высоких температур.

В качестве мероприятий по защите от воздействия высоких температур можно выделить:

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Мероприятия по снижению возможных последствий метеоявлений

К основным группам заблаговременных предупредительных мероприятий относятся:

- оценка и проверка прочности относительно слабых элементов конструкций зданий и сооружений и укрепление их с целью обеспечения сохранности при воздействии ураганных ветров (крыш, веранд, легких каркасов зданий, дымовых труб, кранов, опор ЛЭП и т.д.);

- подготовка и проведение предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение и локализацию возникающих пожаров при разрушении зданий, печей, технологических установок открытого горения.

Комплекс мероприятий по предотвращению и локализации пожаров, затоплений, возникающих при ураганах, может включать:

- отключение газовых сетей и электроэнергии в зданиях (жилых, общественных, промышленных) и других объектах со взрыво- и пожароопасной технологией которые могут быть разрушены при ураганном ветре;

- подготовка и отключение топочных печей и технологических установок открытого горения;

- внедрение централизованных систем автоматического пожаротушения;

- контроль готовности сил и средств для предотвращения и локализации затоплений.

При подготовке и ликвидации последствий ураганов после получения штормового предупреждения и в ходе ликвидации ЧС проводятся различные оперативные защитные мероприятия:

- прогнозирование возможной обстановки при ураганах;

- проверка готовности защитных сооружений, подвалов и других загубленных сооружений;

- оповещение и укрытие населения;

- подготовка сил и средств соотвествующих органов управления и служб к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- закрепление дымовых труб, опор ЛЭП, кранов путем установки растяжек и подпорок;

- проведение инженерно-спасательных работ и мероприятий по локализации и тушению пожаров, защите населения и сельскохозяйственных животных от затоплений;

- безаварийная остановка производства на потенциально-опасных объектах;

- восстановление разрушенных систем электроснабжения, связи, управления и информации населения, подготовка к восстановимтельным работам в зоне ЧС.

В целях обеспечения безопасности и поражения людей, вынужденно оказавшихся на открытой местности в зоне действия урагана, необходимо укрыться на дне оврагов, ям, котлованов, кюветов дорог. Плотно прижаться к земле. Не следует приближаться к объектам, имеющим АХОВ и ЛВЖ, останавливаться под отдельно стоящими деревьями, опорами ЛЭП, а также заходить в поврежденные здания. Передвигаться следует только по основным дорогам.

Характеристики опасных геологических процессов и явлений

Карст

В настоящее время в районе благоприятные природные условия для образования карста отсутствуют. Но необходимо учитывать антропогенное воздействие на геологическую среду (например, эксплуатация подземных вод). Техногенный фактор может вызвать оживление карстообразовательных явлений и формирование «антропогенного карста».

В Староюрашском СП зафиксированные карстовые проявления весьма незначительны.

Противокарстовые инженерные мероприятия

Ввиду того, что природные условия для образования карста на территории Елабужского района отсутствуют, мероприятия по борьбе с карстовыми проявлениями проектом не предусматриваются.

Эрозия

Наиболее активным видом экзогенно-геологических процессов являются процессы эрозии, которые отвечают за большинство современных форм рельефа.

Речная эрозия распространена в н.п.Стар.Юраш, н.п.Сосновый Юраш, овражная эрозия в н.п.Стар.Юраш.

Мероприятия по борьбе с эрозией

Мероприятия по борьбе с речной эрозией на территории Елабужского муниципального района необходимо предусмотреть в границах населенных пунктов, которые расположены по берегам рек.

В результате подмыва берегов происходит отторжение земляных масс, что приводит к изменению русла, обмелению рек и их заиливанию.

Прекращению процессов берегового обрушения на незастраиваемых участках, в пределах сельских населенных пунктов будет способствовать укрепление или создание береговых откосов с защитой от разрушения древесно-кустарниковыми насаждениями, каменной наброской, а в некоторых случаях и ж/бетонными плитами, или устройством пологих неукрепленных откосов с использованием их как пляжей в зонах отдыха.

При расположении оврага на застроенной территории могут быть проведены мероприятия по борьбе с овражной эрозией: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов оврага, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. Растения защищают почвы от смыва и уменьшают скорость течения воды.

Предупредительными мерами по образованию оврагов является охрана имеющегося на склонах травянистого покрова и искусственное укрепление в виде облесения и запруживание оврагов. Окультуривание оврагов позволяет использовать их в хозяйственных целях.

Следует иметь в виду, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесном комплексе

Территория Староюрашского СП входит в состав ГБУ “Елабужское лесничество”. Лесом покрыта незначительная часть территории поселения. Западнее с. Старый Юраш расположен небольшой лесной массив. В непосредственной близости от жилой зоны лесные массивы не расположены.

В с. Старый Юраш расположено подразделение добровольной пожарной охраны.

Инженерные мероприятия при борьбе с лесными пожарами

Противопожарная профилактика в лесах предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними. Мероприятия по противопожарному устройству лесов проводятся на основе планов, составленных при лесоустройстве, или специальных планов противопожарного устройства лесной территории региона. При составлении указанных планов виды противопожарных мероприятий и объемы выполняемых работ по каждому лесхозу должны основываться на данных об уровне развития экономики района, степени хозяйственного освоения лесов, интенсивности ведения лесного хозяйства, фактической горимости лесов. На основе этих материалов лесхозы разрабатывают годовые оперативные планы текущих противопожарных мероприятий. При этом должны учитываться происходящие изменения в лесном фонде, причины возникновения лесных пожаров, социально-демографический состав виновников их возникновения, а также динамика погодных условий для соответствующего корректирования работы.

Следует иметь в виду, что наибольший эффект от профилактических мероприятий может быть достигнут тогда, когда они проводятся по определенной системе, комплексно, целенаправленно и последовательно во времени.

В Елабужском районе проводится ряд мероприятия по предотвращению и ликвидации природных пожаров:

- разработка и принятие:

- Постановления Елабужского района “Об организации подготовки к пожароопасному сезону 2012 года”;

- Постановление Глав сельских поселений по “Организации противопожарных мероприятий на территории поселений в весеннее - летний период”;

- оперативного плана привлечения рабочих, служащих и транспортных средств для тушения пожаров;

- оперативного плана противопожарных мероприятий и лиувидации пожаров в 2012 году.

- создание мобильных групп из работников лесной охраны, сотрудников ОВД, сотрудников МЧС, работников общественных организаций для патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении участках, обеспечив их стредствами связи и защиты;

- организация наземного патрулирования лесных массивов в пожароопасный период 6 группами на транспорте и 5 пешими парными патрулями;

- создание у дорог, при въезде в леса контрольно пропускных постов. Установка шлакбаумов и обеспечение запрета въезда транспорта и входа населения в лес при высокой пожарной опасности;

- обеспечение выполнения работ по обустройству минерализованных полос (150 км) и восстановлению минерализованных полос (100 км);

- заполение пожарных башен устройствами для забора воды пожарными автомобилями, обеспечение подъезда к ним;

- в населенных пунктах района, расположенных в близи лесных массивов, установлены средства звуковой сигнализации о пожаре (пустой баллон, рельс и другие приспособления). Создать запас воды для пожаротушения и определить порядок вызова пожарной охраны;

Так же принимается ряд мер организационн-профилактического характера.

Организация проведения противопожарной профилактики

в лесах

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 25.11.2009) (далее - Федеральный закон "О пожарной безопасности") и Лесным кодексом Российской Федерации.

На местах мероприятия по охране лесов от пожаров находятся в компетенции районных органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах переданных им полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, относятся:

- владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;

- установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;

- установление ставок платы за единицу объема древесины;

- разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора в отношении таких лесных участков.

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выполнение мероприятий возложено на лесхозы, лесхозы-техникумы, опытные и другие специализированные лесхозы, осуществляющие ведение лесного хозяйства. Практическое обеспечение охраны лесов от пожаров, в том числе противопожарной профилактики, предотвращение и пресечение нарушений правил пожарной безопасности возложено на государственную лесную охрану. В районах, где отсутствуют возможности проведения противопожарных мероприятий наземным методом, профилактика, обнаружение и тушение лесных пожаров обеспечивается авиационной охраной лесов.

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Предупреждение возникновения лесных пожаров осуществляется посредством лесной пропаганды и агитации, регулирования посещаемости лесов населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических и лесоводственных мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок и рубок ухода, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании не покрытых лесной растительностью участков лесного фонда.

По времени и оперативности проведения профилактические мероприятия подразделяются на: плановые, выполняемые по заранее разработанному проекту независимо от уровня текущей пожарной опасности (ПО) в лесу (противопожарная пропаганда, благоустройство лесной территории, устройство минерализованных полос, противопожарных дорог и водоемов), и регламентированные текущим уровнем ПО в лесу (дежурство пожарных команд, регулирование посещаемости лесов населением, патрулирование и др.).

Мероприятия по предупреждению возникновения

лесных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, территориальные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- организацию государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы органы исполнительной власти:

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожарному сезону;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров.

В комплексе мер по борьбе с лесными пожарами особое место занимает проведение таких инженерных мероприятий, как устройство заградительных и минерализованных полос и канав. Они создаются в целях:

- локализации пожаров без предварительной остановки их распространения непосредственным воздействием на кромку пожара;

- надежной локализации пожаров, распространение которых было приостановлено;

- применения отжига от опорных полос.

Заградительной называют полосу местности, с поверхности которой удалены лесные насаждения и горючие материалы; минерализованной - полосу местности, с которой удалены также травяная растительность, лесная подстилка и горючие материалы вплоть до минерального слоя почвы.

Каждая заградительная полоса создается на некотором удалении от кромки пожара и должна своими концами упираться в какие-либо естественные или искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные полосы и др.).

Для того чтобы в тихую погоду задержать распространяющийся огонь, ширину заградительной полосы делают не меньше двойной высоты пламени огня. При сильном ветре ширина заградительной полосы может достигать 100м. Широкие заградительные полосы создают с помощью специальной техники или отжигом узкой минерализованной опорной полосы.

Места и направления заградительных полос выбирают с таким расчетом, чтобы при выполнении работ личный состав и техника находились на безопасном расстоянии от фронта огня. В кустарниках и мелколесье заградительные полосы при низовых пожарах устраивают на расстоянии 20 – 30 м от кромки пожара, а при верховых пожарах это расстояние зависит от скорости распространения огня.

Заградительные полосы в основном устраивают с помощью дорожной и землеройной техники, чаще всего используются бульдозеры, способные работать в сложных и тяжелых условиях. Для устройства минерализованных полос применяют также обычные прицепные плуги. На прокладку 1000 м минерализованной полосы трактором с плугом в один след затрачивается примерно 30—50 минут. Однако в отличие от бульдозера трактор не может расчищать для себя путь, поэтому его используют лишь на открытых местах или при негустом древостое. На легких почвах минерализованные полосы прокладывают плугом, применяя в качестве тягача автомашину повышенной проходимости.

В местах, где затруднено использование специальных машин или где малоэффективны легкие механизмы и ручной труд, для устройства противопожарных заградительных и минерализованных полос применяются взрывчатые вещества. Заряды взрывчатого вещества (обычно аммонита) массой 600г укладывают в специально подготовленные скважины-шпуры. Расстояние между шпурами и массу зарядов руководители взрывных работ выбирают с таким расчетом, чтобы воронки, образующиеся после взрыва, соприкасались краями и была получена сплошная полоса, требующая лишь незначительной доработки вручную. Расстояние между шпурами зависит от почвенно-грунтовых условий: чем тяжелее почва, тем чаще располагают шпуры. Взрывным способом можно также устраивать и заградительные полосы, усиленные канавой глубиной до 4 м. При этом применяют накладные заряды массой 15 кг.

Сбрасывая упаковки с накладными шнуровыми зарядами с вертолетов с высоты 30—40м, можно устраивать заградительные и минерализованные полосы в труднодоступных лесах.

Для тушения верховых пожаров наиболее эффективными средствами являются отжиг и устройство водяных завес с помощью трубопроводов.

Однако при отсутствии естественных преград, которые могли бы послужить опорными полосами для отжига, неизбежно создание искусственных опорных полос по методу прокладки заградительных и минерализованных полос.

Устройство заградительных и минерализованных полос особенно эффективно в сочетании с другими способами тушения пожаров. Например, при тушении сильного пожара против фронта огня может быть применен отжиг, на флангах созданы заградительные полосы, а с тыла кромка пожара залита водой.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация (БС ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника БС ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источником БС ЧС является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Анализ статистических данных показывает, что биолого-социальные чрезвычайные ситуации, по сравнению с техногенными и природными, являются менее характерными для территории Республики Татарстан. К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней; острая инфекционная заболеваемость животных; массовое поражение растений болезнями и вредителями.

Доля биолого-социальных чрезвычайных ситуаций в течение года составляет 2 % от общего количества ЧС.

Согласно анализа многолетних наблюдений по республике летний период в разрезе года по вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций занимает 3 место (23,5% от общего количества ЧС).

Прогноз санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Заражение ГЛПС и туляремией городских жителей наиболее вероятно при посещении леса (туризм, охота, рыбная ловля, сбор грибов, лекарственных растений), ночевках в лесу, дачных домах, заселенных грызунами, без проведения соответствующей влажной уборки, дезинфекции. Заражение в производственных условиях возможно при расположении промышленных предприятий и строительных площадок в лесных массивах или вблизи них, при отсутствии обработок от грызунов. В сельской местности группу риска по заболеванию ГЛПС и туляремией составляют механизаторы, работники лесхозов, полеводы, животноводы.

Эпизоотическая обстановка

На территории Староюрашского СП рядом с д. Старый Куклюк расположена животноводческая ферма.

Существует вероятность заболевания вирусным лейкозом КРС в хозяйствах, не охваченных плановыми мероприятиями по оздоровлению от лейкоза.

По данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, за последние годы республика устойчиво благополучна по классической чуме свиней, ящуру, туберкулезу крупного рогатого скота (КРС), бруцеллезу КРС. Появление таких болезней, как эмкар, рожа свиней, сибирская язва возможно в виде спорадических случаев.

Отходы производства и потребления

Биологические отходы

Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники.  По данным Государственного учреждения “12 ОФПС по Республике Татарстан” на территории Староюрашского СП расположены:

- сибиреязвенный скотомогильник, 5,0 км от д. Старый Юраш, площадь 0,01 га, не действующий;

- не сибиреязвенный скотомогильник, 2,0 км от д. Старый Юраш, действующий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов скотомогильники являются объектами I  класса опасности, санитарно-защитные зоны которых составляют 1000 м.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

- перенос несибиреязвенных скотомогильников;

-перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Кроме скотомогильников на территории Староюрашском СП имеются 4  кладбища (1 недействующее), размеры санитарно-защитных зон которых согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляют 50 м.

Меры по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера

Соблюдать осторожность при обращении с химическими веществами, употреблении лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих лекарственных растений;

использовать для питья кипяченую воду из питьевых источников, либо бутилированную;

соблюдать санитарные правила и технологические требования кулинарной обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов;

устранить контакты с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществлять истребительные мероприятия против грызунов, защиту продуктов и питьевой воды от загрязнения;

соблюдать меры предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленно обращаться за медицинской помощью;

избегать контакта с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – обращаться в мед. учреждения;

принимать меры по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц;

соблюдать меры личной гигиены, осуществлять борьбу с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей.

не проводить выпас животных и проведение земляных работ вблизи необустроенных сибиреязвенных скотомогильников;

при выявлении фактов заболевания и падежа диких и домашних птиц  - немедленно информировать районную ветеринарную службу;

проводить мониторинг и вакцинацию против клещевого энцефалита;

проводить акарицидные обработки территории;

проводить работу с населением по поводу своевременного обращения в лечебные учреждения по факту укусов клещей;

осуществлять постоянный контроль за организацией общественного питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера.

Медико-биологическая защита населения

Медицинская защита населения представляют собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах размещения эвакуированного населения.

Они являются составной частью медико-санитарного обеспечения населения и осуществляются с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях подготовки к выполнению медицинских мероприятий по защите населения:

- заблаговременно создаются специальные медицинские формирования и учреждения, и обеспечивается их постоянная готовность к работе в чрезвычайных ситуациях;

- ведется подготовка к развертыванию дополнительных больничных коек в учреждениях здравоохранения;

- создаются и накапливаются медицинские средства защиты, резервы медицинского имущества и техники для оснащения медицинских формирований и учреждений;

- осуществляется подготовка населения и спасателей к оказанию первой медицинской помощи;

- разрабатываются режимы поведения населения при чрезвычайных ситуациях.

Объем и характер проводимых мероприятий зависит от конкретных условий обстановки, особенностей поражающих факторов источника и самой чрезвычайной ситуации.

Обстановка в районах катастроф может осложняться резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и в связи с этим опасностью возникновения и распространения инфекционных, главным образом желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому наряду с оказанием медицинской помощи в районе стихийного бедствия важное значение в период ликвидации медико-санитарных последствий приобретают санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, организуемые и проводимые санитарно-надзорными органами.

Санитарно-эпидемиологический надзор в чрезвычайных ситуациях предусматривает:

- надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, организацией питания и водоснабжения;

- надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;

- надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;

- надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;

- гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль за состоянием объектов окружающей среды;

- надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших.

Ликвидация последствий биологических аварий

Характерным для биологических аварий является длительное время развития, наличие скрытого периода в проявлении поражений, стойкий характер и отсутствие четких границ возникших очагов заражения, трудность обнаружения и идентификации возбудителя (токсина). Для ликвидации последствий биологических аварий необходимо принятие экстренных мер с привлечением учреждений и формирований госсанэпидслужбы Минздравсоцразвития России, МЧС России, Минобороны России, МВД России и других ведомств, а также создаваемых на их базе специализированных формирований, являющихся составной частью Всероссийской службы медицины катастроф.

Мероприятия по ликвидации очага биологического заражения проводятся в соответствии с планом противобактериологической защиты, разрабатываемого специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно с соответствующими органами здравоохранения и отделами медицинской защиты органов управлений по делам ГОЧС.

Общее руководство, организацию и контроль за проведением мероприятий по локализации и ликвидации очага биологического заражения осуществляют санитарно-противоэпидемические комиссии.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПК) является координационным органом, предназначенным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в решении задач по предупреждению массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Эти комиссии создаются заблаговременно, в состав комиссии входят специалисты санитарно-эпидемиологической службы, представители различных служб, заинтересованных организаций, предприятий и учреждений, соответствующих органов управления по делам ГОЧС. Решения комиссий являются обязательными для исполнения всеми учреждениями и организациями, расположенными в зоне чрезвычайной ситуации, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Деятельность санитарно-противоэпидемических комиссий осуществляется в тесном взаимодействии с комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

При возникновении биологической аварии в помощь КЧС создается противоэпидемический штаб, в состав которого входят представители аварийно-спасательных служб, а также специалисты санитарно-эпидемиологической службы и здравоохранения. Штаб определяет объем, очередность и продолжительность мероприятий по локализации и ликвидации очага биологического заражения. Руководство и контроль за выполнением мероприятий в зоне биологической аварии осуществляют специализированные группы: карантинная (обсервационная), противоэпидемическая, лечебная, лабораторная, дезинфекционная, эколого-паразитологическая, административно-хозяйственная.

В целях выявления и оценки санитарно-эпидемиологической и биологической обстановки в зоне биологической аварии организуется санитарно-эпидемиологическая и биологическая разведка. Санитарно-эпидемиологическая разведка проводится в целях выявления условий, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние населения, и установления путей возможного заражения населения и распространения инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологическая разведка ведется санитарно-эпидемиологическими учреждениями Минздравсоцразвития России.

После оценки полученных в результате разведки данных обстановки противоэпидемическим штабом вырабатываются предложения по практическому осуществлению противоэпидемических мероприятий в зоне биологической аварии. В предложениях отражаются следующие вопросы:

- выводы из оценки санитарно-эпидемиологической обстановки;

- эпидемиологический прогноз и факторы, на него влияющие;

- формулировка задач медицинской службе, распределение и порядок использования сил и средств санитарно-эпидемиологической службы;

- организация биологической и эпидемиологической разведки;

- обоснование необходимости и организация изоляционно-ограничительных и режимных мероприятий;

- организация противоэпидемических и лечебно-эвакуационных мероприятий;

- необходимая помощь от вышестоящих структур РСЧС и органов власти.

В целях локализации и ликвидации очага биологического заражения, возникшего в результате биологической аварии, осуществляется комплекс режимных, изоляционно-ограничительных и медицинских мероприятий, которые могут выполняться в рамках режима карантина и обсервации.

При введении карантина предусматривается:

- оцепление и вооруженная охрана границ очага заражения в целях его изоляции от населения окружающих территорий;

- развертывание на основных транспортных магистралях контрольно-пропускных (КПП) и санитарно-контрольных пунктов (СКП) для контроля за въездом и выездом граждан из зоны карантина, ввозом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости для населения;

- организация специальной комендантской службы в зоне карантина для обеспечения установленного порядка и режима организации питания, охраны источников водоснабжения, обсерваторов и др.;

- ограничение общения между отдельными группами населения;

- активное выявление, изоляция и госпитализация инфекционных больных;

- развертывание обсерваторов для здоровых лиц, нуждающихся в выезде за пределы зоны карантина;

- установление строгого противоэпидемического режима для населения, работы городского транспорта, работы торговой сети и предприятий общественного питания работы медицинских учреждений;

- обеззараживание (дезинфекция) квартирных очагов, территории, транспорта, одежды, санитарная обработка людей;

- проведение общей экстренной и специфической профилактики лицам, находящимся в зоне заражения;

- обеспечение населения продуктами питания и промышленными товарами первой необходимости с соблюдением требований противоэпидемического режима;

- проведение санитарно-просветительной работы среди населения;

- контроль за проведением дезинфекционных мероприятий при захоронении трупов, а также проверку полноты сжигания и правильности закапывания опасных для здоровья населения материалов.

Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в зоне биологического заражения проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц с острыми, хроническими и затяжными формами инфекционных заболеваний и бессимптомных носителей инфекции.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Потенциально-опасные объекты

На территории Староюрашского СП потенциально-опасных объектов не расположено.

### Опасности на транспорте

Автомобильные дороги на территории Большешурнякского СП не отмечены как дороги с повышенной степенью дорожно-транспортных проишествий.

Железнодорожного транспорта нет.

Терроризм

Терроризм - насильственные акты, совершаемые против лиц или объектов, находящихся под защитой государственных или международных прав. Как правило, используются экстремистскими организациями в качестве способа политической борьбы для оказания давления на различные субъекты международной деятельности, прежде всего на власти того или иного государства.

Формами терроризма являются: необъявленные войны, политические убийства, взрывы дипломатических представительств и др. объектов, взятие заложников, разрушение международных транспортных систем, захват воздушных и морских судов и др.

К объектам, подлежащим антитеррористической защите, относятся:

- физические лица;

- государственные или правительственные объекты;

- места с массовым пребыванием людей (вокзалы, школы и пр.), предприятия и организации, в т. ч. представляющие повышенную опасность для населения и окружающей среды как источник катастроф техногенного характера;

- объекты инфраструктуры, в том числе система общественного транспорта и иные коммуникационные системы.

Террористическая акция, непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или других объектов; посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата заложников, похищения людей; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.

В российском уголовном законодательстве терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих угрозу гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно-опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угрозу совершения указанных действий в тех же целях.

На региональном уровне сотрудничество в борьбе с терроризмом осуществляется в рамках ОБСЕ, СНГ, ОАГ и др. организаций.

Ликвидация последствий террористических актов

Особенности ликвидации последствий террористических актов зависят от вида и масштабов чрезвычайных ситуаций, возникающих при совершении террористических актов. Наиболее характерными условиями обстановки террористических актов, сопровождающихся взрывами и несанкционированными техническими процессами на радиационно и химически опасных объектах, гидротехнических сооружениях, в зданиях и т.д., являются разрушения, массовые пожары, радиоактивное загрязнение, химическое заражение, затопление, эпидемии и эпифитотии. Свои особенности имеют также террористические акты, совершаемые на транспорте.

Все эти и другие особенности террористических актов определяют задачи органов управления по противодействию терроризму, по защите населения при террористических актах и ликвидации их последствий.

Основными задачами органов управления по противодействию терроризму являются:

- уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, наиболее вероятных для проведения на них террористических актов;

- разработка на опасных производственных объектах мероприятий по предотвращению несанкционированного проникновения посторонних лиц, прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на них в случае террористических актов;

- внедрение системы страхования ответственности за причинение вреда гражданам, в том числе и от аварий в результате террористических актов;

- осуществление лицензирования деятельности опасных производств, декларирование безопасности и готовности к локализации и ликвидации аварий, в том числе в результате террористических актов;

- подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных веществ, наиболее вероятных при террористических актах;

- определение перечня и подготовка специальных мероприятий для обнаружения и обезвреживания средств совершения технологических террористических актов.

- защита населения при различных террористических актах является задачей для всех органов управления в современных условиях. Выполнение этой задачи достигается:

- разработкой и осуществлением мероприятий в области противодействия терроризму, политическому, национальному и религиозному экстремизму;

- разработкой системы мер по антитеррористической защите населения в городах и сельской местности;

- осуществлением контроля за выполнением органами исполнительной власти и местного самоуправления действующего законодательства по вопросам борьбы с терроризмом;

- организацией безопасности функционирования потенциально опасных объектов, систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов;

- оказанием помощи представителям органов местного самоуправления, органам внутренних дел, ФСБ, органам управления ГОЧС в предупреждении террористических актов, поддержании общественного порядка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими актами, обеспечении их взаимодействия при проведении эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий терактов с минимальными потерями, организации жизнеобеспечения в районах временного отселения населения;

- подготовкой специалистов для обезвреживания или уничтожения взрывных устройств;

- координацией деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления в ходе разработки проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к их компетенции;

- привлечением для этой работы населения, усилением пропагандистской работы в области борьбы с терроризмом.

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

На территориях муниципальных образований (в районах, микрорайонах, кварталах, жилых комплексах и дворах) проводятся мероприятия с населением, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового скопления людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств чердачных, подвальных и иных нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействую его совершению, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов федерации, органами местного самоуправления могут устанавливаться уровни террористической опасности, предусматривающие принятие не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина, дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Порядок установления уровней террористической опасности и содержание дополнительных по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

### Защита сельскохозяйственных животных , продукции животноводства и растениеводства

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ       (ред.01.04.2012)«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 (ред. от 18.04.2012г.) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2006 г. № 213 «О функциональных подсистемах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Минсельхоза России» (в ред. Приказов Минсельхоза РФ от 24.07.2009 № 297, от 14.12.2009 № 584) были утверждены:

Приложение №1 «Положение о функциональной подсистеме защиты сельскохозяйственных животных единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Приложение №2 «Положение о функциональной подсистеме защиты сельскохозяйственных растений единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Приложение №3 «Положение о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Подсистема защиты сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных растений действует на федеральном и объектовом уровнях.

Защита сельскохозяйственных животных

В соответствии с Приложением № 1 Подсистема создана для решения следующих задач:

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ по предупреждению заболеваний сельскохозяйственных животных и мониторингу инфекционных болезней животных;

- осуществление мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней сельскохозяйственных животных из иностранных государств;

- организация контроля за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения;

- создание специальных групп, организация их работы по оказанию экстренной ветеринарной помощи при проведении противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;

- формирование необходимого резерва биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств и материально-технических ресурсов, необходимых для предупреждения возникновения и ликвидации очагов инфекционных болезней сельскохозяйственных животных;

- организация работы по мониторингу и диагностике заразных болезней сельскохозяйственных животных, а также по вопросам токсикологии и радиологии;

- проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих ветеринарно-санитарное благополучие животноводства;

- осуществление ветеринарных мероприятий по охране населения от заразных болезней, общих для человека и сельскохозяйственных животных;

- взаимодействие с МЧС России, его территориальными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам защиты сельскохозяйственных животных и совершенствования функционирования Подсистемы защиты сельскохозяйственных животных.

В районах, расположенных за пределами зон возможных разрушений категорированных городов и объектов, следует предусматривать защиту сельскохозяйственных животных в военное время от радиоактивного заражения (загрязнения).

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечить непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных и трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и продовольственных товаров.

В соответствии с Приложением № 2 Подсистема защиты сельскохозяйственных растений создана для решения следующих задач:

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ по предупреждению заболеваний сельскохозяйственных растений и мониторингу болезней сельскохозяйственных растений;

- осуществление мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса вредителей и болезней сельскохозяйственных растений из сопредельных иностранных государств;

- создание и рациональное использование резервов пестицидов;

- организация контроля за проведением работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений;

- взаимодействие с МЧС России, его территориальными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам защиты сельскохозяйственных растений и совершенствования функционирования Подсистемы защиты сельскохозяйственных растений.

В соответствии с Приложением № 3 Подсистема создана для решения таких задач, как:

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ в области защиты организаций (объектов) агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций;

- организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса;

- обеспечение готовности органов, сил Подсистемы к выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса;

- взаимодействие с МЧС России, его территориальными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам защиты организаций (объектов) агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций, совершенствования функционирования Подсистемы.

При проектировании новых, реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

### Пункты и зоны охвата сетей мониторинга природного и техногенного характера

Территориальная система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера (далее - ТСМП ЧС Республики Татарстан) создана в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г. № 86-рп, а также во исполнение приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.04.2000 № 206 "О распоряжении Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г. № 86-рп" и указания первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 03.08.2000 № 319 «О совершенствовании деятельности в области создания системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основным источником информации о природных опасностях, состоянии природной среды, природных ресурсах и техногенных воздействиях, оказываемых на них в результате деятельности человека, является мониторинг природных систем или окружающей среды. В настоящее время это один из ведущих в мире методов комплексного изучения, контроля, прогнозирования и частично управления состоянием природной среды и природными опасностями.

Мониторинг природных систем (окружающей среды) представляет собой систему постоянных наблюдений, оценок и прогнозирования состояния природной среды (или её отдельных компонентов), проводимых в соответствии с заранее намеченными целями и программами. Мониторинг природных систем образует единую систему наблюдения за состоянием окружающей среды, как геологической, так и географической, которые в свою очередь состоят из отдельных геосфер (оболочек). В России она объединяется в так называемую «Единую государственную систему экологического мониторинга » — ЕГСЭМ.

Деятельность по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ввиду их большого разнообразия на территории Республики Татарстан в настоящее время осуществляется многими организациями (учреждениями), при этом используются различные методы и средства.

Так, например, мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ГКУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ»

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

Организации и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера на территории Республики Татарстан представлены в таблицах 3.10.2  и 3.10.3 соответственно.

Таблица 3.10.2

Мониторинг ЧС природного характера

| Наименование организации | Вид мониторинга | Зона охвата |
| --- | --- | --- |
| ГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» | Мониторинг атмосферного воздуха | г.Казань, г.Нижнекамск, г.Набережные Челны |
|  | Мониторинг поверхностных вод | Куйбышевское и Нижнекамское водохр., реки Меша, Ст. Зай, Свияга, Карла, Берсут, Кубня, Вятка, Иж |
|  | Мониторинг гидрологических явлений | Куйбышевское и Нижнекамское водохр., реки Меша, Кубня, Улема, Свияга, Казанка, Анзирка, Берсут, Тойма, Шешма, Вятка, М.Черемшан, Актай, Ик, Кичуй, Зай, Сюнь, Шешма, Дымка, Милля |
| Министерство экологии и природных ресурсов РТ | мониторинг геологических процессов | вся республика |
|  | мониторинг состояния окружающей среды | вся республика |
| ГУП «Геоцентр РТ» | мониторинг геологических процессов | вся республика |
| Министерство лесного хозяйства РТ | мониторинг лесных пожаров | вся республика |

Таблица 3.10.3

Мониторинг ЧС техногенного характера

| Наименование организации | Вид мониторинга | Зона охвата |
| --- | --- | --- |
| Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ | мониторинг систем жизнеобеспечения | Вся республика |
| Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора | мониторинг проектируемых и строящихся объектов | Вся республика |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ | мониторинг состояния путей сообщения | Вся республика |
| Управление Ростехнадзора по РТ | мониторинг опасных производственных объектов | Вся республика |
| Отдел инспекции радиационной безопасности в РТ Волжского межрегионального территориального округа Ростехнадзора | мониторинг опасных производственных объектов | Вся республика |
| ООО «Газпром трансгаз Казань» | мониторинг систем жизнеобеспечения | Вся республика |
| ОАО «Татэнерго» | мониторинг систем жизнеобеспечения | Вся республика |

### Оповещение о чрезвычайной ситуации

Оповещение о чрезвычайной ситуации, доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации.

Оповещение органов управления ГОЧС осуществляется на основе передачи старшим органом управления (по системе централизованного оповещения и средствам оперативной связи) заранее установленных сигналов (команд), обеспечивающих приведение органов управления в состояние определенной оперативной готовности или предписывающих проведение организационных мероприятий в соответствии с утвержденным планом действий. Для решения таких задач организуется тесное взаимодействие с органами военного командования. Оповещение должностных лиц органов управления ГО ЧС (ГО) осуществляется в рамках систем централизованного оповещения с целью оперативного доведения информации о необходимости прибыть на рабочее место или в заранее определенной пункт. Для этого используется заранее обусловленный сигнал:

Рис.1. Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях

«Объявлен сбор».

Оповещение «экстренных» служб, руководителей различных ведомств, руководителей объектов экономики и организаций направлено на быстрое доведение до них информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС с целью принятия необходимых действий по уменьшению масштабов ЧС, мер по защите своего персонала и осуществляется, в основном, по местным сетям связи. С дежурно-диспетчерскими пунктами «экстренных» служб, потенциально опасными объектами экономики в большинстве случаев организуется прямая связь от оперативных служб муниципальных органов управления ГОЧС. Оповещение населения осуществляется на основе задействования систем централизованного оповещения. Общим сигналом оповещения населения об угрозе возникновения ЧС является сигнал: «Внимание всем!», который затем дополняется передачей по сетям вещания дополнительной разъясняющей речевой информации. Для оповещения создаются системы централизованного оповещения (СЦО).

При оповещение населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы местные телеканалы.

### Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам:

- по видам опасности: эвакуация из зон возможного и реального химического, радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений и других;

- по способам эвакуации: различными видами транспорта, пешим порядком, комбинированным способом;

- по удаленности: локальная (района, административного округа); местная (в границах города); региональная (в границах федерального округа); государственная (в пределах Российской Федерации);

- по временным показателям: временная (с возвращением на постоянное местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная — до 1 месяца; продолжительная — более месяца.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями (наводнение, оползень, и др.). Основанием для проведения данной меры защиты является прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации с опасными поражающими воздействиями проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайной ситуации может осуществляться и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. Критерием для принятия решения на проведение эвакуации в данном случае является время восстановления систем, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей человека.

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения выделяют следующие варианты их проведения: общая эвакуация и частичная эвакуация.

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, ПТУ (лицеев, колледжей и т.п.).

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих воздействий.

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностей критериям.

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному принципу.

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и др. местных условий.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС.

Как уже отмечалось, организация эвакуационных мероприятий, как в условиях военного времени, так и в условиях кризисных ситуаций мирного времени, в основном аналогична.

Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации в каждом конкретном случае определяется условиями ее возникновения и развития.

При получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации проводятся подготовительные мероприятия, цель которых заключается в создании благоприятных условий для организованного вывоза (вывода) людей из зоны чрезвычайной ситуации.

Эвакуация при различных видах стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф имеет свои особенности.

Эвакуация населения в этом случае проводится по территориальному принципу, за исключением отдельных объектов (интернаты, детские дома, медицинские учреждения психоневрологического профиля и т.п.), эвакуация которых предусматривается по производственному принципу.

Эвакуация населения проводится в два этапа:

- на первом этапе эваконаселение доставляется от мест посадки на транспорт до промежуточного пункта эвакуации, расположенного на границе зоны радиоактивного загрязнения;

- на втором этапе эваконаселение выводится (вывозится) с промежуточного пункта в спланированные места временного размещения.

В целях предотвращения необоснованного облучения населения на первом этапе посадка в транспортные средства проводится, как правило, непосредственно в местах нахождения людей (у подъездов домов, возле служебных зданий, защитных сооружений).

Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) создаются на внешней границе зоны радиоактивного загрязнения и должны обеспечивать учет, регистрацию, дозиметрический контроль, санитарную обработку, медицинскую помощь, пересадку с «грязного» (функционирующего в зоне чрезвычайной ситуации) на «чистый» (функционирующий вне зоны радиоактивного загрязнения) транспорт и отправку эвакоконтингента к местам временного размещения.

Там же, при необходимости, может проводиться замена или специальная обработка одежды и обуви эвакуируемых.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В целях реализации государственной политики в области пожарной безопасности, направленной на снижение риска пожаров, уменьшение числа погибших и пострадавших, сокращение материального ущерба, повышение боеготовности сил и средств противопожарной службы в Республике Татарстан утверждена республиканская целевая программа «Пожарная безопасность на 2009-2011 г».

В соответствии со ст. 5 Закона РТ от 18.05.1993 N 1866-XII «О пожарной безопасности» (ред. от 17.05.2012г.) к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

Перечень мероприятий по реализации республиканской целевой программы «Пожарная безопасность на 2009 - 2011 годы» (ред. 08.04.2011г. №274) предполагает:

- оборудование сельских населенных пунктов, расположенных вблизи искусственных и естественных водоемов, пирсами и подъездами (руководителями муниципальных образований);

- приспособление водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой (руководителями муниципальных образований);

- оборудование жилых домов наружным противопожарным водоснабжением (органами местного самоуправления (по согласованию)).

Согласно Постановления КМ РТ от 10 сентября 2008 г. N 656 "О противопожарной службе Республики Татарстан" (ред. 03.09.2011г.), в целях реализации Закона Республики Татарстан от 18.05.1993 N 1866-XII "О пожарной безопасности", Указа Президента Республики Татарстан от 08.09.2007 N УП-511 "О мерах по организации и координации государственного управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Татарстан", постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2008 N 79 "Об утверждении Положения о противопожарной службе Республики Татарстан", Кабинетом Министров Республики Татарстан поручено Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан осуществить организацию профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ через государственное учреждение "Пожарная охрана Республики Татарстан"

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» определяет общественные отношения, возникающие в связи с реализацией физическими и юридическими лицами – общественными объединениями права на объединение в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений пожарной охраны.

По данному закону добровольным пожарным считается тот, кто состоит в общественном объединении пожарной охраны и числиться в особом реестре, который ведет МЧС. Объединение должно пройти госрегистрацию (за исключением «объектовых» пожарных подразделений). Состоять в добровольном объединении могут только жители территории, на которой оно действует (тот же принцип распространяется и на «объектовые» структуры).

В с. Старый Юраш расположено подразделение добровольной пожарной охраны.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| 1 | Елабужский муниципальный район | Система оповещения района |  | Новое строительство, реконструкция, организационные мероприятия |  |  |  | + | + | СТП Елабужского муниципального района |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана Староюрашского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011г.) | Первая очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2021-2035гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 641 | 683 | 719 |
|  | с.Старый Юраш | чел. | 604 | 640 | 675 |
|  | д.Сосновый Юраш | чел. | 37 | 43 | 44 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 13,3 | 21,3 | 36,3 |
|  | с.Старый Юраш | тыс.кв.м | 12,18 | 19,0 | 31,8 |
|  | д.Сосновый Юраш | тыс.кв.м | 1,14 | 2,3 | 4,5 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 8,0 | 15,0 |
|  | с.Старый Юраш | тыс.кв.м | - | 6,8 | 12,8 |
|  | д.Сосновый Юраш | тыс.кв.м | - | 1,2 | 2,2 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. | мест | 45 | 45 | 45 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 45 | 45 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 320 | 320 | 320 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 320 | 320 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | мест | 60 | 97 | 97 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 60 | 97 |
|  | - новое строительство |  | - | 37 | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | посещ./ смену | 25 | 25 | 25 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 25 |
|  | - новое строительство |  | - | 25 | - |
| 3.5 | Дома культуры, в т.ч. | мест | 300 | 300 | 300 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 300 | 300 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | экземпляров | 13100 | 13100 | 13100 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 13100 | 13100 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. | 176 | 176 | 176 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 176 | 176 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.8 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | кв.м. | 800 | 1400 | 1400 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 800 | 1400 |
|  | - новое строительство |  | - | 600 | - |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 63 | 163 | 216 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 63 | 163 |
|  | - новое строительство |  | - | 100 | 53 |
| 3.10 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.11 | Отделения и филиалы Сбербанка, в т.ч. | операц.касса | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.12 | Полиция, в т.ч. | человек | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | - с.Старый Юраш | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | - д.Сосновый Юраш | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 4,828 | 4,828 | 4,828 |
|  | - автомобильные дороги местного значения | км | 1,77 | 1,77 | 1,77 |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 января 2009г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2014 года».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 29 декабря 2008 г. №145-ЗРТ  «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 22 мая 2010 г. №23-ЗРТ  «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 18 ноября 2011 г. №91-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан» «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 22.07.2010 №91).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189).

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

Федеральные программы

1. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

- Программа социально-экономического развития Елабужского муниципального района до 2015 года.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

- Программа «Сельские клубы».

- Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

- Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».

Иная литература

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007;

- Информационная бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

Фондовые материалы

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.

Техногенная нагрузка - степень воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, в том числе на литосферу; условно подразделяется на допустимую (с соблюдением ПДК) и экологически опасную. Являясь следствием антропогенной деятельности, техногенная нагрузка проявляется в изменении рельефа местности, преобразованиях состава, свойств и характера залегания горных пород, режима и химического состава подземных и поверхностных вод, возникновении и активизации геологических процессов и явлений и в целом в изменении инженерно-геологических и геоэкологических условий территорий.